## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów:

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE* | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny 6 stanowiskowy ekstraktor do oznaczania włókna surowego i detergentowego: | warunek konieczny |  |
| 1.1 | Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5’’ | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Możliwość połączenia z chmurą poprzez USB | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Minimum 3 porty USB | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Możliwość przyłączenia czytnika kodów kreskowych | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Podświetlenie stanowisk aktywnych | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Automatyczne opróżnianie i płukanie | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwość przesyłania wyników ważenia bezpośrednio z wagi do ekstraktora | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Możliwość nastawienia ekstrakcji: do 6 próbek jednocześnie | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Wydajność dzienna min.: do 36 analiz (włókno surowe) do 60 analiz (Van Soest, NDF, ADF oraz ADL) | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Wielkość próbki w zakresie nie węższym od 0.5 do 3 g | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Zakres pomiarowy nie węższy niż 0.1-100% | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Czas podgrzewania odczynników nie dłużej niż 5 - 7 min | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Wymagane w komplecie z urządzeniem: 6 szt. naczynek szklanych ze spiekiem P2, zestaw do kalibracji pompy, szczypce do naczynek szklanych, uchwyt na sześć naczynek szklanych, osłona termiczna, uchwyt do przenoszenia na sześć naczynek szklanych, zbiornik do podgrzewania roztworów kwasów i ługów, butelka oranż 50 ml na odczynnik przeciwpieniący, butelka oranż 150 ml na enzymy, kaseta na butelkę z odczynnikiem przeciwpieniącym i butelkę z enzymem, wąż z nakrętkami ¾ cala doprowadzający wodę chłodzącą, zestaw niezbędnych węży komplet zapasowych uszczelek | warunek konieczny |  |
| 2. | Koncentrator próżniowy do szybkiego próżniowego odparowywania rozpuszczalników w wersji kwasoodpornej wykorzystujący ruch typu rotomixer oraz podwyższoną temperaturę: | warunek konieczny |  |
| 2.1 | Koncentrator ustawiony szeregowo do automatycznego 6 stanowiskowego ekstraktora do oznaczania włókna surowego i detergentowego (wymiennego w pkt 1 powyżej) o następujących parametrach: | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Aparat wyposażony w sterowanie mikroprocesorowe oraz wyświetlacz LCD | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Możliwość tworzenia i zapamiętania co najmniej 9 metod pracy użytkownika | warunek konieczny |  |
| 2.4 | Urządzenie wyposażone w bezszczotkowy silnik zapewniający szybkość wytrząsania do min. 1500 obrotów na minutę (rpm) | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Zakres regulacji temperatur nie węższy niż: od 0°C do 100°C | warunek konieczny |  |
| 2.6 | Funkcja kontroli stanu odparowania w trakcie trwania procesu w przedziale 0-100% | warunek konieczny |  |
| 2.7 | System wyposażony w szklaną pokrywę, odporną na rozpuszczalniki organiczne, zapobiegającą kondensacji par rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia | warunek konieczny |  |
| 2.8 | System wyposażony w funkcję dosuszania próbek wrażliwych termicznie | warunek konieczny |  |
| 2.9 | Komora wewnętrzna aparatu, odporna chemicznie, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | warunek konieczny |  |
| 2.10 | System przystosowany do pracy z suchymi wkładami w wersji kwasoodpornej | warunek konieczny |  |
| 2.11 | W zestawie zestawy suchych wkładów kwasoodpornych na min: 50 szt. probówek o wymiarach 13x50mm, 30 szt. probówek 2ml, 30 szt. probówek 10ml, 15 szt. probówek 15 ml, 10 szt. probówek o wymiarach 28x 114mm | warunek konieczny |  |
| 2.12 | Możliwość obniżenia temperatury pracy poniżej 0°C dla próbek z wkładem na probówki o wymiarach 28x114mm | warunek konieczny |  |
| 2.13 | Możliwość wstępnego grzania pompy przed procesem | warunek konieczny |  |
| 2.14 | Zespół przewodów połączeniowych | warunek konieczny |  |
| 2.15 | Rotor 28mm mieszczący probówki: 32x 1,5/2ml; 12x 50ml (wersja kwasoodporna) | warunek konieczny |  |
| 2.16 | Rotor 12-17mm mieszczący probówki: 52x 5ml; 16x 10ml; 18x 15ml (wersja kwasoodporna) | warunek konieczny |  |
| 2.17 | Lampa stroboskopowa do podglądu procesu zatężania | warunek konieczny |  |
| 2.18 | Próżniowa pompa membranowa o wydajności 57 L/min i maksymalnie uzyskiwanej próżni o wartości < 2 mBar. Całkowicie odporna chemicznie (elementy "mokre" pompy wykonane z teflonu lub pokryte teflonem). (Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ) | warunek konieczny |  |
| 3. | System dodatkowego zatężania dużych objętości o obrotach w zakresie nie węższym niż: 200-15000rpm z napędem indukcyjnym | warunek konieczny |  |
| 3.1 | Temperatura pracy w zakresie nie węższym niż: -20 do 40℃ | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Bez ziębnika CFC | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Szybki spin | warunek konieczny |  |
| 3.4 | Program chłodzenia wstępnego | warunek konieczny |  |
| 3.5 | Automatyczne rozpoznawanie wirnika | warunek konieczny |  |
| 3.6 | Wirnik uchylny min. 6 miejscowy na butelki 250ml | warunek konieczny |  |
| 3.7 | Parametry pokazywane w czasie rzeczywistym na jednym interfejsie | warunek konieczny |  |
| 3.8 | Obudowa ze stali nierdzewnej odpornej na korozję | warunek konieczny |  |
| 3.10 | Min. 10 poziomów rozpędzania i hamowania | warunek konieczny |  |
| 3.11 | Sygnał dźwiękowy po zakończeniu każdego cyklu | warunek konieczny |  |
| 3.12 | Bezgwintowy mechanizm blokowania wirnika | warunek konieczny |  |
| 4 | Gwarancja min. 12 miesięcy (Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ) | warunek konieczny |  |
| 5 | Termin dostawy maksymalnie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | warunek konieczny |  |
| 6 | Instalacja w miejscu dostawy i szkolenie przeprowadzone w dniu instalacji w wymiarze min. 5 godzin, dla min. 5 osób | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki

im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-17/2024

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy

z Wykonawców.

## Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki 
im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 593 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i poz. 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.