Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 24 czerwca 2015 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-19/2015) na "System radiometru ELBARA-III" 
w ramach projektu: "Wsparcie techniczne wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III w Bubnowie, Polska" (ang. Technical Support for the fabrication 
and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland) i ELBARA_PD (Penetration Depth) finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency)

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz na:

- Dostawę i montaż systemu radiometru ELBARA-III

a) Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części usługi 8% stawką podatku VAT

Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

b) Oferujemy …………..* miesięcy gwarancji na przedmiot umowy;

*wypełnić zgodnie z Rozdziałem 13 SIWZ, przyjmując minimalnie 12 miesięczny okres gwarancji; Zamawiający informuje, że w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 12 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w ofercie.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: …………………………

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium....................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

................................................................ 				Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System radiometru ELBARA-III - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| 1. | Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji do posadowienia radiometru wraz z systemem obrotnic składający się z: Rusztowania nośnego radiometru, Obrotnicy pionowej , Obrotnicy poziomej, Wieży nośnej, Dostawa, konstrukcji do posadowienia radiometru wraz z systemem obrotnic do miejsca montażu tj. Miejscowość: Sęków, Gmina: Urszulin, Powiat: włodawski, Województwo: Lubelskie. Transport wraz z załadunkiem z magazynu Zamawiającego (Lublin, ul. Doświadczalna 4) i rozładunkiem w miejscu montażu radiometru. Montaż konstrukcji podpierającej radiometr wraz z obrotnicami oraz montaż radiometru na wieży | Warunek konieczny |  |  |
| 1.1. | RUSZTOWANIE NOŚNE RADIOMETRU (Rysunek 2). Rusztowanie (scaffold) ma podtrzymywać stożek antenowy, bazę anteny, uchwyt anteny i część elektroniczną anteny (radiometru) wyprodukowane przez firmę Gamma Remote Sensing AG ze Szwajcarii. Elementy te, wraz z rusztowaniem nośnym radiometru mają łączną masę ok. 500 kg. Rusztowanie ma być w formie kratownicy ze stali, wykonane z profili prostokątnych (pustych w środku). Elementy zespawane wg. Rysunek 2 i zabezpieczone przed korozją (urządzenie ma pracować w warunkach polowych). Belki główne o przekroju 60 mm(60 mm i grubości stali 3 mm, belki stabilizujące o wymiarach 30 mm(30 mm. Rusztowanie ma umożliwiać obrót stożka antenowego od kąta 30 stopni od pionu do kąta 190 stopni, gdzie kąt 180 stopni oznacza skierowanie szerszego końca stożka antenowego pionowo w górę. Rusztowanie podtrzymuje oś uchwytu anteny z jednej strony przez łożysko kulkowe (opis dalej), a z drugiej przez masywną przekładnię ślimakową należącą do zespołu przekładni z silnikiem (opis dalej). Precyzja zewnętrznych wymiarów gabarytowych Rusztowania Nośnego Radiometru nie musi być lepsza niż 5 milimetrów. Natomiast precyzja wykonania elementów kluczowych (elementów ruchomych, mających styk z uchwytem anteny oraz innych wymienionych wcześniej wykonanych przez firmę Gamma) musi zapewniać płynne działanie wszystkich urządzeń w pełnych zakresach kątów 30-190 stopni w pionie oraz 0-359 stopni w poziomie. Jednocześnie otwór stożka antenowego nie może być nigdy przesłonięty żadnym elementem, ma mieć możliwość niezakłóconej obserwacji gleby wokół wieży. Podstawa Rusztowania Nośnego Radiometru ma zawierać ponadto dwie podłużnice o wymiarach 40×620 mm do zamontowania jednostki dystrybucji zasilania (PDU - Power Distribution Unit). Rysunki podłużnic znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ „MountingBars_PowerDistributionUnit”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2. | OBROTNICA PIONOWA. Obrotnica pionowa (elevation tracker) umożliwiająca wertykalny obrót stożka anteny (wraz z zamocowaną do niego bazą anteny, uchwytem anteny i częścią elektroniczną anteny). Oś uchwytu anteny ma mieć możliwość obrotu od 30 stopni od pionu (stożek anteny szerszym końcem tuby w dół) poprzez 180 stopni (szerszy koniec tuby pionowo w górę) aż do 190 stopni. Obrotnica Pionowa ma utrzymywać oś uchwytu anteny na łożysku kulowym z jednej strony, a z drugiej strony na przekładni ślimakowej należącej do zespołu przekładni i silnika. Elementy: stożek antenowy, baza anteny, uchwyt anteny i część elektroniczna anteny będą wykonane przez firmę Gamma Remote Sensing AG ze Szwajcarii. Aby elementy pasowały do siebie i mogły być obsługiwane przez odpowiedni program komputerowy (również autorstwa GAMMA) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| Wymogi postawione przez firmę GAMMA i potwierdzone przez Zamawiającego są następujące: |  |  |  |
| 1.2.1 | Zespół przekładni ma składać się z przekładni ślimakowej 1:39 Atlanta typ 58 86 039 (trzymającej oś uchwytu anteny) oraz przekładni planetarnej 1:40 Neugart typ PLE 80-40/M2/OP2, napędzanej przez silnik JVL typ MAC141-A3AACA z modułem MAC00-B4. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.2 | Łożysko kulowe ma być firmy Medias, typ PASE50-N (http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br.pr/PASE*PASE50-N;aoFmVxLFpRIe) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.3 | zestaw ma zawierać przełącznik indukcyjny Contrinex, Typ DW-AS-703-M12 wraz z interfejsem montażowym. Położenie przełącznika ma być na obrotowej i nieruchomej częścią rusztowania, co ma umożliwiać identyfikację położenia referencyjnego stożka anteny 30 stopni od pionu (najbardziej skrajne położenie stożka antenowego zanim dotknie Rusztowania Nośnego). Interfejs montażowy do przełącznika oraz miejsce zamocowania (dla starszej wersji systemu) jest przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ MountingAngle_InductiveSwitch.pdf. Obrotnica Pionowa ma zawierać ponadto interfejs montażowy dla skrzynki sterującej silnikami, o wymiarach 220×80 mm. Rysunki tego interfejsu montażowego znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ „MountingAngle_MotorBox”.Całe urządzenie ma pracować w warunkach polowych, odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi występującymi w polskim klimacie (wiatr, deszcz, mróz). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3. | OBROTNICA POZIOMA. Obrotnica pozioma (azimuth tracker) ma znajdować się pomiędzy Wieżą Nośną i Rusztowaniem Nośnym Radiometru. Ma umożliwiać obrót Obrotnicy Pionowej wraz z zainstalowanym na niej systemem ELBARA (Rysunek 1) dookoła osi wieży (horyzontalnie). Zakres obrotu powinien wynosić 0-359 stopni z dokładnością min. 1 stopień. Obrotnica Pozioma (jak i Pionowa) będzie obsługiwana przez program komputerowy autorstwa GAMMA. Z tego powodu firma GAMMA wymaga (a Zamawiający potwierdza), aby do napędu Obrotnicy Poziomej użyć silnika JVL typ MAC141-A3AACA z modułem MAC00-B4 (silnik i moduł takie same jak w Obrotnicy Pionowej). Konieczne jest takie dobranie przekładni pomiędzy silnikiem a Obrotnicą, aby możliwa była płynna praca Obrotnicy Poziomej w zakresie 0-359 stopni z powtarzalną precyzją do 1 stopnia. Wskazana niska prędkość obrotu wynosząca 5-9 minut na pełen obrót. Po obróceniu do żądanych położeń system musi być zablokowany w ustalonym położeniu nawet przy wyłączonym zasilaniu i mimo silnego wiatru (próbującego obrócić cały system). Po wykonaniu projektu obrotnicy poziomej Wykonawca ma umożliwić Zamawiającemu wgląd w projekt oraz podać specyfikację wybranych przekładni. Obrotnica ma być wyposażona w czujnik położenia. Zgodnie z wymaganiami GAMMA, potwierdzonymi przez Zamawiającego, czujniki ma być taki sam jak w Obrotnicy Pionowej, tj. przełącznik indukcyjny Contrinex, Typ DW-AS-703-M12. Położenie przełącznika ma być pomiędzy obrotową i nieruchomą częścią rusztowania, co będzie umożliwiać identyfikację położenia referencyjnego 0 stopni (front wieży nośnej). Urządzenie ma pracować w warunkach polowych, więc wszystkie elementy mają być odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi występującymi w polskim klimacie (wiatr, deszcz, mróz). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4. | WIEŻA NOŚNA. Wieża: Konstrukcja stalowa lub aluminiowa podtrzymująca cały system (punkty 1-3). Wysokość 5 m. Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne wejście na nią człowieka. Nośność minimalna 1000 kg. Kwadratowa podstawa. Konstrukcja przystosowana do połączenia w prosty sposób z Obrotnicą Poziomą. Podstawy wieży nie mogą być trwale związana z podłożem (obiekt tymczasowy). Podstawy wieży mają być na tyle szerokie, aby nie tonęły w podmokłym terenie (którym jest gleba mineralna z dodatkiem torfu, woda ok. 30 cm pod powierzchnią). Jednocześnie podstawy wieży nie mogą wystawać poza obrys jej podstawy o więcej niż 1,5 m z każdej strony, aby nie przeszkadzać antenie w pomiarze temperatury jasnościowej gleby znajdującej się wokół wieży. Wieża ma być zabezpieczona przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi oraz wyposażona w stalowe odciągi zapewniającymi stabilność wieży nawet w wietrznych warunkach (co najmniej po 2 odciągi z każdego narożnika wieży). Odciągi muszą być przytwierdzone do podłoża poprzez wbite w podłoże tymczasowe kotwy (na głębokość minimum 1,5 m). Całość systemu ma zawierać instalację odgromową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5. | MONTAŻ. Stożek anteny, baza anteny, uchwyt anteny i część elektroniczna anteny, wyprodukowane przez firmę Gamma, zostaną dostarczone do Zamawiającego. Wykonawca ma za zadanie odbiór (w tym załadunek) tych elementów od Zamawiającego a następnie przedstawienie Zamawiającemu projektu konstrukcji i planu montażu (obejmującego działania zarówno na terenie Wykonawcy jak i na terenie posadowienia). Po jego zaakceptowaniu Wykonawca ma za zadanie zmontowanie całości konstrukcji oraz sprawdzenie poprawności działania systemu. W celu uniknięcia problemów wynikających z tolerancji produkcyjnych Rusztowania Nośnego Radiometru należy wywiercić otwory w płytach mocujących tego rusztowania (stosowane do przykręcenia łożyska kulkowego, z jednej strony, oraz do ustawienia zespołu przekładni i silnika, na drugiej stronie) już po dostarczeniu przez GAMMA tych komponentów. Następnie Wykonawca ma za zadanie przewiezienie, rozładunek i posadowienie na terenie wskazanym przez Zamawiającego całego systemu i jego uruchomienie oraz przeprowadzenie testów, czy system spełnia postawione wymagania dotyczące parametrów obu Obrotnic. Teren do posadowienia systemu oddalony jest o ok. 150 m od najbliższego źródła energii elektrycznej (gospodarstwo wiejskie z którego może być pobrany prąd elektryczny). Może zajść potrzeba konsultacji ze strony GAMMA, Wykonawca musi więc posługiwać się językiem angielskim w piśmie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6. | Wymagania dotyczące wykonania elementów stalowych narażonych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych: Wszystkie elementy stalowe narażone na działanie warunków atmosferycznych w zależności od ich przeznaczenia winny być wykonane: ze stali nierdzewnej lub ze stali zwykłej zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe lub ze stali zwykłej, zabezpieczonej zestawem farb poliuretanowych lub epoksydowych o grubości min. 160 μm, nałożonych na oczyszczone, metodą strumieniowo-cierną podłoże (stopień przygotowania podłoża min. Sa 2). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Gwarancja – minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny | wypełnić zgodnie z Rozdziałem 13 SIWZ i przedłożoną ofertą, przyjmując minimalnie 12 miesięczny okres gwarancji; Zamawiający informuje, że w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 12 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. OFEROWANA GWARANCJA PRZEZ WYKONAWCĘ: ………………………….. miesięcy | Odrzucenie oferty |
| 3. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 3.1. | 1. Wykonawca na własny koszt, ubezpieczy na rzecz Zamawiającego radiometr (wartość 400 tys. netto) na wypadek kradzieży, dewastacji, uszkodzenia w trakcie transportu, składowania i montażu oraz kradzieży na okres od pobrania z magazynu Zamawiającego do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, przy czym wydanie radiometru nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę właściwego ubezpieczenia. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia lub dostarczenia nowego ubezpieczenia. Wykonawca na własny koszt zapewni: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. place składowe i drogi montażowe w miejscu montażu konstrukcji, o ile będą konieczne. dozór i zabezpieczenie terenu montażu przed dostępem osób trzecich do czasu odbioru końcowego. Wykonawca udostępni plac budowy i front robót podmiotowi realizującemu instalację elektryczną zasilającą radiometr w terminie umożliwiającym doprowadzenie linii kablowej do wieży oraz montaż rozdzielni na konstrukcji wieży nośnej na co najmniej sześć dni przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. |  |  |  |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i montaż systemu radiometru ELBARA-III

w ramach projektu: "Wsparcie techniczne wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III 
w Bubnowie, Polska" (ang. Technical Support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland) i ELBARA_PD (Penetration Depth) finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency)

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2015 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2015 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i montaż systemu radiometru ELBARA-III

w ramach projektu: "Wsparcie techniczne wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III 
w Bubnowie, Polska" (ang. Technical Support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland) i ELBARA_PD (Penetration Depth) finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency)

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dostawę i montaż systemu radiometru ELBARA-III

w ramach projektu: "Wsparcie techniczne wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III 
w Bubnowie, Polska" (ang. Technical Support for the fabrication and deployment of the radiometer ELBARA-III in Bubnow, Poland) i ELBARA_PD (Penetration Depth) finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency)

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.