Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suszarka (3 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność: 130-150 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wysokość 80cm, szerokość 70cm, głębokość 60cm , ±3cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wymuszona cyrkulacja powietrza z nastawną szybkością wentylatora i nastawną 0-100% śluzą wentylacyjną, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zainstalowany zawór wydechowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Komora ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | co najmniej 4 półki ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | możliwość instalacji dodatkowych pólek (min. 15). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Izolowane drzwi zewnętrzne z uszczelka silikonową, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wyświetlacz cyfrowy temperatury i czasu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | regulator typu PID. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Alarm wizualny i dźwiękowy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | poniżej/powyżej limitu (nastawny), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | wyłączanie (nastawne) temperatury po przekroczeniu limitu bezpieczeństwa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zegar 0-999min oraz 0-999 godz., z funkcją opóźnionego startu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zakres temperatury pracy minimum od temperatury otoczenia +8°C do +250°C, ±1oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | szybkość nagrzewania od temperatury otoczenia do 250oC maksymalnie 70 minut. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Odchylenia temperatury: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Przestrzenne maksymalnie ±1.5%; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Czasowe maksymalnie ±1.0oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Zasilanie 230V/50Hz, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | moc do 1.6 kW. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja: 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmywarka – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zmywarki do mycia, dezynfekcji i suszenia szkła laboratoryjnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zintegrowany agregat suszący gorącym powietrzem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Moduł do zmiękczania wody ciągła regeneracja podczas mycia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Urządzenie wolnostojące, ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej, obudowa ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | W dostawie blat ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Kontrola i określanie ilości wpływającej wody przy pomocy liczników łopatkowych- dokładne określenie ilości wpływającej wody i tym samym optymalne dopasowanie ilości wody do dozowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora płukania oraz przewody wodne wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wydajność minimalna jednego mycia: 37 naczyń szklanych z wąskimi szyjkami lub 96 pipet lub 1600 probówek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Komora z dwoma poziomami mycia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Bezpośrednie sprzężenie koszy górnych i wózków iniekcyjnych z przewodem wodnym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Sterowanie elektroniczne z możliwością modyfikacji określonych parametrów procesu. Minimum 10 standardowych programów myjących. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Dostęp dla pomiarów w celu kontroli temperatury i czasu utrzymywania temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wskaźniki przebiegów programów, temperatury, czasu, zakończenia programu (sygnał optyczny lub akustyczny). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Lampki kontrolne komunikatów obsługi technicznej lub zakłóceń. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zabezpieczenie przed awarią programu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zatrzymanie programu po przerwie w dopływie prądu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Elektryczna blokada drzwi (bezpieczeństwo personelu). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera lub drukarki (możliwość podłączenia drukarki rejestrującej przebieg procesu mycia). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | pompa obiegowa o wydajności minimum 400 l/min, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Pompa odpływowa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Dwa ramiona myjące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Urządzenie dozujące środki myjące w formie proszku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Urządzenie dozujące do środków w płynie (nabłyszczasz). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Pompa dozująca kwaśne płynne środki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Pompa dozująca płynne środki myjące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Szuflada z dwoma zasobnikami o pojemności minimum 5 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Technika płukania – system bieżącej wody. Dezynfekcja termiczna przy 93°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Płukanie wodą demineralizowaną. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Zasilanie 3 N AC 400V 50 Hz, całkowita moc przyłączeniowa od 8 do 10 kW. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Wkłady i kosze: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.1 | kosz górny/laweta/pusty | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.2 | Otwarty z przodu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.3 | Do umieszczania różnych wkładów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.4 | Wysokość jednostkowa minimum 165 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.5 | Regulacja wysokości minimum +/- 20 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Wbudowane ramię spryskujące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | kosz dolny/laweta/pusty | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | Otwarty przód | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Do umieszczania różnych wkładów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.1 | wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.2 | Do umieszczania lejków, zlewek, naczyń szklanych z szerokimi szyjkami itp. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.3 | Do stosowania w koszu górnym lub dolnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4. | do stosowania w koszu górnym lub dolnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | pokrywa 1/4 (2 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2 | Do powyższego wkładu - z pozycji „c” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.3 | Ze stali szlachetnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Perforacja 7 x 7 mm, żebrowanie 3 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.2 | Na szkło z szeroką szyjką, cylindry miarowe itp. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.3 | Minimum 10 haków sprężynowych, wys. minimum 175 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Minimum 16 haków sprężynowych, wys. minimum 105 mm, odstęp ok. 60 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6.2 | Na minimum 21 zlewek do 250 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | minimum 21 x 3 pręty podtrzymujące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7.1 | wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7.2 | Na minimum 10 zlewek 250 do 600 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | minimum 10 x 3 prętów podtrzymujących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8.2 | Na minimum 8 zlewek 600 do 1.000 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | minimum 8 x 3 prętów podtrzymujących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.1 | górny kosz iniekcyjny TA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.2 | Do szkła z wąską szyjką/ innego szkła laboratoryjnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.3 | Wys. ładunkowa minimum 170 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.4 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.5 | skład pakietu wchodzą: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.10 | minimum 33 dysze 4 x 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | minimum 33 mocowania do dysz 4 x 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.1 | Wózek iniekcyjny do mycia i dezynfekcji pipet. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.2 | Na minimum 96 pipet o długości do 450 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.3 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Z ramką mocującą na wys. minimum 150 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)