Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 17 października 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-63/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorem i konstrukcją wsporczą - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Mikroskop optyczny odwrócony wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Chłodziarka transportowa – 3 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Destylarka – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i jest oznaczony znakiem CE (dotyczy części I)

10. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium...................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorzem i konstrukcją wsporczą - 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia toru suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Dostawa i montaż odbojów suwnicy na końcach szyn | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Dostawa kompletnej suwnicy wraz z systemem zasilania i sterowania (suwnica wyposażona w napędy elektryczne do podnoszenia ładunku, przemieszczania się wciągnika oraz suwnicy po torze) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Montaż suwnicy wraz z zasilaniem i sterowaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokonanie niezbędnych prób (dostawca winien zapewnić niezbędne urządzenia oraz obciążniki do przeprowadzenia prób) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Uruchomienie suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru suwnicy przez UDT w tym protokołów pomiarów elektrycznych, schematu zasilania, schematu lokalizacji, deklaracji WE – przed podpisaniem umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Udział w odbiorze UDT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wymagania dotyczące suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Suwnica przystosowana do jazdy po szynie płaskiej o szerokości 50 mm i wysokości 30 mm (rozstawa osiowy szyn - 5940 mm, całkowita długość torowiska – 13,80 m) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Udźwig suwnicy - min. 1600 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Grupa natężenia pracy wg ISO – M5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | System zasilania suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | szynoprzewód kasetowy wielobiegunowy (3P+PE) , podłączony kablem zasilającym (1 x przyłącze końcowe) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2. | napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.3 | komplet odbieraków prądowych podwójnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.4 | komplet wsporników do zamocowania systemu zasilania do belki podsuwnicowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.5 | łącznik zasilania zainstalowany na poziomie obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.6 | kabel zasilający od łącznika do punktu przyłączeniowego szynoprzewodu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Wciągnik łańcuchowy przystosowany do jazdy po dolnym pasie dźwigara suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wysokość podnoszenia wciągnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Prędkość podnoszenia dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Prędkość jazdy wciągnika dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Prędkość jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Sterowanie podstawowe radiowe z dwoma pilotami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Sterowanie rezerwowe z kasety podwieszanej, przesuwanej wzdłuż dźwigara suwnicy wraz z wciągnikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Łącznik zasilania suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.1 | Zasilanie wciągnika wykonane kablem z przewodem ochronnym, podwieszonym na wózkach kablowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.2 | Połączenia z elementami podlegającymi wymianie z zastosowaniem złącz wielowtykowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.3 | Napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.4 | Napięcie sterowania – max 48V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.5 | Moc wszystkich zainstalowanych urządzeń suwnicy - max 2,2 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.6 | Wyłączniki krańcowe podnoszenia wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu podnoszenia wciągnika w położeniu krańcowym) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.7 | Wyłączniki krańcowe jazdy wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy wciągnika w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.8 | Wyłączniki krańcowe jazdy suwnicy dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy suwnicy po torze w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.9 | Sygnalizator akustyczny o głośności 100 dBA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.10 | Licznik godzin pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Miejsce i warunki montażu suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Suwnica zamontowana zostanie w pracowni ekstruzji (pom. 05) w budynku laboratorium Centrum Badawczo-Innowacyjnego przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. Miejsce i sposób zamontowania torowiska został przedstawiony na rys. A-02 – rzut parteru (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz rys. K-09 – dźwigary.(załącznik nr 10 do SIWZ) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Transport elementów suwnicy do pomieszczenia możliwy jest przez otwór drzwiowy o wym. (s x h) 180x200 cm. Posadzka w pracowni ekstruzji oraz w magazynie wyrobów gotowych, przez który prowadzony będzie transport suwnicy, wykonana jest z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową. W związku z tym wymagane jest zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem na czas transportu i montażu suwnicy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dla potrzeb montażu suwnicy możliwe jest podwieszenia do dolnego pasa dźwigara dachowego (Dz) wciągarki. Max obciążenie dźwigara nie może przekroczyć 1000 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| .3.4 | Dla potrzeb zasilania suwnicy do pomieszczenia pracowni ekstruzji doprowadzony jest kabel zasilający o przekroju 5x2,5 mm2 (400V, 2,2 kW). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania suwnicy o mocy wszystkich urządzeń do 3,0 kW pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę na własny koszt sprawdzenia i ewentualnej wymiany kabla zasilającego oraz zabezpieczenia obwodu zasilającego suwnicę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Zamawiający posiada: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | protokół budowlany potwierdzający właściwe wykonanie konstrukcji podtorza (załącznik nr 11 do SIWZ) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | operat geodezyjny potwierdzający właściwe ustawienie (załącznik nr 12 do SIWZ) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność – zawarte w niniejszym SIWZ | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Gwarancja – 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: |  | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop optyczny odwrócony wraz z oprzyrządowaniem (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |  |
| 1.1 | - mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu, kontrast fazowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - oświetlenie typu LED z możliwością regulacji natężenia światła | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -możliwość rozbudowy mikroskopu o moduł epifluorescencji | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -nasadka minimum dwuokularowa, możliwość regulacji rozstawu okularów | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -okulary (powiększenie 10x), numer pola min. 20mm, regulacja dioptryjna, możliwość montażu mikrometrów okularowych | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - mikrometr okularowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -stolik mechaniczny z wyskalowaną prowadnicą, z uchwytami do szkiełek podstawowych oraz płytek Petriego | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -kondensor: apertura numeryczna min. 0,3, odległość robocza min 75 mm do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -obiektywy: | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Obiektyw planachromatyczny 10 x, apertura numeryczna minimum 0,22 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Obiektyw planachromatyczny 20x , apertura numeryczna minimum 0,3 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Obiektyw planachromatyczny 40x, apertura numeryczna minimum 0,50 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym, | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Obiektyw planfluorytowy 60x (±5x), apertura numeryczna minimum 0,7 do pracy w jasnym polu, | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | -pokrowiec przeciwkurzowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | -zestaw komór do zliczania zooplanktonu 0,5 ml i 1,0 ml | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | kamera cyfrowa kolorowa | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | rozdzielczość minimum 3 Megapiksele, rozdzielczość minimum 2048x1536 pikseli, podgląd obrazu z prędkością min 9 klatek/s przy pełnej rozdzielczości. kamera wyposażona w interfejsy FireWire lub HDMI lub USB. ze względu na synchronizację z mikroskopem pożądane jest aby kamera pochodziła od tego samego producenta co mikroskop lub była dedykowana do tego mikroskopu. złącze do podłączenia kamery do mikroskopu | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | oprogramowanie do sterowania kamerą od tego samego producenta, co kamera oprogramowania do pomiarów i analizy obrazu przeznaczone dla nauk biologicznych od tego samego producenta, co kamera lub dedykowane do kamery możliwość rozbudowy oprogramowania o inne specjalistyczne moduły oprogramowania oprogramowanie do akwizycji, obróbki i archiwizacji zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopu oprogramowanie umożliwiające wykonanie pomiarów morfometrycznych w wykonanych zdjęciach i w obrazie na żywo | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | -wszystkie potrzebne przewody zasilające oraz złączeniowe | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Zestaw komputerowy – 1 szt. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny w załączniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 7485 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 07.10.2014 r.) – załącznik nr 13 do SIWZ | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Pamięć RAM 8 GB | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dysk twardy 1 TB | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Złącza USB 3.0, oraz złącza do połączenia komputera z oferowaną kamerą :USB lub HDMI lub Fire Wire. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Karta graficzna dedykowana oddzielnie zainstalowana na płycie głównej. Pamięć 2 GB DDR5 | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Obudowa zgodna z wymiarmi płyty gównej, karty graficznej i wbudownym zasilaczu 500W | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Monitor LED min 21”, panoramiczny | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Klawiatura - komunikacja przewodowa USB 2.0, optyczna mysz przewodowa USB 2.0, 1000 dpi | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, w języku polskim. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka transportowa (3 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 20 L (+/-3 L) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 450 x 420 x 303 mm (szerokość, wysokość, głębokość | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wysokość wewnętrzna nie mniejsze niż 350 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Napięcie: 12 V / 24 V (podłączenie do gniazda zapalniczki) oraz 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Pobór mocy nie większy niż: 46 W (12 V), 50W (24 V), 64 W (230 V) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Masa maksymalnie 7 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Możliwość chłodzenia i podgrzewania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zakres temperatur: chłodzenie: w minimalnym zakresie od +1°C do +15°C (do 30°C poniżej temperatury otoczenia); podgrzewanie: w minimalnym zakresie od +50°C do +65°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Panel sterowania z regulacją temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Minimum 7-stopniowa regulacja temperatury, grzanie i chłodzenie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Pamięć ustawień i podświetlenie diodami LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Układy elektroniczne z funkcją oszczędzania energii (klasa energetyczna A) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Regulowana półka dzieląca wnętrze | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Izolacja: pełna forma z pianki poliuretanowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | System: ogniwo Peltiera | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Dynamicznie chłodzony aluminiowy wymiennik ciepła z wyłącznikiem wentylatora przy otwarciu pokrywy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destylarka – (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Destylator szklany z możliwością zawieszenia na ścianie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wydajność destylatora ok. 3 dm3/h (+/- 1dm3/h) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zużycie wody nie większe niż 40 dm3/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Ciśnienie wody wlotowej w zakresie minimalnym 0,1-0,6MPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Moc pobierana maksymalnie 3kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Napięcie zasilania 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Wymiary (szer. x wys. x gł.) nie większe niż: 300 x 300 x 850 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Masa nie większa niż 15 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Układ wyłączający destylator przy pełnym zbiorniku, z automatycznym systemem regulacji ciśnienia, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i brakiem wody | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zestawie zbiornik o pojemności minimum 20 litrów, z kranem, zbiornik wykonany z tworzywa umożliwiającego autoklawowanie, certyfikat materiałowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchenka mikrofalowa – 1szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | obudowa ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | pojemność:23 L (+/-5 L) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | moc mikrofal: 800 W (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | moc obiegu powietrza: 1-200 W (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | kombinacja lub pojedyncze mikrofale / obieg powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | funkcja rozgrzewania do minimum 150 oC do obiegu powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.3 | cyfrowy wyświetlacz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | zegar cyfrowy z sygnałem dźwiękowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | 24 godzinny zegar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | minimum 4 poziomy mocy mikrofal | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | wyjmowany talerz obrotowy: Ø 27 cm (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | automatyka wagowa i zegarowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | minimum 10 automatycznych programów gotowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | przycisk do natychmiastowego rozpoczęcia na pełnej mocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.