Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PH-METR LABORATORYJNY z wbudowanym mieszadłem magnetyczny. Uchwyt na pojemnik do próbek i na elektrodę. Jednocześnie wskazuje pH i temperaturę. Możliwość automatycznej, jedno- lub dwupunktowej kalibracji (bufory o pH 4,01/7,01/10,01 lub 4,01/6,68/9,18) z kompensacją temperatury. Posiada wbudowane mieszadło magnetyczne o stałej prędkości (nie mniej niż 500 min-1). W komplecie z elektrodą pH z tworzywa sztucznego typu HI 1291 kompatybilna z pH metrem typu HI 208 D z wbudowanym czujnikiem temperatury, plastikowy kubek 50 ml, roztwory buforowe pH 4,01 i 7,01 (20 ml każdy), uchwyt do elektrody, mieszadełko magnetyczne (śr. 5 mm i dł. 12 mm) + zasilacz. Bateria E-Block 9V kompatybilna z pH metrem |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | waga analityczna precyzyjna obciążenie max 110g dokładność odczyt nie więcej niż 0,1mg powtarzalność nie mniej niż 0,1mg. Wyposażone w ulepszony wyświetlacz LCD, wskazujący nie tylko wartość pomiaru, ale także dodatkowe komunikaty i informacje (nazwa towaru, wartość tary itp.) oraz uruchomiony moduł pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii czy funkcje wagowe (za pomocą piktogramów). Waga posiada dwa wejścia RS 232, złącze USB typu A i B; dokładność odczyt. co najmniej 0,1mg powtarzalność co najmniej 0,1mg; Dryft czułości nie więcej niż: 1 ppm/°C w temperaturze +10° - +40 °C. Temperatura pracy nie mniej niż: +10° - +40 °C. Zasilanie nie mniej niż: 12 ÷ 16 V DC / 250 mA Masa netto nie mniej niż: 5,6 kg, brutto nie mniej niż 7,7 kg. |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Biureta cyfrowa; Biureta wyposażona w duży i czytelny wyświetlacz, zawór recyrkulacyjny, teleskopową rurkę zasysającą oraz regulowaną rurkę miareczkującą. Biurety dostarczane z 3 adapterami, teleskopową rurką napełniającą, teleskopową rurką wypływającą i 2 bateriami (1,5V); Jeden obrót pokrętła odpowiada 2.5 ml; Pojemność: 25 ml A ≤ ±[%]: 0,2 CV ≤ [%]: 0,1 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pompka półautomatyczna; do wszystkich pipet o zakresie pojemności od 0,1 do 200 ml. Urządzenie można w całości autoklawować w temperaturze 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285.; kolor różowy |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | urządzenie mikrofalowe przestrzeń wew. 23 litry, moc 900W |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem obudowa odporna chemicznie i mechanicznie, zabezpieczenia przed, przedostaniem się ciał obcych do wnętrza urządzenia, elektroniczna kontrola prędkości obrotowej, brak wibracji, podstawowy typ mieszadła Zakres prędkości do 1500 obr./min. Temperatura płyty grzejnej do 370º C Max. objętość cieczy nie mniej niż [ l ] 15 Max. średnica płyty grzejnej nie mniej niż [mm] 155 Klasa bezpieczeństwa IP 42 Moc [W] 630 Wymiary [mm] nie mniej niż 165 x 280 x 115 Waga [kg] nie więcej niż 2,6 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny z doposażeniem; Oświetlenie wewnętrzne; przeszklone drzwiczk; wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza. Dane techniczne: Objętość nie mniej niż: 18 l; Wymiary zewnętrzne nie mniej niż: 41,5 x 26 x 47 mm; Wymiary wewnętrzne nie mniej niż: 31 x 18 x 29 mm; Waga nie więcej niż: 7,2 kg; Stabilność temperaturowa nie mniej niż : ±0,2°C Zakres temperatury nie mniej niż : 7° do 40°C; Zasilanie: 100-240V 50/60Hz Posiada znak CE. W zestawie dostarczane 2 półki. W inkubatorze można zamontować maksymalnie 3 półki. Doposażenie: dodatkowa półka do inkubatora wymiary nie więcej niż 180 x 290 mm. |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik do hodowli beztlenowych; pojemność - 15 szalek Petriego (fi do 150mm); obudowa stal nierdzewna, pokrywy nieprzepuszczające promieniowania UV. Wbudowane dwa zawory z mocowaniem do węży próżniowych (śr wew. Max 5mm), nanometr o dokładności kontroli próżni lub nadciśnienia od -1 do 0,2 bara z doposażeniem: statyw. |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |

.......................................

(miejscowość, data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)