Załącznik nr 2A do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorzem i konstrukcją wsporczą. – (1 szt.)

CPV:

42414210-6: Suwnice.

| Lp. | PARAMETR: |
| --- | --- |
|  | Parametry wymagane - minimalne |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: |
| 1.1 | Sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia toru suwnicy |
| 1.2 | Dostawa i montaż odbojów suwnicy na końcach szyn |
| 1.3 | Dostawa kompletnej suwnicy wraz z systemem zasilania i sterowania (suwnica wyposażona w napędy elektryczne do podnoszenia ładunku, przemieszczania się wciągnika oraz suwnicy po torze) |
| 1.4 | Montaż suwnicy wraz z zasilaniem i sterowaniem |
| 1.5 | Dokonanie niezbędnych prób (dostawca winien zapewnić niezbędne urządzenia oraz obciążniki do przeprowadzenia prób) |
| 1.6 | Uruchomienie suwnicy |
| 1.7 | Dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru suwnicy przez UDT w tym protokołów pomiarów elektrycznych, schematu zasilania, schematu lokalizacji, deklaracji WE – przed podpisaniem umowy |
| 1.8 | Udział w odbiorze UDT |
| 2 | Wymagania dotyczące suwnicy: |
| 2.1 | Suwnica przystosowana do jazdy po szynie płaskiej o szerokości 50 mm i wysokości 30 mm (rozstawa osiowy szyn - 5940 mm, całkowita długość torowiska – 13,80 m) |
| 2.2 | Udźwig suwnicy - min. 1600 kg |
| 2.3 | Grupa natężenia pracy wg ISO – M5 |
| 2.4 | System zasilania suwnicy: |
| 2.4.1 | szynoprzewód kasetowy wielobiegunowy (3P+PE) , podłączony kablem zasilającym (1 x przyłącze końcowe) |
| 2.4.2. | napięcie zasilania – 400V (50Hz) |
| 2.4.3 | komplet odbieraków prądowych podwójnych |
| 2.4.4 | komplet wsporników do zamocowania systemu zasilania do belki podsuwnicowej |
| 2.4.5 | łącznik zasilania zainstalowany na poziomie obsługi |
| 2.4.6 | kabel zasilający od łącznika do punktu przyłączeniowego szynoprzewodu |
| 2.5 | Wciągnik łańcuchowy przystosowany do jazdy po dolnym pasie dźwigara suwnicy |
| 2.6 | Wysokość podnoszenia wciągnika - 7÷8 m |
| 2.7 | Prędkość podnoszenia dwustopniowa [m/min] - 4÷6 / 0,7÷1,5 |
| 2.8 | Prędkość jazdy wciągnika dwustopniowa [m/min] - 4÷6 / 20÷24 |
| 2.9 | Prędkość jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min] - 4÷5 / 18÷20 |
| 2.10 | Sterowanie podstawowe radiowe z dwoma pilotami |
| 2.11 | Sterowanie rezerwowe z kasety podwieszanej, przesuwanej wzdłuż dźwigara suwnicy wraz z wciągnikiem |
| 2.12 | Wyposażenie elektryczne i dodatkowe suwnicy oraz wymagania dotyczące wyposażenia: |
| 2.12.1 | Łącznik zasilania suwnicy |
| 2.12.2 | Zasilanie wciągnika wykonane kablem z przewodem ochronnym, podwieszonym na wózkach kablowych |
| 2.12.3 | Połączenia z elementami podlegającymi wymianie z zastosowaniem złącz wielowtykowych |
| 2.12.4 | Napięcie zasilania – 400V (50Hz) |
| 2.12.5 | Napięcie sterowania – max 48V (50Hz) |
| 2.12.6 | Moc wszystkich zainstalowanych urządzeń suwnicy - max 2,2 kW |
| 2.12.7 | Wyłączniki krańcowe podnoszenia wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu podnoszenia wciągnika w położeniu krańcowym) |
| 2.12.8 | Wyłączniki krańcowe jazdy wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy wciągnika w położeniach krańcowych) |
| 2.12.9 | Wyłączniki krańcowe jazdy suwnicy dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy suwnicy po torze w położeniach krańcowych) |
| 2.12.10 | Sygnalizator akustyczny o głośności 100 dBA |
| 2.12.11 | Licznik godzin pracy |
| 3 | Miejsce i warunki montażu suwnicy: |
| 3.1 | Suwnica zamontowana zostanie w pracowni ekstruzji (pom. 05) w budynku laboratorium Centrum Badawczo-Innowacyjnego przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. Miejsce i sposób zamontowania torowiska został przedstawiony na rys. A-02 – rzut parteru oraz rys. K-09 – dźwigary. |
| 3.2 | Transport elementów suwnicy do pomieszczenia możliwy jest przez otwór drzwiowy o wym. (s x h) 180x200 cm. Posadzka w pracowni ekstruzji oraz w magazynie wyrobów gotowych, przez który prowadzony będzie transport suwnicy, wykonana jest z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową. W związku z tym wymagane jest zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem na czas transportu i montażu suwnicy. |
| 3.3 | Dla potrzeb montażu suwnicy możliwe jest podwieszenia do dolnego pasa dźwigara dachowego (Dz) wciągarki. Max obciążenie dźwigara nie może przekroczyć 1000 kg. |
| 3.4 | Dla potrzeb zasilania suwnicy do pomieszczenia pracowni ekstruzji doprowadzony jest kabel zasilający o przekroju 5x2,5 mm2 (400V, 2,2 kW). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania suwnicy o mocy wszystkich urządzeń do 3,0 kW pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę na własny koszt sprawdzenia i ewentualnej wymiany kabla zasilającego oraz zabezpieczenia obwodu zasilającego suwnicę. |
| 4 | Zamawiający posiada: |
| 4.1 | protokół budowlany potwierdzający właściwe wykonanie konstrukcji podtorza (zał. nr 11) |
| 4.2 | operat geodezyjny potwierdzający właściwe ustawienie (zał. nr 12) |
| 5 | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: |
| 5.1 | Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. |
| 5.2 | Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność – zawarte w niniejszym SIWZ |
| 6. | Gwarancja – 24 miesiące |

Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Mikroskop optyczny odwrócony wraz z oprzyrządowaniem – 1szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

30213300-8 Komputer biurkowy

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | - mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu, kontrast fazowy |
| 1.2 | - oświetlenie typu LED z możliwością regulacji natężenia światła |
| 1.3 | -możliwość rozbudowy mikroskopu o moduł epifluorescencji |
| 1.4 | -nasadka minimum dwuokularowa, możliwość regulacji rozstawu okularów |
| 1.5 | -okulary (powiększenie 10x), numer pola min. 20mm, regulacja dioptryjna, możliwość montażu mikrometrów okularowych |
| 1.6 | - mikrometr okularowy |
| 1.7 | -stolik mechaniczny z wyskalowaną prowadnicą, z uchwytami do szkiełek podstawowych oraz płytek Petriego |
| 1.8 | -kondensor: apertura numeryczna min. 0,3, odległość robocza min 72 mm do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym |
| 1.9 | -obiektywy: |
| 1.10 | Obiektyw planachromatyczny 10 x, apertura numeryczna minimum 0,22 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym |
| 1.11 | Obiektyw planachromatyczny 20x , apertura numeryczna minimum 0,3 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym |
| 1.12 | Obiektyw planachromatyczny 40x, apertura numeryczna minimum 0,50 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym, |
| 1.13 | Obiektyw planfluorytowy 60x (±5x), apertura numeryczna minimum 0,7 do pracy w jasnym polu, |
| 1.14 | -pokrowiec przeciwkurzowy |
| 1.15 | -instrukcja w języku polskim |
| 1.16 | -zestaw komór do zliczania zooplanktonu 0,5 ml i 1,0 ml |
| 2. | kamera cyfrowa kolorowa |
| 2.1 | rozdzielczość minimum 3 Megapiksele, rozdzielczość minimum 2048x1532 pikseli, podgląd obrazu z prędkością min 4 klatki/s przy pełnej rozdzielczości. kamera wyposażona w interfejsy FireWire lub HDMI lub USB. ze względu na synchronizację z mikroskopem pożądane jest aby kamera pochodziła od tego samego producenta co mikroskop lub była dedykowana do tego mikroskopu. złącze do podłączenia kamery do mikroskopu. |
| 2.2 | oprogramowanie do sterowania kamerą od tego samego producenta, co kamera oprogramowania do pomiarów i analizy obrazu przeznaczone dla nauk biologicznych od tego samego producenta, co kamera lub dedykowane do kamery możliwość rozbudowy oprogramowania o inne specjalistyczne moduły oprogramowania oprogramowanie do akwizycji, obróbki i archiwizacji zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopu oprogramowanie umożliwiające wykonanie pomiarów morfometrycznych w wykonanych zdjęciach i w obrazie na żywo |
| 2.3 | -wszystkie potrzebne przewody zasilające oraz złączeniowe |
| 3. | Zestaw komputerowy – 1 szt. |
| 3.1 | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny w załączniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 7485 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 07.10.2014 r.) – załącznik nr 13 do SIWZ |
| 3.2 | Pamięć RAM 8 GB |
| 3.3 | Dysk twardy 1 TB |
| 3.4 | Złącza USB 3.0, oraz złącza do połączenia komputera z oferowaną kamerą :USB lub HDMI lub Fire Wire. |
| 3.5 | Karta graficzna dedykowana oddzielnie zainstalowana na płycie głównej. Pamięć 2 GB DDR5 |
| 3.6 | Obudowa zgodna z wymiarmi płyty gównej, karty graficznej i wbudownym zasilaczu 400W |
| 3.7 | Monitor LED min 21”, panoramiczny |
| 3.8 | Klawiatura - komunikacja przewodowa USB 2.0, optyczna mysz przewodowa USB 2.0, 1000 dpi |
| 3.9 | Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 3.10 | Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, w języku polskim. |
| 4. | gwarancja 12 miesięcy |

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorzem i konstrukcją wsporczą 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia toru suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Dostawa i montaż odbojów suwnicy na końcach szyn | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Dostawa kompletnej suwnicy wraz z systemem zasilania i sterowania (suwnica wyposażona w napędy elektryczne do podnoszenia ładunku, przemieszczania się wciągnika oraz suwnicy po torze) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Montaż suwnicy wraz z zasilaniem i sterowaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokonanie niezbędnych prób (dostawca winien zapewnić niezbędne urządzenia oraz obciążniki do przeprowadzenia prób) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Uruchomienie suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru suwnicy przez UDT w tym protokołów pomiarów elektrycznych, schematu zasilania, schematu lokalizacji, deklaracji WE – przed podpisaniem umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Udział w odbiorze UDT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wymagania dotyczące suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Suwnica przystosowana do jazdy po szynie płaskiej o szerokości 50 mm i wysokości 30 mm (rozstawa osiowy szyn - 5940 mm, całkowita długość torowiska – 13,80 m) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Udźwig suwnicy - min. 1600 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Grupa natężenia pracy wg ISO – M5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | System zasilania suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | szynoprzewód kasetowy wielobiegunowy (3P+PE) , podłączony kablem zasilającym (1 x przyłącze końcowe) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2. | napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.3 | komplet odbieraków prądowych podwójnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.4 | komplet wsporników do zamocowania systemu zasilania do belki podsuwnicowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.5 | łącznik zasilania zainstalowany na poziomie obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.6 | kabel zasilający od łącznika do punktu przyłączeniowego szynoprzewodu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Wciągnik łańcuchowy przystosowany do jazdy po dolnym pasie dźwigara suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wysokość podnoszenia wciągnika - 7÷8 m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Prędkość podnoszenia dwustopniowa [m/min] - 4÷6 / 0,7÷1,5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Prędkość jazdy wciągnika dwustopniowa [m/min] - 4÷6 / 20÷24 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Prędkość jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min] - 4÷5 / 18÷20] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Sterowanie podstawowe radiowe z dwoma pilotami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Sterowanie rezerwowe z kasety podwieszanej, przesuwanej wzdłuż dźwigara suwnicy wraz z wciągnikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Wyposażenie elektryczne i dodatkowe suwnicy oraz wymagania dotyczące wyposażenia |  |  |  |
| 2.12.1 | Łącznik zasilania suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.2 | Zasilanie wciągnika wykonane kablem z przewodem ochronnym, podwieszonym na wózkach kablowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.3 | Połączenia z elementami podlegającymi wymianie z zastosowaniem złącz wielowtykowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.4 | Napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.5 | Napięcie sterowania – max 48V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.6 | Moc wszystkich zainstalowanych urządzeń suwnicy - max 2,2 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.7 | Wyłączniki krańcowe podnoszenia wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu podnoszenia wciągnika w położeniu krańcowym) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.8 | Wyłączniki krańcowe jazdy wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy wciągnika w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.9 | Wyłączniki krańcowe jazdy suwnicy dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy suwnicy po torze w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.10 | Sygnalizator akustyczny o głośności 100 dBA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.11 | Licznik godzin pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Miejsce i warunki montażu suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Suwnica zamontowana zostanie w pracowni ekstruzji (pom. 05) w budynku laboratorium Centrum Badawczo-Innowacyjnego przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. Miejsce i sposób zamontowania torowiska został przedstawiony na rys. A-02 – rzut parteru oraz rys. K-09 – dźwigary. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Transport elementów suwnicy do pomieszczenia możliwy jest przez otwór drzwiowy o wym. (s x h) 180x200 cm. Posadzka w pracowni ekstruzji oraz w magazynie wyrobów gotowych, przez który prowadzony będzie transport suwnicy, wykonana jest z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową. W związku z tym wymagane jest zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem na czas transportu i montażu suwnicy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dla potrzeb montażu suwnicy możliwe jest podwieszenia do dolnego pasa dźwigara dachowego (Dz) wciągarki. Max obciążenie dźwigara nie może przekroczyć 1000 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| .3.4 | Dla potrzeb zasilania suwnicy do pomieszczenia pracowni ekstruzji doprowadzony jest kabel zasilający o przekroju 5x2,5 mm2 (400V, 2,2 kW). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania suwnicy o mocy wszystkich urządzeń do 3,0 kW pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę na własny koszt sprawdzenia i ewentualnej wymiany kabla zasilającego oraz zabezpieczenia obwodu zasilającego suwnicę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Zamawiający posiada: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | protokół budowlany potwierdzający właściwe wykonanie konstrukcji podtorza (zał. nr 11) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | operat geodezyjny potwierdzający właściwe ustawienie (zał. nr 12) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność – zawarte w niniejszym SIWZ | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Gwarancja – 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: |  | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop optyczny odwrócony wraz z oprzyrządowaniem (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |  |
| 1.1 | - mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu, kontrast fazowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - oświetlenie typu LED z możliwością regulacji natężenia światła | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -możliwość rozbudowy mikroskopu o moduł epifluorescencji | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -nasadka minimum dwuokularowa, możliwość regulacji rozstawu okularów | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -okulary (powiększenie 10x), numer pola min. 20mm, regulacja dioptryjna, możliwość montażu mikrometrów okularowych | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - mikrometr okularowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -stolik mechaniczny z wyskalowaną prowadnicą, z uchwytami do szkiełek podstawowych oraz płytek Petriego | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -kondensor: apertura numeryczna min. 0,3, odległość robocza min 72 mm do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -obiektywy: | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Obiektyw planachromatyczny 10 x, apertura numeryczna minimum 0,22 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Obiektyw planachromatyczny 20x , apertura numeryczna minimum 0,3 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Obiektyw planachromatyczny 40x, apertura numeryczna minimum 0,50 do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym, | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Obiektyw planfluorytowy 60x (±5x), apertura numeryczna minimum 0,7 do pracy w jasnym polu, | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | -pokrowiec przeciwkurzowy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | -zestaw komór do zliczania zooplanktonu 0,5 ml i 1,0 ml | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | kamera cyfrowa kolorowa | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | rozdzielczość minimum 3 Megapiksele, rozdzielczość minimum 2048x1532 pikseli, podgląd obrazu z prędkością min 4 klatki/s przy pełnej rozdzielczości. kamera wyposażona w interfejsy FireWire lub HDMI lub USB. ze względu na synchronizację z mikroskopem pożądane jest aby kamera pochodziła od tego samego producenta co mikroskop lub była dedykowana do tego mikroskopu. złącze do podłączenia kamery do mikroskopu. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | oprogramowanie do sterowania kamerą od tego samego producenta, co kamera oprogramowania do pomiarów i analizy obrazu przeznaczone dla nauk biologicznych od tego samego producenta, co kamera lub dedykowane do kamery możliwość rozbudowy oprogramowania o inne specjalistyczne moduły oprogramowania oprogramowanie do akwizycji, obróbki i archiwizacji zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopu oprogramowanie umożliwiające wykonanie pomiarów morfometrycznych w wykonanych zdjęciach i w obrazie na żywo | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | -wszystkie potrzebne przewody zasilające oraz złączeniowe | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Zestaw komputerowy – 1 szt. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny w załączniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 7485 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 07.10.2014 r.) – załącznik nr 13 do SIWZ | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Pamięć RAM 8 GB | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dysk twardy 1 TB | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Złącza USB 3.0, oraz złącza do połączenia komputera z oferowaną kamerą :USB lub HDMI lub Fire Wire. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Karta graficzna dedykowana oddzielnie zainstalowana na płycie głównej. Pamięć 2 GB DDR5 | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Obudowa zgodna z wymiarmi płyty gównej, karty graficznej i wbudownym zasilaczu 400W | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Monitor LED min 21”, panoramiczny | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Klawiatura - komunikacja przewodowa USB 2.0, optyczna mysz przewodowa USB 2.0, 1000 dpi | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, w języku polskim. | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)