Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 17 lipca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-43/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA SUROWCA – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przygotowania surowca – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Opracowanie projektu technologicznego i wykonawczego zestawu do przygotowania surowca wraz z niezbędnymi urządzeniami i ew. instalacjami zasilającymi obejmujący m.in.: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu w tym: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.1 | Zbiornik substratu 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.2 | Zbiornik fermentacji 2 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.3 | Zbiornik pofermentu 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.4 | Mieszalnik poziomy 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.5 | Pojemnik transportowy 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.6 | Podest ruchomy 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.7 | Separator fazy stałej (prasa ślimakowa, wirówka) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | Sprężarka powietrza 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | Waga 1szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.10 | Zszywarka do worków na stelażu 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Rysunki wykonawcze urządzeń | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Instalacje technologiczne i instalacje elektryczną zasilającą urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wykonanie kompletnego zestawu do przygotowania surowca, transport, montaż i uruchomienie urządzeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia od wypustów elektrycznych, zlokalizowanych na ścianach pomieszczenia wraz z niezbędnymi urządzeniami sterowniczymi. Ponadto zakres dostawy obejmuje doprowadzenie wody do urządzeń od punktu czerpalnego. W zakres zamówienia nie wchodzi doprowadzenie linii zasilającej elektrycznej do wypustów. Zestaw do przygotowania surowca obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Zbiornik substratu – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.1 | Zbiornik o pojemności robocza 300 l ± 5% z przykręcaną hermetycznie pokrywą z włazem umożliwiającym załadunek frakcji stałych i z uchwytami umożliwiającymi jej podnoszenie za pomocą zawiesi. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.2 | W dnie zamontowany króciec odpływowy do beczki asenizacyjnej z zaworami odcinającymi odpływ na wysokości min 500 mm od podłogi do beczki asenizacyjnej oraz połączenie z pompą procesową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.3 | Na pokrywie zamontowane mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW (+/- 5%) oraz króciec rurki odpowietrzającej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.4 | Dodatkowo w pokrywie zamontowana głowica myjąca z króćcem przyłączeniowym. W bocznej ścianie zbiornika zamontowany elektrozawór z czujnikiem poziomu oraz wodomierz z króćcem, doprowadzającym wodę sieciową i zawór do pobierania próbek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.5 | Zbiornik powinien posiadać zamontowane dwa dezintegratory ultradźwiękowe z głowicami wytwarzające drgania o częstotliwości 20 kHz ± 50 kHz i mocy o 1500 W (+/- 5%) każdy, zamontowane w takim położeniu aby powodowały rozdrabnianie i homogenizację substratu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6 | Dezintegrator powinien posiadać możliwość: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6.1 | - regulowania amplitudy drgań w zakresie od minimum 20 do 100%, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6.2 | - mikroprocesorowy sterownik z pamięcią min 8 procedur, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6.3 | - możliwość programowania czasu pracy i przerw w zakresie ustawień od 1 do 50s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6.4 | - programowany czas pracy w minimalnym zakresie od 1 do 10 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.6.5 | - programowany limit temperatury w minimalnym zakresie 0 – 100oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.7 | Konwerter MUSI BYĆ chłodzony SUCHYM sprężonym powietrzem, wyposażony w króciec z tworzywa sztucznego do mocowania węża doprowadzającego sprężone powietrze. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.8 | Zbiornik powinien być wsparty na regulowanych nogach i posiadać wężownicę chłodzącą z rurki nawiniętej po zewnętrznej stronie płaszcza zbiornika oraz pod dnem oraz płaszcz izolacyjny z wełny mineralnej osłonięty blachą osłonową na całej zewnętrznej powierzchni. Wężownica powinna posiadać króciec doprowadzenia wody zimnej z sieci oraz króciec wylotowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.9 | Ponadto zbiornik powinien posiadać czujkę temperatury umieszczoną wewnątrz przestrzeni roboczej połączoną z systemem automatycznego sterowania elektrozaworem uruchamiającym przepływ wody chłodzącej i utrzymującej poziom zadanej temperatury procesowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.10 | Do króćca odpływowego zbiornika powinna być podłączona pompa umożliwiająca opróżnienie zbiornika. Konstrukcja pompy powinna umożliwić pompowanie roztworu wodnego i rozdrobnionej sieczki kukurydzianej. Wydajność pompy w minimalnym zakresie od 1000 do 2500 l/h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.11 | Całość konstrukcji zbiornika i pompy – wykonanie kwasoodporne gat. stali 304. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Zbiornik fermentacji szt. 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | Zbiornik o pojemności roboczej 300 l ± 5% powinien posiadać przykręcaną hermetycznie pokrywę z włazem umożliwiającym załadunek frakcji stałych i z uchwytami umożliwiającymi jej podnoszenie za pomocą zawiesi a w dnie powinien znajdować się króciec odpływowy z zaworami odcinającymi odpływ na wysokości minimum 500 mm a max 600 mm od podłogi do beczki asenizacyjnej oraz do połączenia z pompą procesową . | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | Na pokrywie zamontowane mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW (+/- 5 %) oraz króciec przyłączeniowy zaworu nadciśnieniowego, wykonanie zgodnie z dyrektywą ATEX (dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem) z elektrycznym ogrzewaniem umożliwiającym montaż na zewnątrz budynku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.3 | Rurka odprowadzenia gazu powinna posiadać chłodnicę umożliwiającą skroplenie wilgoci i zawrócenie jej do zbiornika fermentacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.4 | Dodatkowo w pokrywie powinna być zamontowana głowica myjąca z króćcem przyłączeniowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.5 | W bocznej ścianie zbiornika powinien być zamontowany czujnik poziomu połączony z układem sterowania pracą pompy napełniającej i zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika oraz zawór do pobierania próbek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.6 | Zbiornik powinien posiadać zamontowany w bocznej ścianie pH-metr stacjonarny przystosowany do ciągłego pomiaru pH przy temperaturze do 60oC oraz rejestrator. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.7 | Do zbiornika powinien być podłączony trzykanałowy analizatora gazu umożliwiający pomiar stężenia CO2, CH4, H2S, O2 wraz z rejestracją przy temperaturze do 60oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.8 | Do pokrywy zbiornika powinien być zamontowany miernik przepływu w zakresie do 10 l/min z możliwością rejestracji pomiarów przez wyjście RS232. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.9 | Zbiornik powinien być wsparty na regulowanych nogach i posiada elektryczny płaszcz grzewczy na ścianach bocznych oraz płaszcz izolacyjny z wełny mineralnej osłonięty blachą osłonową na całej zewnętrznej powierzchni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.10 | Ponadto zbiornik powinien posiadać czujkę temperatury umieszczoną wewnątrz przestrzeni roboczej połączoną z systemem automatycznej regulacji temperatury roztworu roboczego i zapewnia utrzymanie zadanej temperatury procesowej w minimalnym zakresie od 20 do 40oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.11 | Króćce odpływowe zbiornika powinny być podłączone do pompy umożliwiającej opróżnienie i przesył roztworu roboczego do separatora fazy stałej. Konstrukcja pompy umożliwiać powinna pompowanie roztworu wodnego z 3 – 6% zawiesiny pofermentacyjnej. Wydajność pompy w minimalnym zakresie 1000 - 2500 l/h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.12 | Całość konstrukcji zbiornika i pompy – wykonanie kwasoodporne gat. stali 304. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zbiornik pofermentu szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.1 | Zbiornik o pojemności robocza 500 l ± 5% posiadać powinien przykręcaną hermetycznie pokrywą z włazem i z uchwytami umożliwiającymi jej podnoszenie za pomocą zawiesi. W dnie znajdować się powinien króciec odpływowy z zaworami odcinającymi odpływ na wysokości minimum 500 mm a max 600 mm od podłogi do beczki asenizacyjnej oraz połączenie z pompą procesową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.2 | Na pokrywie zamontowane mieszadło z napędem o mocy do 1,1 kW (+/- 5%) oraz króciec przyłączeniowy rurki odpowietrzającej wyprowadzonej na zewnątrz budynku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.3 | Dodatkowo w pokrywie zamontowana głowica myjąca z króćcem przyłączeniowym. W bocznej ścianie zbiornika zamontowany czujnik poziomu połączony z układem sterowania pracą pompy napełniającej i zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika oraz zawór do pobierania próbek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.4 | Zbiornik jednopłaszczowy wsparty na regulowanych nogach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.5 | Króciec odpływowy podłączony z pompą umożliwiającą opróżnienie i przesył roztworu roboczego do separatora fazy stałej. Konstrukcja pompy zapewnia pompowanie roztworu wodnego i 3 – 6% zawiesiny. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.6 | Wydajność pompy w minimalnym zakresie 1000 - 2500 l/h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.7 | Dodatkowo pompa posiadać winna falownik do regulacji wydajności. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.8 | Całość konstrukcji zbiornika i pompy – wykonanie kwasoodporne gat. stali 304. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Mieszalnik poziomy – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Wykonanie ze stali kwasoodpornej, pojemność całkowita min 250l. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Moc napędu do 1,1 kW (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Wyładunek przez ręczne wywrócenie komory mieszania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | W dnie zawór do spuszczenia popłuczyn | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | W zakresie dostawy podest do posadowienia mieszalnika aby umożliwić współpracę mieszalnika z pojemnikiem transportowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Pojemnik transportowy– szt. 1, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Wykonanie ze stali kwasoodpornej, pojemność całkowita min 300l. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Pojemnik jezdny na trzech kółkach w tym jedno z hamulcem, w dnie zawór do spuszczenia popłuczyn. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Wysokość do górnej krawędzi pojemnika 720 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Podest ruchomy – szt.1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Podest jest przeznaczony do obsługi zbiorników procesowych i pozostałych urządzeń, które będą tego wymagały. Wykonanie kwasoodporne, rama na czterech kółkach z hamulcem. Podest powinien posiadać schody szer. 500 - 550 mm oraz spocznik, zabezpieczone obustronnie balustradą zabezpieczającą. Wysokość spocznika umożliwiająca wygodną obsługę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Separator fazy stałej (Prasa ślimakowa, wirówka) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Prasa ślimakowa jako separator fazy stałej zamontowana na konstrukcji wsporczej umożliwiającej grawitacyjny odbiór wytłoków bezpośrednio do pojemnika jezdnego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Po separacji zawartość suchej masy nie więcej niż s.m. = 25 +/-3%, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Moc 4,5 kW (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Q max=1m3/h (+/- 3%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Sprężarka powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Wydajność: nie mniej niż 235 l/min (14,1 m3/h) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Ciśnienie: 10 bar ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Moc silnika: 2,2 kW,(3 HP) napięcie 230/1 (+/- 2%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | Poziom hałasu: max 79 dB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.5 | Zbiornik: 200 lt ± 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.6 | Wymiary: nie więcej niż 146x55x98 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.7 | Waga kompresora: do 95 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Waga – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Waga o nośności min do 15 kg, wielkość szalki nie mniej niż 235 x 342 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Z legalizacją. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Zszywarka do worków na stelażu – szt.1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Zszywarka powinna być wyposażona w blat do ustawienia woreczka na wysokości umożliwiającej zszywanie worków. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | Worki i sznurki jako uzupełnienie w ilości 1000szt worków papierowych szczelnie zamykane, o pojemności 2kg, 5kg i 15 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Worki i sznurki jako uzupełnienie w ilości 1000szt worków foliowych szczelnie zamykane, o pojemności 2kg, 5kg i 15 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.