Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 28 sierpnia 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-55/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi 
w siwz – za cenę :

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części dostawy i/lub montażu 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; 
w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada niezbędne atesty, deklaracje zgodności 
i jest oznaczone znakiem CE, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do SIWZ.

10. Oświadczam, że w przypadku otrzymania zamówienia objętego niniejszym przetargiem dostarczymy

25-letnią gwarancję producenta na dostarczone i zamontowane ceramiczne blaty, zlewy oraz zlewiki, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ), 
i „Zestawieniem wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” (zał. nr 3 do SIWZ).

10. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych:

- Krzesło laboratoryjne obrotowe – wysokie

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja obudowana tworzywem | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna o średnicy Ø600mm ±20mm na stopkach. | Tak |  |
|  | Siedzisko i oparcie pleców z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość siedziska przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie 530mm ÷ 650mm | Tak |  |
|  | Wyposażone w nieregulowane oparcie na stopy w kształcie koła o średnicy min. 420mm (tzw. „ring”) | Tak |  |
|  | Siedzisko o wymiarach 400x420 mm ±20mm | Tak |  |
|  | Oparcie o wymiarach 370x240mm ±20mm | Tak |  |
|  | Kolor siedziska i oparcia – czarny | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Krzesło socjalne

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 820mm ± 10 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość 545 mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość siedziska 475 mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Głębokość siedziska 415 mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej | TAK |  |
| 6 | Chromowana metalowa rama | TAK |  |
| 7 | Możliwość składowania w stosie (max 10 szt.) | TAK |  |
| 8 | Możliwość łączenia krzeseł w rzędy | TAK |  |
| 9 | Sklejka lakierowana w kolorze naturalnym drewna | TAK |  |
| 10 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Krzesło biurowe

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość krzesła regulowana w zakresie 960 ÷ 1100 ± 10 mm | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość siedziska 470 mm ± 10mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Głębokość siedziska 430 mm ± 20mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Regulowana wysokość siedziska przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie minimum 450mm ÷ 570mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Podstawa pięcioramienna o średnicy Ø640mm ±20mm na samohamownych kółkach do powierzchni twardych. | TAK |  |
| 6 | Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 7 | Wyposażone w dwa regulowane w pionie w zakresie minimum 200÷270 mm podłokietniki z miękkimi nakładkami. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Stół wagowy dwustanowiskowy 1500x600x800

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja nośna pokryta proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Obudowa konstrukcji nośnej wykonana jako szkieletowa, z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 5 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet obudowy nie mniejszy niż 25x25 mm | TAK |  |
| 6 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 7 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. | TAK |  |
| 8 | Wypełnienie szkieletu obudowy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK |  |
| 10 | Blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości minimum 26mm, laminowany laminatem wysokociśnieniowym HPL w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 11 | Płyta robocza wykonana z wyłożeniem granitowym, osadzona na wibroizolatorach zamontowanych w ramie stalowej, wspartej na wspornikach regulacyjnych z możliwością poziomowania płyty. | TAK |  |
| 12 | Ze wszystkich stron płyty roboczej zachowany jest luz pomiędzy płytą roboczą a blatem ok. 5 mm. | TAK |  |
| 13 | Wymiary płyty roboczej minimum 400x400 mm. | TAK (podać) |  |
| 14 | Otwór na płytę roboczą w blacie wyłożony profilami aluminiowymi. | TAK |  |
| 15 | Kolorystyka płyty meblowej w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 16 | Stół wagowy jako wyrób musi posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jego stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 17 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Szafy na chemikalia

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja szafy szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją.. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu szafy – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Zawiasy kwasoodporne o kacie rozwarcia minimum 180° | TAK |  |
| 7 | Szafa oparta na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 8 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 9 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 10 | Profile aluminiowe muszą być zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. | TAK |  |
| 11 | Drzwi części dolnej i górnej muszą być wykonane z płyty dwustronnie laminowanej i wyposażone w zamki patentowe | TAK |  |
| 12 | Szafa o szerokości 900mm musi być dzielona w pionie i w poziomie. Podział pionowy na dwie równe części, natomiast w poziomie część dolna o wysokości ok. 700 mm (razem z nóżkami) 2 półki; część górna – 6 półek. | TAK |  |
| 13 | Szafa o szerokości 600mm musi być dzielona w poziomie. Podział poziomy część dolna o wysokości ok. 700 mm (razem z nóżkami) 2 półki; część górna – 3 półki. | TAK |  |
| 14 | Wnętrze szafy i półki zabezpieczone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm np. nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC. Wymagana odporność chemiczna na następujące związki chemiczne: alkohol etylowy i alkohol metylowy, chlorek sodowy, heptan, kwas azotowy, kwas solny, kwas chromowy, kwas siarkowy, węglan sodowy, wodorotlenek amonu. | TAK (dołączyć atest higieniczny przed wykonaniem mebli) |  |
| 15 | Szafa musi posiadać możliwość podłączenia do ciągów wentylacyjnych | TAK |  |
| 16 | Konstrukcja wnętrza szafy musi zapewniać swobodny przepływ powietrza, koniecznie zapewnić „luz półkowy”. | TAK |  |
| 17 | Szafa musi być wyposażona w jej dolnej części w otwory nawiewowe. | TAK |  |
| 18 | Nośność pojedynczej półki minimum 20 kg. | TAK (podać) |  |
| 19 | Kolorystyka szafy w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 20 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanej szafy oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na szafę jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający jej stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001 dla producenta szafy lub równoważny. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 21 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Regał metalowy / szafka szatniowa 600x490x1940

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał / szafa wykonane w całości z blachy stalowej. | TAK |  |
| 2 | Regał / szafa na nóżkach | TAK |  |
| 3 | Mebel wyposażony w przegrodę dzielącą wnętrze na dwie równe części. | TAK |  |
| 4 | Pojedyncza przestrzeń zamykana jednymi drzwiczkami | TAK |  |
| 5 | Drzwiczki zamykane na zamek | TAK |  |
| 6 | Waga maksimum 50kg | TAK |  |
| 7 | Regał / szafa malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Kosz warsztatowy 120 litrów

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na odpady i surowce wtórne o pojemności min. 120 litrów | TAK |  |
| 2 | Pojemnik wyposażony w 2x kółko Ø200 z metalową osią. | TAK |  |
| 3 | Pojemnik, charakteryzujący się solidną i trwałą jakością wykonania. | TAK |  |
| 4 | Nie wymaga konserwacji. | TAK |  |
| 5 | Waga 8÷12kg. |  |  |
| 6 | Wymiary: wysokość – 935mm ±20mm szerokość – 480mm ±20mm głębokość – 560mm ±20mm krawędź grzebienia – 870mm ±20mm | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalna ładowność – min. 50kg | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Stół warsztatowy 1200x600x850

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nogi- podpory wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 2mm. | TAK (podać) |  |
| 2 | Półka i tylna ścianka wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 1mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | Mebel malowany proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 4 | Blat ze sklejki o grubości minimum 28mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Wózek laboratoryjny 600x500x900

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wózka szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. | TAK |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet wózka nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 3 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji wózka, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji wózka. | TAK |  |
| 4 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 5 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. | TAK |  |
| 6 | Półki wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 7 | Wózki wyposażone w 4 kółka o średnicy minimum Ø75 niebrudzące powierzchni. Minimum 2 kółka przednie z blokadą ruchu. | TAK (podać średnicę kółek i ilość kółek z blokadą) |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK (podać) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Ociekacz laboratoryjny kołkowy 450x110x630

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany w całości z polistyrenu w kolorze białym. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w wanienkę ociekową oraz wąż odprowadzający wodę | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w minimum 70 demontowalnych kołków o średnicy Ø15±1mm | TAK |  |
| 4 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Meble laboratoryjne

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble laboratoryjne - wykonane zgodnie z normą PN-EN 13150 | TAK |  |
| 2 | W przypadku użycia w ofercie blatów z żywic epoksydowych zlewy winny być wykonane z żywic epoksydowych wg opisu dotyczącego żywic epoksydowych. W przypadku użycia w ofercie blatów z żywic fenolowych zlewy winny być wykonane z polipropylenu. Zlewy z polipropylenu (PP) w kolorze zbliżonym do RAL 7035 lub biały wykonane w technologii formowania wtryskowego lub membranowego. Nie dopuszcza się wykonania zlewów PP w technologii spawania, klejenia itp. | TAK (podać) |  |
| 3 | PRZYSTAWKOWE GALERIE INSTALACYJNE. Przystawki instalacyjne (przyścienne lub wyspowe) muszą być wykonane w wymiarach modułowych przyściennych oraz wyspowych zgodnych z wymogami zapisanymi w tabeli. | TAK |  |
| 4 | Przystawki muszą stanowić konstrukcję samonośną z możliwością trwałego mocowania do podłoża. | TAK |  |
| 5 | Moduły i sekcje instalacyjne przystawek powinny umożliwiać ich łatwy montaż i demontaż w przypadku konieczności zmiany konfiguracji mediów i instalacji. | TAK |  |
| 6 | Przystawki instalacyjne wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powłoką epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 µm, kolor zbliżony do RAL 7035 o wysokości 1900mm (+/-100mm) o przekroju prostokątnym min. 70x40mm. | TAK (podać) |  |
| 7 | Nóżki przystawek umożliwiające regulację i poziomowanie w zakresie 0-20mm. | TAK (podać) |  |
| 8 | Punkty poboru mediów montowane od czoła przystawki na ściance instalacyjnej na wysokości od 1100 mm do 1450 mm od podłogi. | TAK (podać) |  |
| 9 | Ścianka instalacyjna przystawek na bazie żywic fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, płyta o grubości 6-8 mm. | TAK (podać) |  |
| 10 | Instalacje elektryczne oddzielone od mediów wodnych i gazowych. Oddzielenie to może być zrealizowane poprzez a- podział ścianki instalacyjnej na sekcje: wodną i gazową oraz elektryczną lub b- poprzez zastosowanie w przystawce odrębnego kanału na instalacje elektryczne na całej szerokości przystawki. | TAK (podać) |  |
| 11 | Kanał elektryczny z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powłoką epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową ( grubość powłoki w zakresie 80-100 µm, kolor zbliżony do RAL 7035), o przekroju 150 x 100 mm (+/- 20 mm). | NIE w przypadku wyboru wariantu rozwiązania- a w punkcie- 10 (podać) |  |
| 12 | Front kanału powinien być podzielony na 2 lub 3 sekcje umożliwiające łatwą zmianę konfiguracji instalacji. Czoło kanału wykonane z blachy malowanej proszkowo powłoką poliestrową lub poliestrowo-epoksydową ( grubość powłoki w zakresie 80-100 µm, kolor zbliżony do RAL 7035) lub płyty z żywicy fenolowej z powierzchnią spolimeryzowaną np. wiązką elektronów o grubości w zakresie 6-8 mm. | NIE w przypadku wyboru wariantu rozwiązania- a w punkcie- 10 (podać) |  |
| 13 | Przystawki instalacyjne przyścienne wyposażone w dwie półki o szerokości 200mm (0/+50mm, wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV lub ABS o grubości 2 mm). Półki muszą mieć możliwość niezależnej, płynnej regulacji wysokości oraz łatwego ich montażu i demontażu bez konieczności ingerencji w konstrukcję nośną przystawek. | TAK (podać) |  |
| 14 | Przystawki instalacyjne wyspowe wyposażone w cztery półki o szerokości 200mm (0/+50mm), po dwie z każdej strony przystawki, wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV lub ABS o grubości 2 mm. Półki muszą mieć możliwość niezależnej, płynnej regulacji wysokości oraz łatwego ich montażu i demontażu bez konieczności ingerencji w konstrukcję nośną przystawek. | TAK (podać) |  |
| 15 | W przypadku instalacji wodnych rozprowadzonych w przystawkach, punkty poboru wody powinny być umieszczone nad zlewikiem zamontowanym na ściance przystawki. | TAK |  |
| 16 | Zlewik w kolorze zbliżonym do RAL 7035 wykonany z polipropylenu (w technologii wtryskowej) o wymiarach zbliżonych do 300x120x110mm. Nie dopuszcza się zastosowania zlewików wykonanych z elementów spawanych, klejonych itp. | TAK |  |
| 17 | Dno zlewika w zakresie od 15 mm do 25 mm od powierzchni blatu roboczego stołu przystawionego do przystawki lub w przypadku jego braku, od 915 mm do 925 mm od powierzchni podłogi. | TAK |  |
| 18 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |
| 19 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |
| 20 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |
| 21 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 22 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV lub ABS o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 23 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 24 | Szuflady szafek muszą być wykonane z użyciem boków szuflad wykonanych na całej wysokości z metalu wraz ze zintegrowaną prowadnicą rolkową z samo-dociągiem. Tył i dno szuflady z płyty laminowanej. Front szuflady z płyty laminowanej w wykonaniu identycznym z frontami szafek z drzwiami skrzydłowymi. W przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 25 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ÷ 160mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |
| 26 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |
| 27 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |
| 28 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. | TAK |  |
| 29 | Szafki jezdne wyposażone w 4 kółka o średnicy minimum Ø50 niebrudzące powierzchni. Minimum 2 kółka przednie z blokadą ruchu. | TAK (podać średnicę kółek i ilość kółek z blokadą) |  |
| 30 | Półki w nadstawkach stołów laboratoryjnych wyspowych i przyściennych muszą być wyłożone materiałem chemoodpornym o grubości minimum 1mm np. nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC. Wymagana odporność chemiczna na następujące związki chemiczne: alkohol etylowy i alkohol metylowy, chlorek sodowy, heptan, kwas azotowy, kwas solny, kwas chromowy, kwas siarkowy, węglan sodowy, wodorotlenek amonu. UWAGA: Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się szkła, jako materiału wyłożenia. | TAK (podać rodzaj materiału wyłożenia) |  |
| 31 | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |
| 32 | Półki samodzielnie wiszące na ścianie wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Półki podwieszone na prowadnicach aluminiowych. Każda półka musi posiadać płynną regulację wysokości na całej wysokości prowadnicy. | TAK |  |
| 33 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. Powierzchnia blatów perlista. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 34 | Blaty i zlewy ceramiczne muszą być wykonane z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego, temperatura wypiekania minimum 1200°C maksimum 1270°C), odpornej na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki, we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu HF). Blaty o grubości minimum 20mm a w przypadku stanowisk do mycia o grubości minimum 33 +/- 2 mm. Blat ceramiczny o grubości minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l/m2. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i musi być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej. Wymagany kolor blatów: zbliżony do koloru RAL 7035. Struktura powierzchni blatu satynowa. | TAK (dołączyć atesty i świadectwa przed wykonaniem mebli) |  |
| 35 | Zlewy ceramiczne o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x250 (wymiary w mm) muszą być w stanowiskach do mycia podklejane pod blat, a otwór w blacie musi być glazurowany. | TAK (podać) |  |
| 36 | Wymagany okres gwarancji producenta na ceramiczne: blaty, zlewy oraz zlewiki – minimum 25 lat. producenta. | TAK (podać okres gwarancji) |  |
| 37 | Blaty i zlewy z żywicy epoksydowej muszą być wykonane w kolorze zbliżonym do RAL 7035, a grubość blatów musi wynosić minimum 19 mm. Powierzchnia blatów satynowa. | TAK (dołączyć atest higieniczny przed wykonaniem mebli) |  |
| 38 | Zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 406x406x190 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia wklejane w blat. | TAK (podać) |  |
| 39 | Blaty z żywicy fenolowej o spolimeryzowanej powierzchni utwardzonej np. wiązką elektronów muszą być wykonane w kolorze zbliżonym do RAL 7035, a grubość blatów musi wynosić minimum 16 mm. Powierzchnia blatów satynowa. | TAK (dołączyć atest higieniczny przed wykonaniem mebli) |  |
| 40 | Zlewy z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia podwieszane pod blat. | TAK (podać) |  |
| 41 | Fugi technologiczne (łączenie blatów) muszą być wykonane z mas uszczelniających miękkich (np. Silikon) o podwyższonej chemoodporności i podwyższonej odporności na temperaturę oraz na działanie światła. | TAK (dołączyć atest higieniczny przed wykonaniem mebli) |  |
| 42 | Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta chemoodporną powłoką poliestrową w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki przed wykonaniem mebli) |  |
| 43 | Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych musi być minimum. 1,3 mm a maksimum 1,8mm. | TAK (załączyć oświadczenie producenta przed wykonaniem mebli) |  |
| 44 | Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody. | TAK |  |
| 45 | Zawory na gaz palny muszą być dostarczone w wersji z blokadą, zabezpieczającą zawór przed nieumyślnym otwarciem. Zwolnienie blokady i otwarcie zaworu powinno się dokonywać poprzez pociągnięcie zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia. | TAK (dołączyć atest higieniczny przed wykonaniem mebli) |  |
| 46 | Płuczki jednooczne w wybranych stanowiskach do mycia muszą być wyposażone w wąż o długości minimum 1,5 m. Płuczki z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczki pokryte chemoodporną powłoką poliestrową. | TAK (dołączyć atest higieniczny, oświadczenie producenta o rodzaju powłoki przed wykonaniem mebli) |  |
| 47 | Wszystkie zawory: wodne, gazowe oraz płuczki oczne muszą być tego samego producenta. | TAK (podać producenta) |  |
| 48 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 49 | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 4mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 50 | W szafkach i szafach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z anodowanego aluminium. | TAK |  |
| 51 | Kolorystyka płyty meblowej w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 52 | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Powierzchnia blatów satynowa. | TAK |  |
| 53 | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących atestów i certyfikatów: - atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. - certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta mebli lub równoważny. - orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą - orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą | TAK (dołączyć atesty przed wykonaniem mebli) |  |
| 54 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- wymagania dotyczące blatów

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blaty ceramiczne powinny posiadać: § Atest higieniczny Zakładu Higieny Komunalnej PZH § Atest higieniczny Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH § Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. § Certyfikat lub Świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN-821-2, , EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10545-11, EN ISO 10545-13 § Oświadczenie producenta potwierdzające odporność na obciążenie niszczące (P) w kg. - Dla blatów ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym: P≥1550 x B/L - Dla blatów bez obrzeza ceramicznego: P≥ 950 x B/L § Raport lub sprawozdanie wydane przez niezależną instytucję badawczą określający wartość temperatur odporności na pęknięcia włoskowate metodą Harkorta na: - odporność na wstrząs cieplny w temperaturze minimum 160 stopni Celsjusza - brak spękania temperaturze minimum 160 stopni Celsjusza § Raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający klasę odporności na plamienie [ badanie prowadzone wg normy PN-EN ISO 10545 oraz PN-EN ISO 10 545-14 - minimum 5 klasa § Świadectwo lub raport wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 15 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: 1.czerwień kongo min. 1%, 2. jodyna, 3. fiolet krystaliczny min. 1%, 4. kwas siarkowy min. 95%, 5. kwas azotowy 65%, 6. kwas chlorowodorowy 37%, 7. kwas fosforowy min. 85%, 8. azotan srebra min. 10%, 9. fenol min. 80%, 10. woda królewska, 11. kwas nadchlorowy min. 55%, 12. kwas bromowodorowy min. 45%, 13. wodorotlenek amonu min. 25%, 14. eter etylowy, 15. terpentyna. | TAK (dołączyć atesty i oświadczenia przed wykonaniem mebli) |  |
| 2 | Blaty z żywic fenolowych i epoksydowych powinny spełniać wymagania: § Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na: 1. kwas solny 35% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 2. kwas siarkowy 95% - ledwie widoczna zamiana po 24h 3. woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 4. wodorotlenek sodu 15% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 5. kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zamiana po 24h 6. kwas fosforowy 80% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 7. fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 8. toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny § Być bardzo odporną na uderzenia (³ 25N), zarysowania (³ 5N) oraz na zginanie(³100N/mm2) § Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów § Nadawać się do recyklingu Powyższe blaty powinny posiadać przynajmniej następujące certyfikaty i atesty: § Atest Higieniczny wydany przez Zakład Higieny Komunalnej do stosowania w pomieszczeniach budynków: użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia, zakładów przemysłowych i usługowych. § Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały § Oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów z żywic fenolowych ze spolimeryzowaną powierzchnią utwardzoną np. wiązką elektronów. § Certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy: 1. Escherichia coli (Pałeczki okrężnicy) 2.Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty) | TAK (dołączyć atesty i oświadczenia przed wykonaniem mebli) |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Dygestorium 1200x900x2650

Dygestoria z blatem na wysokości 900 mm:

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium Moduł 1200 – wymiary 1200mm x 900mm (-10/+50) x 2650mm(+/-100) - wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK (podać) |  |
| 2 | zbudowane na profilach aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo chemoodporną powłoką poliestrową lub epoksydową (grubość powłoki 80-100µm) | TAK (podać) |  |
| 3 | blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek) ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym (blat samonośny, nie wymagający żadnych dodatkowych konstrukcji oraz płyt bazowych), należy spełnić wymagania dotyczące blatów podane w tabeli powyżej | TAK |  |
| 4 | wykładka komory dygestorium z żywic fenolowych HPL o grubości. min 6mm o spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału lub z wielkogabarytowych płyt ceramicznych o wym. 1200 x 1200 mm i grubości 8 mm | TAK |  |
| 5 | głębokość robocza blatu min. 720 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | wysokość komory roboczej min. 1450 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | 2 pionowe okna przesuwne, system okna frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna | TAK |  |
| 8 | okno górne ze szkła bezpiecznego laminowanego | TAK |  |
| 9 | okno dolne z dwiema szybami przesuwanymi poprzecznie ze szkła bezpiecznego laminowanego, rama okna umożliwiająca uchwyt na całej długości | TAK |  |
| 10 | system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych z możliwością łatwego rozbudowania o elektryczny mechanizm sterowania oknem wraz z czujnikiem ruchu | TAK |  |
| 11 | okna otwierane teleskopowo (mieszczące się przy pełnym otwarciu okna w obrysie dygestorium) | TAK |  |
| 12 | zainstalowana blokada zabezpieczająca przed niekontrolowanym podniesieniem okna dygestorium powyżej 500 mm ponad blat | TAK |  |
| 13 | wentylowanie komory roboczej przez system podwójnej tylnej ściany | TAK |  |
| 14 | kanał zbiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o średnicy min 200mm | TAK |  |
| 15 | 1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250x95x112mm z syfonem. Podane wymiary w tolerancji: 250+/- 20mm; 95 +/- 10mm; 112+/- 10mm. | TAK (podać) |  |
| 16 | instalacje i media zgodnie ze specyfikacją asortymentową w tabeli | TAK |  |
| 17 | odpływy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne | TAK |  |
| 18 | 1 x oświetlenie | TAK |  |
| 19 | klapa bezpieczeństwa | TAK |  |
| 20 | pod blatem szafka zgodnie ze specyfikacją asortymentową w tabeli | TAK |  |
| 21 | Certyfikat zgodności wydany przez europejskie, niezależne laboratorium, akredytowane do wykonywania i wydawania certyfikatów wg normy EN 14175, potwierdzający bezpieczną pracę dygestorium, jako kompletnego urządzenia – spełnienie normy PN –EN 14 175-3 wraz z protokołem z badań dla konkretnego typoszeregu dygestorium. | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

-Szafki wentylowane pod dygestoria

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduły szafkowe o różnych funkcjach i wielkościach wykonane z płaskich płyt melaminowanych. | TAK |  |
| 2 | Fronty szafek i szuflad oraz korpusy o gr. 18 mm. | TAK |  |
| 3 | Wszystkie krawędzie szafek oklejone krawędzią PCV Lub ABS o grubości 2mm. | TAK |  |
| 4 | Kolorystyka szafek zbliżona do RAL 7035. | TAK (podać) |  |
| 5 | Wykładka wewnętrzna szafek wykonana z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PVC). | TAK (podać) |  |
| 6 | W szafkach należy zamontować zawiasy grzbietowe z widocznym grzbietem na zewnątrz, zawias odlewany zabezpieczony powłoką chromową lub wykonany w całości z aluminium, o kącie otwarcia 270 stopni. Zawiasy muszą być tak osadzone, aby nie podlegały w czasie eksploatacji rozregulowaniu. | TAK |  |
| 7 | Szafki pod dygestoria powinny być wykonane, jako oddzielne niezwiązane z konstrukcją dygestorium i do każdego typu dygestorium, jeżeli są wyspecyfikowane, należy zastosować po dwie szafki. | TAK |  |
| 8 | Szafki muszą być wykonane na cokole trwale złączonym z korpusem. | TAK |  |
| 9 | Szafka musi posiadać podłączenie do wentylacji zintegrowane z wentylacją dygestorium. | TAK |  |
| 10 | Szafka powinna być tak zaprojektowana, aby wentylacja odbywała się w sposób skuteczny z każdego miejsca w szafce. Nie dopuszcza się otworów wentylacyjnych widocznych z frontu dygestorium. | TAK |  |
| 11 | Szafki powinny być na nóżkach regulowanych w zakresie minimum 20mm. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Meble w systemie płyty meblowej

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble wykonane w całości z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowanej. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 2 | Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV lub ABS o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |
| 4 | Szuflady szafek muszą być wykonane z użyciem boków szuflad wykonanych na całej wysokości z metalu wraz ze zintegrowaną prowadnicą rolkową z samo-dociągiem. Tył i dno szuflady z płyty laminowanej. Front szuflady z płyty laminowane w wykonaniu identycznym z frontami szafek z drzwiami skrzydłowymi. W przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |
| 5 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 6 | Meble na cokole o wysokości 80÷100mm. | TAK (podać) |  |
| 7 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych. | TAK |  |
| 8 | Zastosowane w meblach szkło musi być bezpieczne o grubości minimum 6mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK (dołączyć atest przed wykonaniem mebli) |  |
| 9 | W szafkach z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z płyty meblowej. | TAK |  |
| 10 | Kolorystyka płyty meblowej w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 11 | Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Meble laboratoryjne w systemie stelaża stalowego

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna stołu stalowa, spawana z profili stalowych o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 25x25x2 mm. | TAK |  |
| 2 | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 30 mm. | TAK |  |
| 3 | Półka (jeżeli wymagana) w stole stalowym wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1mm. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo odpornymi chemicznie farbami epoksydowymi w kolorze zbliżonym do RAL 7035. | TAK |  |
| 5 | Blat wykonany z żywicy fenolowej bądź z żywicy epoksydowej o grubości minimum 16mm | TAK |  |
| 6 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Punktowy separator

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: polipropylen | TAK |  |
| 2 | Wysokość min. 400mm, średnica min. 400mm | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w dwie złączki, | TAK |  |
| 4 | Wewnętrzny pojemnik mobilny | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w pokrywę | TAK |  |
| 6 | Pojemność min. 20l | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Ragał przesuwny

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: stal | TAK |  |
| 2 | Kolor zbliżony do RAL 7035, powłoka odporna na ścieranie | TAK |  |
| 3 | Wymiary:2000mm(dł.) x max750mm(szer.) x 2500mm (wys.) | TAK |  |
| 4 | Regały przesuwne, podwójne, dwustronne | TAK |  |
| 5 | Napęd ręczny (pokrętło napędowe z blokadą); regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo- korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną- możliwość przemieszczenia regału przez osobę siłą nie większą niż 50N; | TAK |  |
| 6 | Mechanizm przesuwu każdego regału z blokadą, między regałami odboje zabezpieczające przed zgnieceniem użytkownika. | TAK |  |
| 7 | Szyny przesuwne ze stali, ocynkowane; szer. podstawy min.70mm, wys. min 14mm; | TAK |  |
| 8 | Do szyn przesuwnych mają być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy; ułożenie szyn powinno umożliwiać swobodne przesuwanie obciążonych regałów a uniemożliwiać przesuwanie się szyn oraz ich odkształcenie pod wpływem ciężaru. Szyny o gładkiej konstrukcji (wyklucza się łańcuchy napędowe biegnące wzdłuż szyn) dla utrzymania czystości. | TAK |  |
| 9 | Podstawy jezdne- profil ceowy o grubości blachy min 2mm i wys. min 140mm; elementy poprzeczne- blacha blach gr. min 2mm również jako konstrukcja wsporcza do mocowania kół jezdnych; koła żeliwne ; do podstaw jezdnych zamontowane odboje dystansowe o dł. min 25mm (anty-uderzeniowe) | TAK |  |
| 10 | Półki z blachy stalowej, głębokość półki 330mm; odstępy między półkami min.320mm, regulowana wysokość półek max co 30 mm | TAK |  |
| 11 | Nośność półki min. 60kg/mb | TAK |  |
| 12 | Wymagane dokumenty: -Atest higieniczny -Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy (np. EN 13501-1:2010) -Certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg aktualnej normy (np. PN-88/M-78321- regały magazynowe- wymagania i badania) -Certyfikat na elementy nośne spełniający normę PN-88/m78320- Urządzenia do składowania, regały magazynowe, nazwy, określenia, podział i symbole | TAK (dołączyć atesty i oświadczenia przed wykonaniem mebli) |  |
| 16 | Gwarancja minimum 3 lata | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Neutralizator oparów

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki pływakowe do regulacji poziomów napełnienia (minimalny i maksymalny) | TAK |  |
| 2 | Ruchome pokrywy umożliwiające dostęp do układów absorpcyjnych. | TAK |  |
| 3 | Zintegrowana jednostka kontrolna: zawiera wszystkie elementy kontroli i monitorowania | TAK |  |
| 4 | Przełącznik selektora trybu operacyjnego: Umożliwia urządzeniu przełączenie pomiędzy trybem automatycznym lub ręcznym (jak też "0"/Off [wyłączony]) | TAK |  |
| 5 | Przepływ powietrza w zakresach: dla urządzenia montowanego nad wyciągami laboratoryjnymi 480-900 m3/h. | TAK |  |
| 6 | Spadek ciśnienia nie może przekraczać 250 Pa przy przepływie 400m3/h i 350 Pa przy przepływie 600 m3/h | TAK |  |
| 7 | Proces absorpcji oparów musi przebiegać także w trakcie wymiany wody w neutralizatorze, nie dopuszcza się wstrzymania procesu na czas wymiany wody | TAK |  |
| 8 | Wymagane dokumenty: -DIN EN 61000-6-1:2007-10 ogólna norma emisji DIN EN 61000-6-1:2007-10 ogólna norma emisji -DIN EN 61000-6-3:2007-09 ogólna norma odpornościowa -DIN EN 60204-1:2007-06 bezpieczeństwo maszyn , elektryczne wyposażenie maszyn, cześć I -DIN EN 14175-7:2012-08 Dygestoria – Część 7: Dygestoria do pracy z wysoką temperatura i kwasami. | TAK (dołączyć atesty i oświadczenia przed wykonaniem mebli) |  |
| 9 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Panel oświetleniowy LED

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel oświetleniowy w obudowie ze stali nierdzewnej IP64, mocowany do sufitu, dł. 1600xszer. 600 (mm) z zasilaczami 24 V, wyposażony w źródła światła LED deep red (min. 16 szt.) i źródła światła LED blue (min. 4 szt.), natężenie min. 257 μmol•m-2•s-1, każdy panel wyposażony w kontroler natężenia oświetlenia oraz kontroler czasu oświetlenia, umożliwiające programowanie natężenia oświetlenia w zakresie 0÷100% (gradacja max. co 10%) i czasu świecenia poszczególnych źródeł światła w zadanych okresach czasowych (np. symulacja na okres co najmniej do 250 dni lub nieskończona ilość cykli dnia i nocy, pór dnia oraz pór roku). Ilość programowalnych „segmentów” (czas świecenia źródła światła z ustalonym natężeniem) – min. 9 na jeden program. Ilość programów – min. 3. Sterowanie natężeniem światła barwy niebieskiej i czerwonej winno odbywać się niezależnie. | TAK |  |
| 2 | Każdy panel niezależnie podłączony do gniazda 230 V 50 Hz z uziemieniem, znajdującego się pod sufitem | TAK |  |
| 3 | Regulowana wysokość zawieszenia każdego panelu w przedziale 0,5-1,5 m mierzona od powierzchni stołu | TAK |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Panel oświetleniowy VIS

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel oświetleniowy świetlówkowy w obudowie ze stali nierdzewnej IP64 z odbłyśnikami ze stali nierdzewnej, mocowany do sufitu,, dł. 1600xszer. 600 (mm), wyposażony w zestaw świetlówek emitujących światło o barwie dziennej TL5 HO 80W ( min. 6 szt.) i TL5 HO 24W (min. 2 szt.) o łącznej mocy min. 528W, każdy panel wyposażony w kontroler natężenia oświetlenia oraz kontroler czasu oświetlenia, umożliwiające programowanie natężenia oświetlenia w zakresie 0÷100% (gradacja max. co 10%) i czasu świecenia poszczególnych źródeł światła w zadanych okresach czasowych (np. symulacja na okres co najmniej do 250 dni lub nieskończona ilość cykli dnia i nocy, pór dnia oraz pór roku). Ilość programowalnych „segmentów” (czas świecenia źródła światła z ustalonym natężeniem) – min. 9 na jeden program. Ilość programów – min. 3. Natężenie światła regulowane poprzez elektroniczne stateczniki. | TAK |  |
| 2 | Każdy panel niezależnie podłączony do gniazda 230 V 50 Hz z uziemieniem, znajdującego się pod sufitem | TAK |  |
| 3 | Regulowana wysokość zawieszenia każdego panelu w przedziale 0,5-1,5 m mierzona od powierzchni stołu | TAK |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie ofert

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych 
do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych 
do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych 
do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.