Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 3 września 2015 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-32/2015) na Dostawę dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozwój potencjału infrastruktury informatycznej wspierającej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” – Macierz dyskowa i biblioteka taśmowa finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz na:

- Dostawę dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części usługi 8% stawką podatku VAT

Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz i załączniku nr 3 (zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych).

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: …………………………

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium....................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

................................................................ 											Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

Dostawa dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozwój potencjału infrastruktury informatycznej wspierającej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” – Macierz dyskowa i biblioteka taśmowa finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACIERZ DYSKOWA - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | OBUDOWA: parametry wymagane - minimalne |
| 1.1 | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 4U w tej szafie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy lub należy dostarczyć licencje na całą pojemność macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Moduły dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż 2U przy gęstości upakowania do 24 dysków 2,5” lub 12 dysków 3,5” oraz nie większej niż 4U w przypadku modułów tzw. wysokiej gęstości dedykowanych dla instalacji minimum 50 dysków 3,5”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | W przypadku konfiguracji macierzy z dwoma kontrolerami wszystkie zewnętrzne połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą pozwalać na połączenie kaskadowe jaki i w układzie tzw. pętli – należy zapewnić minimum 2-torową redundancję takich połączeń. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą zapewniać przepustowość minimum 48Gb/s w ramach pojedynczego połączenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | POJEMNOŚĆ: parametry wymagane - minimalne |
| 2.1 | Model oferowanej macierzy musi obsługiwać min. 129 dysków wykonanych w technologii hot-plug, także w konfiguracji z jednym kontrolerem w macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 770TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Model oferowanej macierzy musi umożliwiać rozbudowę do wyższego modelu z tej samej rodziny urządzeń w trybie w „data-in-place” tj. z wykorzystaniem wszystkich modułów półek rozszerzeń dyskowych wykorzystywanych przed rozbudową i z dostępem do wcześniej zapisanych, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Pojemność użyteczna wszystkich zainstalowanych w macierzy dysków hot-plug (pojemności wynikające z zastosowanego poziomu zabezpieczenia RAID dla grup dyskowych) musi być w 100% dostępna dla zapisu danych użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Pojemność użyteczna macierzy musi wynosić minimum 84 TB, dane muszą być zabezpieczone minimum 5 dyskami (HotSpare i wynikające z konfiguracji RAID) w tym minimum 1 dysk Hot Spare. Dopuszczalne rodzaje dysków SSD SAS, HDD SAS, HDD NL-SAS. Dopuszczalne poziomy RAID 1, 10, 3, 5, 5+0, 6, 6+0. Pojemność musi być uzyskana w oparciu o minimum 2 grupy RAID. (Przykład:4 grupy RAID składające 4 dysków o pojemności nominalnej 2 TB NL-SAS skonfigurowane w RAID5 (3+1) z 1 dyskiem Hot-Spare zabezpieczającym wszystkie grupy RAD zamawiający rozumie jako 12TB pojemności użytecznej zabezpieczonej 5 dodatkowymi dyskami.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | KONTROLERY: parametry wymagane - minimalne |
| 3.1 | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 2GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache z danymi do zapisu na dyskach musi być identyczna (tzw. cache mirror) dla wszystkich kontrolerów macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Macierz musi obsługiwac rozbudowe pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu do minimum 800GB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontroleach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. bez zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utzrymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach w przypadku awarii macierzy z jednym zainstalowanym kontrolerem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s ami - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 2 rdzeniami, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 70 grup dyskowych w całym rozwiązaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | INTERFEJSY: parametry wymagane - minimalne |
| 4.1 | Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC 8Gb/s, do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 10Gb/s, iSCSI 1Gb/s, FCoE 10Gb/s, SAS 6Gb/s. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Wymiana portów jak w pkt.2 nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej macierzy musi pozwalać na instalację minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb bądź minimum 8 portów Ethernet 1Gb/s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | Karta Fibre Channel 8Gb, dwuportowa, odpowiednia do podłączenia macierzy dyskowej do posiadanego serwera HP Proliant DL 360 g5, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Kabel Fibre Channel do połączenia macierzy z kartą FC (minimalna długość 1.5m). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | POZIOMY RAID: parametry wymagane - minimalne |
| 5.1 | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5, 5+0, 6 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | WSPIERANE DYSKI: parametry wymagane - minimalne |
| 6.1 | wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2.1 | - dyski elektroniczne SSD SAS, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2.2 | - dyski mechaniczne HDD SAS o prędkości obrotowej 15k rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2.3 | - dyski mechaniczne HDD SAS o prędkości obrotowej 10k rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2.4 | - dyski mechaniczne HDD NL-SAS, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2.5 | - opcjonalna obsługa dysków elektronicznych SSD SED SAS UWAGA – KRYTERIUM OCENY | Warunek opcjonalny |  | UWAGA – KRYTERIUM OCENY |
| 6.2.6 | -opcjonalna obsługa dysków mechanicznych HDD SED SAS oraz HDD SED NL-SAS UWAGA – KRYTERIUM OCENY | Warunek opcjonalny |  | UWAGA – KRYTERIUM OCENY |
| 6.3 | Macierz musi obsługiwać dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone w porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module rozwiązania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5” i 3,5” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Macierz musi obsługiwać min. 48 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.8 | Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.9 | W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | OPCJE SOFTWARE’OWE: parametry wymagane - minimalne |
| 7.1 | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 1024 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemnosci dyskowej dla oferowanej macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów (LUN) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych na zainstalowanych dyskach. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.5 | Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.6 | Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupe dyskową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.7 | Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, Oracle Linux, Oracle VM, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare , Citrix XEN Server | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.8 | Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.9 | Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.10 | Macierz musi posiadać możliwość (poprzez zakup odpowiedniej licencji) uruchomienia mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI i bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji z posiadaną przez zamawiającego macierzą Eternus DX90 S2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.11 | Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu programowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.12 | Replikacja danych jak w pkt.10 musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.13 | Macierz musi obsługiwać QoS (Quality of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalmej liczby hostów i woluminów logicznych dla macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.14 | Macierz musi obsługiwać mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych woluminów LUN (tzw. cache partitioning). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.15 | Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.16 | Macierz musi obsługiwać dla interfejsów iSCSI adresacje IP v.4 i IP v.6 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.17 | Macierz musi obsługiwać migrację danych off-line z innych macierzy z wykrzystaniem minimum portów FC i bez wykorzystywania zewnętrznych serwerów w procesie kopiowania migrowanych danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.18 | Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware VASA, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.19 | Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | KONFIGURACJA, ZARZĄDZANIE: parametry wymagane - minimalne |
| 8.1 | Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS, FCoE). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | GWARANCJA I SERWIS: parametry wymagane - minimalne |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji, z czasem reakcji następnego dnia roboczego od zgłoszenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1.1 | Gwarancja w miejscu użytkowania UWAGA – KRYTERIUM OCENY | Warunek opcjonalny |  | UWAGA – KRYTERIUM OCENY |
| 9.2 | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIBLIOTEKA TAŚMOWA - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Typ napędu: LTO-6 SAS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Liczba napędów: 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Liczba slotów: 24 - wszystkie aktywne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Liczba magazynków: 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Liczba slotów Import/Export: 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Obudowa: Rack 19” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dodatkowe parametry: |
| 1.7.1 | Wbudowany skaner kodów paskowych na nośnikach LTO | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.2 | Lokalne zarządzanie za pomocą panelu/pulpitu operatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.3 | Obsługa szyfrowania danych na nośniku LTO | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.4 | Opcjonalna obsługa nośników LTO WORM - UWAGA – KRYTERIUM OCENY | Warunek opcjonalny |  | UWAGA – KRYTERIUM OCENY |
| 1.7.5 | Karta SAS 6Gb, dwuportowa, oba porty zewnętrzne, odpowiednia do podłączenia biblioteki taśmowej do posiadanego serwera HP Proliant DL 360 g5. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Interfejs zdalnego zarządzania: Ethernet 10/100Mb/s złącze RJ-45 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zasilanie: 1 zasilacz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Do urządzenia dołączyć należy: - 1 nośnik czyszczący LTO | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Do urządzenia dołączyć należy: - 48 nośników LTO-6 z kodami kreskowymi | Warunek konieczny |  |  |
| 1.10 | Gwarancja: 1 rok gwarancji producenta | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Opcjonalna gwarancja w miejscu użytkowania UWAGA – KRYTERIUM OCENY | Warunek opcjonalny |  | UWAGA – KRYTERIUM OCENY |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozwój potencjału infrastruktury informatycznej wspierającej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” – Macierz dyskowa i biblioteka taśmowa finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2015 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2015 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozwój potencjału infrastruktury informatycznej wspierającej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” – Macierz dyskowa i biblioteka taśmowa finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dostawę dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozwój potencjału infrastruktury informatycznej wspierającej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” – Macierz dyskowa i biblioteka taśmowa finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.