Załącznik nr 1

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1. Dostawa zestawu do akwizycji danych współpracującego bezpośrednio z systemem

iNET-400 (posiadanym przez Zamawiającego)

| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1 | Zestaw do zbierania danych firmy Omega: (iNET-555EU lub równoważny) składający się z: 1) modułu, który można bezpośrednio przyłączyć , za pomocą dedykowanego złącza, do posiadanego modułu instruNet Card Cage i400. Moduł ma obsługiwać trzy karty we/wy oraz kartę służącą do komunikacji z modułem (iNET-400 lub równoważny). 2) kontrolera, umożliwiającego komunikacje zestawu z komputerem za pomocą złącza USB (iNET-240 lub równoważny). 3) kartę służącą do komunikacji zestawu z komputerem i z innym modułem typu instruNet Card Cage i400 (iNET-410 lub równoważna). 4) kartę wejścia/wyjścia z konwerterem A/D obsługująca 8 kanałów wejściowych, różnicowych, 16bitowych, umożliwiających pomiar napięcia w zakresie +- 10mV. Karta powinna zawierać co najmniej cztery cyfrowe kanały I/O i cztery wyjściowe kanały analogowe oraz umożliwiać podłączenie przetworników siły do zestawu (iNET-430 lub równoważna). 5) układ przejściowy, mocowany do modułu za pomocą śrub, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do zestawu termopar (iNET-510 lub równoważny). 6) zasilacz dedykowany do obsługi wyżej wymienionego modułu, z wtyczką odpowiednią do polskich gniazd elektrycznych (iNET-321-8EU lub równoważny). Dodatkowo: 7) układ przejściowy, mocowany do modułu za pomocą śrub, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do zestawu co najmniej 8 przetworników siły (iNET-512 lub równoważny). |  |

………………………….

(miejscowość i data)																	                                                                                                       ……………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)