Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Mini linia do ekstruzji – 1szt.

CPV:

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry - EKSTRUDER o dwóch współbieżnych ślimakach |
| 1.1 | napęd za pomocą silnika elektrycznego, asynchronicznego, o mocy mieszczącej się w przedziale min od 12 do max 25 kW |
| 1.2 | płynnie regulowana prędkość obrotowa napędu, w minimalnym przedziale od 0 – do max 1100 obrotów / min. |
| 1.3 | średnica ślimaka zawarta w przedziale min od 20 do max 40 mm |
| 1.4 | stosunek L/D : nie mniej niż 24 |
| 1.5 | minimalny moment obrotowy 100 Nm/wał, dla zapewnienia pożądanego poziomu mechanicznej obróbki surowca poprzez profile ścinające ślimaka |
| 1.6 | Temperatura pracy : od 50 - 250°C |
| 1.7 | Media dostępne w miejscu pracy urządzenia: |
| 1.7.1 | Zasilanie : 400 V 3 fazy, 50 Hz |
| 1.7.2 | woda z sieci |
| 1.8 | sterowania PLC wraz z komputerem przemysłowym klasy PC musi posiadać następujące funkcje : |
| 1.8.1 | Rejestracja parametrów procesu |
| 1.8.2 | Historyczne trendy wszystkich parametrów procesu |
| 1.8.3 | Transfer poza system wszystkich parametrów procesu |
| 1.8.4 | Zintegrowany system sterowania maszyną |
| 1.8.5 | Archiwizacja wyników odczytów |
| 1.8.6 | Informacje w języku polskim |
| 1.9 | System ekstruzji |
| 1.9.1 | System ekstruzji musi być kompletny, wraz z systemem pozwalającym na dozowanie surowca o wilgotności od 10% do 35%, jedną jednostką dozującą wodę podawaną do cylindra ekstrudera wraz z przyłączem do ekstrudera, oraz głowicą z wymiennymi matrycami i zespołem noży obcinających produkt, (płynna regulacja obrotów). |
| 1.10 | Dodatkowo winny zostać dostarczone 2 pompy do podawania do cylindrów ekstrudera: |
| 1.10.1 | innych dodatków płynnych dla produkcji wyrobów spożywczych (np. syrop skrobiowy, aromaty, oleje), |
| 1.10.2 | dodatków płynnych agresywnych dla wzbogacania nawozów (np. zasada sodowa) |
| 1.11 | Konfiguracja ślimaka |
| 1.11.1 | Ekstruder musi mieć dwie kompletne konfiguracje elementów ślimaka wraz dwoma wałami, przydatne do obróbki surowców włóknistych oraz skrobiowych. Jedna skonfigurowana do przerobu osadu, druga do przerobu produktów zbożowych wraz z zestawem dodatkowych modułów roboczych ślimaka (np spełniające funkcję transportową) o długości minimum 24D oraz dodatkowy zestaw matryc o 10 wymiennych wkładkach (kulka, muszelka, pierścionek). |
| 1.11.2 | Moduły ślimaka muszą być wymienialne w zależności od potrzeb procesu. Dostęp do modułów ślimaka celem ich wymiany musi być prosty i szybki. |
| 1.12 | Wymagania dot. cylindrów |
| 1.12.1 | Cylindry muszą mieć budowę modułową. Każdy z modułów cylindra musi mieć możliwość niezależnego sterowania temperaturą, z zewnętrznym systemem ogrzewania i wewnętrznym systemem chłodzenia kanałami. |
| 1.12.2 | Pierwszy i trzy ostatnie z modułów cylindra musi mieć możliwość podawania cieczy do surowca. |
| 1.12.3 | Powierzchnia wewnątrz modułów cylindrów oraz elementów limaka powinna być utwardzona – odporna na ścieranie. |
| 1.13 | wymagania: |
| 1.13.1 | Mechaniczne elementy maszyny muszą mieć możliwość ciągłej pracy pod ciśnieniami do maksymalnie 270 barów. |
| 1.13.2 | Dla potrzeb badawczych i dydaktycznych ekstruder musi pozwolić dostęp do części przetwarzania surowca w max 15 min, celem analizy zmian zachodzących w surowcu, na długości ślimaków, w trakcie jego obróbki |
| 1.13.3 | Maszyna winna mieć możliwość podłączenia, instalacji i uruchomienia, typu “plug and play”. |
| 1.13.4 | Maszyna winna być wyposażona w system pozwalający na chłodzenie cylindrów medium chłodzącym pracującym w obiegu zamkniętym – (wielkością dostosowana do przedmiotu zamówienia). |
| 1.14 | Wykorzystanie wyników prac: |
| 1.14.1 | Maszyna musi zapewniać możliwość ekstrapolacji uzyskanych wyników badań na ekstrudery przemysłowe (scale-up). Wymagana jest standaryzacja cylindrów i ślimaków maszyn Wykonawcy pozwalająca na odtworzenia warunków procesu opracowanych w warunkach laboratoryjnych (tzw. Time-Shear-Temperature History) w skali przemysłowej. |
| 1.15 | Urządzenie – urządzenie służące do chłodzenia cylindrów ekstrudera kompatybilne z opisanym ekstruderem, pracujące z obiegu zamkniętym, medium – glikol. |
| 1.15 | Doposażenie linii |
| 1.16.1 | specjalistyczne narzędzia (t.zw. ściągacz - niezbędny przy zmianie elementów konfiguracji ślimaka). |
| 1.16.2 | - dwa elementy grzejne cylindrów |
| 1.16.3 | - trzy elektrozawory układu chłodzenia |
| 1.16.4 | - cztery zawory zwrotne układu chłodzenia |
| 1.16.5 | - wymienny komplet noży tnących |
| 1.16.6 | - środki smarne i oleje niezbędne do pracy maszyny wg wymaganej specyfikacji eksploatacyjnej |
| 1.16.7 | pojemniki na 4-ech kółkach do ekstrudatu o pojemnościach: |
| 1.16.7.1 | 240 litrów x 2 szt; |
| 1.16.7.2 | 120 litrów x 1 szt; |
| 1.16.7.3 | 500 litrów x 1 szt o wysokości dostosowanej do wyjścia ekstruder. Materiał pojemników z tworzywa sztucznego, o wytrzymałości na temperaturę min. 70oC |
| 1.17 | Wykonawca, po nieodpłatnym zainstalowaniu i rozruchu urządzenia przeszkoli w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego |
| 1.18 | Gwarancja musi obejmować okres minimum 12 miesięcy liczony od daty uruchomienia i przekazania urządzenia w tym przeszkolenia wskazanych osób |
| 1.19 | Termin dostawy grudzień 2014 Dostawa, rozładunek, ustawienie w miejscu pracy i uruchomienie. |
| 1.20 | Obowiązuje instrukcja w języku polskim |
| 1.21 | Obowiązkowy serwis gwarancyjny. Czas przystąpienia do usuwania usterki – nie dłuższy niż 2 dni robocze |
| 1.22 | Wejście do laboratorium posiada wymiary: wys. 2,0m szer. 1,8m. Wykonawca powinien zabezpieczyć posadzkę (z żywicy epoksydowej), na czas transportu i montażu urządzenia. |

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINI LINIA DO EKSTRUZJI - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | EKSTRUDER o dwóch współbieżnych ślimakach Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | napęd za pomocą silnika elektrycznego, asynchronicznego, o mocy mieszczącej się w przedziale min od 12 do max 25 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | płynnie regulowana prędkość obrotowa napędu, w minimalnym przedziale od 0 – do max 1100 obrotów / min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | średnica ślimaka zawarta w przedziale min od 20 do max 40 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | stosunek L/D : nie mniej niż 24 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | minimalny moment obrotowy 100 Nm/wał, dla zapewnienia pożądanego poziomu mechanicznej obróbki surowca poprzez profile ścinające ślimaka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Temperatura pracy : od 50 - 250°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Media dostępne w miejscu pracy urządzenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.1 | Zasilanie : 400 V 3 fazy, 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.2 | woda z sieci | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | sterowania PLC wraz z komputerem przemysłowym klasy PC musi posiadać następujące funkcje : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.1 | Rejestracja parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.2 | Historyczne trendy wszystkich parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.3 | Transfer poza system wszystkich parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.4 | Zintegrowany system sterowania maszyną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.5 | Archiwizacja wyników odczytów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.6 | Informacje w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | System ekstruzji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.1 | System ekstruzji musi być kompletny, wraz z systemem pozwalającym na dozowanie surowca o wilgotności od 10% do 35%, jedną jednostką dozującą wodę podawaną do cylindra ekstrudera wraz z przyłączem do ekstrudera, oraz głowicą z wymiennymi matrycami i zespołem noży obcinających produkt, (płynna regulacja obrotów). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Dodatkowo winny zostać dostarczone 2 pompy do podawania do cylindrów ekstrudera: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.1 | innych dodatków płynnych dla produkcji wyrobów spożywczych (np. syrop skrobiowy, aromaty, oleje), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.2 | dodatków płynnych agresywnych dla wzbogacania nawozów (np. zasada sodowa) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Konfiguracja ślimaka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.1 | Ekstruder musi mieć dwie kompletne konfiguracje elementów ślimaka wraz dwoma wałami, przydatne do obróbki surowców włóknistych oraz skrobiowych. Jedna skonfigurowana do przerobu osadu, druga do przerobu produktów zbożowych wraz z zestawem dodatkowych modułów roboczych ślimaka (np spełniające funkcję transportową) o długości minimum 24D oraz dodatkowy zestaw matryc o 10 wymiennych wkładkach (kulka, muszelka, pierścionek). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.2 | Moduły ślimaka muszą być wymienialne w zależności od potrzeb procesu. Dostęp do modułów ślimaka celem ich wymiany musi być prosty i szybki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Wymagania dot. cylindrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.1 | Cylindry muszą mieć budowę modułową. Każdy z modułów cylindra musi mieć możliwość niezależnego sterowania temperaturą, z zewnętrznym systemem ogrzewania i wewnętrznym systemem chłodzenia kanałami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.2 | Pierwszy i trzy ostatnie z modułów cylindra musi mieć możliwość podawania cieczy do surowca. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.3 | Powierzchnia wewnątrz modułów cylindrów oraz elementów limaka powinna być utwardzona – odporna na ścieranie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | wymagania: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.1 | Mechaniczne elementy maszyny muszą mieć możliwość ciągłej pracy pod ciśnieniami do maksymalnie 270 barów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.2 | Dla potrzeb badawczych i dydaktycznych ekstruder musi pozwolić dostęp do części przetwarzania surowca w max 15 min, celem analizy zmian zachodzących w surowcu, na długości ślimaków, w trakcie jego obróbki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.3 | Maszyna winna mieć możliwość podłączenia, instalacji i uruchomienia, typu “plug and play”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.4 | Maszyna winna być wyposażona w system pozwalający na chłodzenie cylindrów medium chłodzącym pracującym w obiegu zamkniętym – (wielkością dostosowana do przedmiotu zamówienia). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Wykorzystanie wyników prac: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | Maszyna musi zapewniać możliwość ekstrapolacji uzyskanych wyników badań na ekstrudery przemysłowe (scale-up). Wymagana jest standaryzacja cylindrów i ślimaków maszyn Wykonawcy pozwalająca na odtworzenia warunków procesu opracowanych w warunkach laboratoryjnych (tzw. Time-Shear-Temperature History) w skali przemysłowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Urządzenie – urządzenie służące do chłodzenia cylindrów ekstrudera kompatybilne z opisanym ekstruderem, pracujące z obiegu zamkniętym, medium – glikol. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Doposażenie linii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.1 | specjalistyczne narzędzia (t.zw. ściągacz - niezbędny przy zmianie elementów konfiguracji ślimaka). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.2 | - dwa elementy grzejne cylindrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.3 | - trzy elektrozawory układu chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.4 | - cztery zawory zwrotne układu chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.5 | - wymienny komplet noży tnących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.6 | - środki smarne i oleje niezbędne do pracy maszyny wg wymaganej specyfikacji eksploatacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7 | pojemniki na 4-ech kółkach do ekstrudatu o pojemnościach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.1 | 240 litrów x 2 szt; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.2 | 120 litrów x 1 szt; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.3 | 500 litrów x 1 szt o wysokości dostosowanej do wyjścia ekstruder. Materiał pojemników z tworzywa sztucznego, o wytrzymałości na temperaturę min. 70oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Wykonawca, po nieodpłatnym zainstalowaniu i rozruchu urządzenia przeszkoli w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Gwarancja musi obejmować okres minimum 12 miesięcy liczony od daty uruchomienia i przekazania urządzenia w tym przeszkolenia wskazanych osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Termin dostawy grudzień 2014 Dostawa, rozładunek, ustawienie w miejscu pracy i uruchomienie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Obowiązuje instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Obowiązkowy serwis gwarancyjny. Czas przystąpienia do usuwania usterki – nie dłuższy niż 2 dni robocze | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wejście do laboratorium posiada wymiary: wys. 2,0m szer. 1,8m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy