Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detektor wycieków – 1szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Urządzenie umożliwiające wykrycie wycieków gazów w systemach chromatografii gazowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wykrywane gazy oraz minimalne wykrywane stężenia(atm cc/sec): | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wodór – 1,0x10-5; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Hel - 1,0x10-5; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Azot – 1,4x10-3; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Argon – 1,0x10-4; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dwutlenek węgla – 1,0x10-4 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Pracujący w zakresie temperatur od minimum 0oC do 45oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Pracujący w zakresie wilgotności powietrza od minimum 10 do 95%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Przenośny, zasilany akumulatorkami lub akumulatorem– minimum 6 godzin ciągłej pracy na jednym komplecie akumulatora (ów) . Ładowarka do Akumulatora (ów) z zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Walizka do bezpiecznego przechowywania urządzenia 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Adapter do małych prób, 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa A (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 1 litr (+/- 0,2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 190x85x60 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 206x116x178 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 90 W (+/- 5 W) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa B (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 6 litrów (+/- 1L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x151x150 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x186x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 550 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa C (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 12 litrów (+/- 2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x240x200 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x278x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 1000 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa D (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 90 litrów (+/- 5L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 600x500x300 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 715x570x467 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 2800 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.