Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamrażarka niskotemperaturowa (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres temperatury pracy minimum: od -40⁰C do -86⁰C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność od 480 do 550 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Mikroprocesorowy panel sterowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu typu LED panelu sterującego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | temperatura aktualna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.2 | temperatura zaprogramowana | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.3 | temperatura otoczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.4 | aktualne napięcie zasilania wyświetlane w woltach [V] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Programowane progi alarmowe: temperatura za niska/za wysoka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Alarmy nieprawidłowej pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | Alarm temperaturowy – temperatura za niska | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1..6.2 | Alarm temperaturowy –temperatura za wysoka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | Alarm braku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.4 | Alarm uszkodzonego sensora temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.5 | Alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.6 | Alarm zbyt długo otwartych drzwi zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wskaźnik zbyt niskiego poziomu naładowania baterii podtrzymującej pracę panelu sterowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wewnętrzne drzwiczki dzielące komorę zamrażarki na sekcje: 4 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Półki 4 szt., każda z możliwością regulacji wysokości zawieszenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | System uszczelek zapobiegający nadmiernemu szronieniu się wnętrza zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | System mrożenia kaskadowy z 2 kompresorami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | System mrożenia całokomorowy (wężownica umieszona w ściankach komory roboczej) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Podstawa zamrażarki wyposażona w kółka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zasilanie 220V, 50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 104 cm x 90 cm x 199 cm (+/- 1% - dotyczy wysokości) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Maksymalny ciężar zamrażarki 300 kg +/- 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | System usprawniania i kompensacji napięcia zasilania z lampką na panelu sterowania informującą o działaniu systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Wyposażenie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.1 | Komplet stelaży ze stali nierdzewnej z pudełkami o wys. 50 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.2 | CO2 back-up system – system awaryjnego podtrzymania temperatury ciekłym dwutlenkiem węgla | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | System niezależny od systemów zamrażarki i umieszczony poza jej obudową wyposażony w: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.1 | niezależny od zamrażarki (własny) system zasilania oraz sterowania mikroprocesorowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.2 | niezależny wyświetlacz temperatury typu LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.3 | wskaźnik ilości CO2 pozostałego w butli. Wartość pozostałego gazu wyświetlana w procentach na wyświetlaczu systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.4 | alarm zbyt małej ilości CO2 pozostałej w butli | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.5 | programowanie czasu wstrzykiwania CO2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.6 | programowanie przerw między wstrzykiwaniem CO2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Akumulator podtrzymujący pracę systemu w przypadku braku zasilania sieciowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wąż do doprowadzenia CO2 oraz dysza do wstrzykiwania CO2 do zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Posiadanie przez urządzenie Certyfikatu CE/ Deklaracji zgodności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komora klimatyczna – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność minimum 700 litrów – maksimum 750 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Sterownik mikroprocesorowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Ekran dotykowy panelu sterowania o przekątnej minimum 5 cali | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Graficzny wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Rejestrator temperatury i wilgotności. Rejestracja parametrów przez port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Ustawienia panelu sterującego chronione cyfrowym hasłem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Menu panelu sterującego w jęz. polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Fotoperiod – system symulacji dnia i nocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Oświetlenie podpółkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Źródło światła: panele LED (2 panele na fitotron) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Zakres temperatur pracy przy włączonym oświetleniu od: +10oC do + 40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zakres temperatur pracy przy wyłączonym oświetleniu od: +2oC do + 40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zakres regulacji wilgotności: od poziomu wilgotności otoczenia do minimum 90% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Regulacja wilgotności w zakresie temperatury minimum: od +15oC do +40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Nawilżacz ultradźwiękowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Doprowadzenie wody do nawilżacza – bezpośrednio z instalacji wodnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Minimum trzy alarmy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.1 | Alarm nieprawidłowej temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.2 | Alarm nieprawidłowej wilgotności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.3 | Alarm zaniku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Zasilanie 230V, 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Lampy UV-A (1 szt. na komorę) i UV-B (1 szt. na komorę) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Kompresor dobrany do ilości źródeł światła oraz pracy wytrząsarki o mocy 50W (+/- 5%) – 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Stacja uzdatniania wody (odwrócona osmoza) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27. | Wysokość zewnętrzna komory do 180 cm; wysokość wewnętrzna komory minimum 150 cm – w każdym punkcie powierzchni roboczej; chłodnica umieszczona na tylnej ściance powierzchni roboczej; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkubator– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | inkubator CO2 z opcją kontroli O2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność 50 litrów (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimalny zakres temperatury pracy: od +5oC ponad temp. otocznia do +60 oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Rozdzielczość programowania temperatury minimum 0,1 0C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Minimalny zakres kontroli CO2: od 0% do 20% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Rozdzielczość programowania CO2: +/- 0,1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zakres kontroli tlenu: od 1% do 19% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Rozdzielczość programowania O2: +/- 0,1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Funkcja autodekontaminacji komory inkubatora gorącym powietrzem o temperaturze minimum +200oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Panel sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyświetlacz parametrów zaprogramowanych i aktualnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Graficzny wyświetlacz danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Zegar czasu rzeczywistego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Programowanie progów alarmowych parametrów pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Wskaźnik otwarcia drzwi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zapis minimum 100 ostatnich zdarzeń (np. otwarcie drzwi, uruchomienie cyklu dekontaminacji, itp.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Gniazdo na pamięci typu SD lub typu USB do zapisu parametrów pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia w buli z gazem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Alarmy nieprawidłowej pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Dwa reduktory do butli CO2 i N2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Butla CO2 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Butla N2 czystość minimum 5.0 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)