Załącznik nr 6B do SIWZ

(wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 29.09.2017)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Różnicowy kalorymetr skaningowy z modułem reologicznym i akcesoriami – 1 zestaw Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) Zakrzywienie linii bazowej (-50°-300°C) <10 W Powtarzalność linii bazowej (-50°-300°C) <20 W Dokładność linii bazowej (-50°-300°C) ±30 W Rozdzielczość przepływu ciepła 0,001 W Szum linii bazowej (-50°-300°C) <0,2 W Zakres temperaturowy -40°C to 400°C Dokładność temperatury ±0,05°C Precyzja temperatury ±0,008°C Powtarzalność temperatury ±0,05°C Precyzja entalpii ±0,08% Powtarzalność entalpii ±0,3% Ekran dotykowy Komunikacja aparatu z komputerem przez sieć Ethernet (standardowy protokół TCP/IP). Urządzenie umożliwia wymianę celi pomiarowej przez użytkownika. Gaz przedmuchujący ogrzewany przed wejściem do celi. Aparat rejestruje i zapisuje do plików faktyczne mierzone temperatury. 5 punktów kalibracji temperaturowej. | Warunek konieczny |  |  |
| 2. | Pakiet oprogramowania do obsługi DSC, który umożliwia m.in. sterowanie analizatorem DSC. Komunikacja analizatora z komputerem przez sieć Ethernet (standardowy protokół TCP/IP) Kontrolę eksperymentów z możliwością wykorzystywania kreatorów metod, kreatorów kalibracji, prowadzących użytkownika krok po kroku przy tworzeniu metod pomiarowych Wyświetlanie sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym Możliwość modyfikacji eksperymentu w czasie rzeczywistym (w trakcie jego trwania) Automatyczny bezpłatny update oprogramowania wewnętrznego aparatu (firmware) przez internet Automatyczne testy diagnostyczne komponentów analizatora (m.in. pieca, masowych kontrolerów przepływu, elektroniki) z poziomu oprogramowania z wpisywaniem wyników do rejestru i możliwością automatycznego raportowania przez e-mail Kalibrację przyrządów obejmującą kalibrację linii bazowej, wyznaczanie stałej celi, kalibrację temperatury (co najmniej 5-punktową). | Warunek konieczny |  |  |
| 3. | Program do analizy danych DSC, który umożliwia: Integrację pików przy wykorzystaniu linii bazowej: poziomej, sigmoidalnej i ekstrapolowanej Wyznaczanie temp. początku (peak onset), końca przemiany fazowej lub procesu ubytku masy (rozkładu próbki) oraz maksimum piku Analizę przemiany zeszklenia Wyznaczanie temperatury utleniania Wyznaczanie stopnia krystaliczności Wyznaczanie entalpii procesów egzo- i endotermicznych Integrację powierzchni pików egzotermicznych Prezentację graficzną wykresów: nakładanie krzywych, powiększanie dowolnego fragmentu, itp., Wyznaczanie pochodnych krzywej pierwszego i drugiego rzędu, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek (np. temperatury, czasu), prezentacje krzywych w skali logarytmicznej, itp. Wygładzanie krzywych, dekonwolucja, mnożenie, dzielenie i dodawanie stałych Generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów raportów użytkownika z eksportem raportów do programów pakietu Office Możliwość automatyzacji analizy poprzez tworzenie makroinstrukcji Funkcja eksportu danych w różnych formatach (co najmniej następujących: ASCII - TXT/CSV, PDF, BMP, HPGL, Metafile, bezpośrednie kopiowanie Kopiuj/Wklej) Oprogramowanie do analizy danych może być nieodpłatnie zainstalowane na nielimitowanej liczbie aktywnych komputerów, umożliwiając obróbkę danych niezależnie od wykonywanego eksperymentu. | Warunek konieczny |  |  |
| 4. | Moduł reologiczny (reometr) Zakres momentu obrotowego: od 10 nN.m w trybie oscylacji oraz od 20 nN.m w ścinaniu, do 150 mN.m, z rozdzielczością 0.1 nN.m. Urządzenie ma możliwość pracy w całym zakresie momentu obrotowego w jednym teście, bez konieczności przełączania. Zakres prędkości obrotowej 0– 300 rad/s. Reometr wyposażony w koder optyczny do pomiaru przemieszczenia z rozdzielczością 10 nrad. Zakres częstotliwości: 1.0 x10-7 –100 Hz. Zakres siły normalnej: 0.01- 50 N. Pomiar i kontrola siły normalnej za pomocą równoważącego transduktora siły normalnej. Reometr jednogłowicowy, wyposażony w bezkontaktowy silnik indukcyjny kubkowy o małej masie z momentem bezwładności nie większym niż 25 N.m.s², z łożyskiem powietrznym oraz łożyskiem magnetycznym eliminującym szczątkowe tarcie i zapewniającym możliwość przykładania momentu obrotowego w zakresie nanoN.m Reometr posiada elektroniczną blokadę silnika ułatwiająca usuwanie nadmiaru próbki przed pomiarem bez konieczności mechanicznej blokady łożyska. Reometr posiada wbudowany panel przycisków umożliwiający bezpośrednie uruchamianie następujących funkcji: podnoszenie/opuszczanie głowicy, zerowanie szczeliny, uruchamianie i zatrzymywanie eksperymentu, elektroniczna blokada silnika, ładowanie próby z pauzą na wykończenie, elektroniczne odłączanie modułu temperaturowego - bez konieczności sterowania z poziomu komputera. Elektronika sterująca umieszczona w odrębnym module, zapewniając eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na precyzyjne pomiary reologiczne. Reometr jest wyposażony w jednokolumnową, wykonaną w postaci pojedynczego odlewu, sztywną ramę przyrządu zapewniającą niską podatność układu oraz łatwy dostęp do próbek z wszystkich stron. Podatność osiowa reometru jest nie większa niż 0,28 µm/N oraz podatność radialna nie większa niż 0,7 µrad/N.m. Czas krokowej zmiany prędkości 5 ms. Czas krokowej zmiany odkształcenia 15 ms. Reometr jest wyposażony w geometrię pomiarową typu płytka-płytka o średnicy 20 mm wykonaną ze stali nierdzewnej, termostatowaną układem Peltiera, umożliwiającym pracę w zakresie temperatur –10°C do +150°C, z prędkością grzania do 20°C/min i dokładnością temperaturową równą 0,1°C. Dolne narzędzia pomiarowe w prosty sposób mocowane do podstawy modułu pomiarowego za pomocą elektromagnesu, zapewniającego powtarzalne ustawienie gwarantujące równoległość i współosiowość narzędzi. Reometr automatycznie wykrywa podłączone systemy kontroli temperatury oraz geometrie (system Smart SwapTM). | Warunek konieczny |  |  |
| 5. | Moduł reologiczny ma możliwość rozbudowy o układy pomiarowe, m.in.: Dodatkowe rotory pracujące w układzie cylindrów koncentrycznych Dodatkowe rotory do geometrii płytka-płytka o średnicach przynajmniej w zakresie 8-60 mm, płytka-stożek o zakresach średnic 20-60 mm, kątach 0.5°-4°, pracujące w układzie Peltiera Piec wysokotemperaturowy na zakres temperatur co najmniej od temperatur pokojowych do 600°C, zapewniający jednorodny rozkład temperatur w analizowanych próbkach i umożliwiający prędkości nagrzewania 60oC/min Kamerę USB zintegrowaną z oprogramowaniem do rejestracji obrazu próbki podczas eksperymentu do układów pomiarowych typu stożek-płytka oraz płytka-płytka. Obraz próbki zapisywany dla każdego punktu pomiarowego w pliku danych. | Warunek konieczny |  |  |
| 6. | Moduł reologiczny ma możliwość regulowania szybkości przemieszczania górnej geometrii pomiarowej (podczas zerowania szczeliny, przed rozpoczęciem i po zakończeniu pomiaru). Szybkość może być regulowana w sposób liniowy, eksponencjalny, w funkcji siły normalnej lub w ich dowolnej kombinacji. Automatyczne ustawianie szczeliny oraz kontrola szerokości szczeliny w trakcie pomiaru | Warunek konieczny |  |  |
| 7. | Podłączenie reometru do komputera poprzez port Ethernet i komunikacja z komputerem za pomocą protokołu TCP/IP zapewniająca szybką transmisję danych. | Warunek konieczny |  |  |
| 8. | W zestawie oprogramowanie, spełniające następujące wymagania: Programowanie eksperymentów pomiarowych z wykorzystaniem kreatorów metod Wyświetlanie rejestrowanych danych w trakcie eksperymentu Opracowywanie uzyskanych wyników analizy w warunkach off-line, tzn. bez łączenia się z aparatem Kompatybilne z systemem MS Windows, umożliwiające zintegrowane zbieranie danych pomiarowych, tworzenie i zapamiętywanie indywidualnych procedur pomiarowych (SOP), eksportowanie wyników i parametrów prowadzonych pomiarów do innych aplikacji np. Microsoft Word lub Excel, Pomiar w jednym punkcie przy stałym naprężeniu lub stałej prędkości ścinania w funkcji czasu oraz przy konfigurowanym profilu temperaturowym Pomiar siły normalnej w funkcji czasu, temperatury lub w profilu temperaturowym Analiza oscylacyjna w trybie CS lub przy stałym odkształceniu. Dostępne pomiary w stałej temperaturze lub w dowolnym jej profilu. Użytkownik musi mieć możliwość zaprogramowania warunków pomiaru w każdym punkcie pomiarowym Pomiary oscylacyjne przy stałej częstotliwości ze stałym naprężeniem lub odkształceniem w funkcji czasu, temperatury lub dowolnego profilu temperaturowego Rejestrację i wyświetlanie w postaci graficznej i tabelarycznej szerokiej gamy parametrów pomiarowych, w tym momentu przykładanego przez motor, rzeczywistego momentu przykładanego na próbkę, wyświetlanie i rejestrację rzeczywistych frontów falowych w trybie oscylacji dla każdego punktu pomiarowego, wyświetlanie i rejestrację „surowego” (nieobrobionego) oraz skorygowanego kąta przesunięcia fazowego w eksperymentach oscylacyjnych, pozwalając na ilościową ocenę korekcji zastosowanej w pomiarze Wyznaczanie momentu bezwładności układu z różnymi geometriami pomiarowymi Wyświetlanie krzywych z różnych eksperymentów na jednym wykresie Szerokie możliwości analizy danych przy wykorzystaniu różnych modeli reologicznych Wyznaczanie granicy plastyczności (punktu płynięcia), wyznaczanie lepkości przy zerowym ścinaniu, oznaczanie masy cząsteczkowej, analiza tiksotropii Transformacje Coxa –Merxa Moduł do superpozycji czasowo-temperaturowej zintegrowany w oprogramowaniu Wbudowany generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów użytkownika i generowanie raportów zgodnych z formatem doc Możliwość tworzenia automatycznych procedur pomiarowych pozwalających w pełni zautomatyzować pomiar dowolnej próbki | Warunek konieczny |  |  |
| 9. | Do reometru dołączony jest zewnętrzny cyrkulator zapewniający odbiór ciepła z układu Peltiera. | Warunek konieczny |  |  |
| 10. | Komputer stacjonarny (minimalne wymagania) | Warunek konieczny |  |  |
|  | Procesor: klasy x86, dedykowany do pracy w stacjach roboczych i serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2,7 GHz. Wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1400 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Results powinien być wykonany w konfiguracji całego laptopa identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 x 1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |  |
|  | Pamięć RAM: 8 GB DDR3 | Warunek konieczny |  |  |
|  | Płyta główna: 6 portów USB w tym 2 x USB 3.0, karta sieciowa LAN Gigabit | Warunek konieczny |  |  |
|  | Moduł Bluetooth: 1 szt. | Warunek konieczny |  |  |
|  | Dysk twardy: 1 TB | Warunek konieczny |  |  |
|  | Karta graficzna: Zintegrowana | Warunek konieczny |  |  |
|  | Monitor: 24 cale, 1920 x 1080 | Warunek konieczny |  |  |
|  | Zestaw klawiatura, mysz: komunikacja-bezprzewodowa, nanoodbiornik, kalwiatura – klawisze multimedialne, klawisze numeryczne, krótki skok klawisza, włącznik zasilania na górze obudowy. Mysz – zasięg 10 m, optyczna | Warunek konieczny |  |  |
| 11. | System operacyjny: Licencja na najnowszy system operacyjny 64-bity. Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  |  |
| 12. | Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji. | Warunek konieczny |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

………………………………………………………………