## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa pipet, kuwety spektrofotometrycznej, filtrów, rękawic, korków, parafilmu, końcówek do pipet i dozownika butelkowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta automatyczna: objętość regulowana w zakresie: 100-1000 μl; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta automatyczna: regulacja objętości w zakresie 0,5 do 1 ml; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Kuweta spektrofotometryczna: materiał – kwarc; objętość 3500 µl; droga optyczna – 10 mm; zastosowanie - do spektrofotometru |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 4 | Filtry / sączki - kształt okrągły; średnica równa 125 mm; materiał – celuloza; szybkość filtracji – średnia |  |  |  |  | 10 | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice - jednorazowe ; rozmiar M; surowiec – nitryl; pakowane po 100 szt.; bez pudru |  |  |  |  | 4 | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Parafilm - szerokość – 100 mm; długość 38 m’ rozciągliwa folia nie zostawiająca śladów po usunięciu; szczelnie przylegająca; zastosowanie – uszczelnianie próbek w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Korki gumowe: średnica górna: od 34 do 35 mm; średnica dolna: od 28 do 29 m; wysokość: od 30 mm do 35 mm; materiał – guma lub silikon; przeznaczenie – zamykanie próbek o kształcie okrągłym w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 50 | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. 100 -1000 µl; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 3 | Opakowania po 1000 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. max 5 ml; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 1200 | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Dozownik butelkowy z regulacją objętości - do zamocowania na butelce za pomocą gwintu; objętość dozowanego roztworu od 1 ml do 10 ml; wyposażony w rurkę zasysającą; nastawienie objętości z możliwością blokady; do stosowania w laboratorium w celu dozowania chemikaliów (odporność chemiczna); możliwość autoklawowania |  |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa roztworów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roztwór do wypełniania elektrody; chlorek potasu (KCl), 3 molowy |  |  |  |  | 3 | Opak. 250 ml |  |  |  |  |
| 2 | Roztwory buforowy o pH 4: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 3 | Roztwory buforowy o pH 7: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 4 | Roztwory buforowy o pH 9: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór do czyszczenia elektrod zachowując poprawność pomiarów pH |  |  |  |  | 2 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa odczynnika

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) |  |  |  |  | 1 | Opak. 50 g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa sterylizatora UV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylizator UV – do dezynfekcji suchej; metoda sterylizacji - światło UV; promieniowanie o długości fali mieszczącym się w zakresie UV-C: od 100 nm do 280 nm niszczącym mikroorganizmy; pojemność min 8 litrów - max 10 litrów; napięcie 230 V; obudowa zabezpieczająca przed wydobywaniem się światła UV; zastosowanie – sterylizacja drobnego sprzętu. |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa łaźni wodnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łaźnia wodna, laboratoryjna; komorowa – na 6 miejsc; pojemność min 10 litrów, max 25 litrów; obudowa – stalowa; możliwość ustawienia temperatury w zakresie min 20oC do max 80oC lub w szerszym zakresie; czujnik temperatury – wewnątrz; wyświetlacz cyfrowy; możliwość usunięcia pokryw; półka wewnątrz. |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa miernika wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu/towaru | Nr katalogowy zaproponowanego produktu/towaru | Nazwa producenta zaproponowanego produktu/towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogólne parametry miernika: Miernik wielofunkcyjny o parametrach nie gorszych niż: - Budowa i oprogramowanie miernika umożliwiają pomiar co najmniej pH, potencjału RedOx (mV), stężenia jonów, przewodności, rezystancji, zasolenia, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, tlenu w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury - Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar oraz wyświetlenie na ekranie minimum 6 wybranych funkcji pomiarowych - Możliwość przesłania raportu do komputera z minimum ostatnich 10 kalibracji - Funkcje pozwalające zatrzymać wynik widoczny na ekranie oraz wskazujące wizualnie i dźwiękowo moment ustalenia się wielkości mierzonej - Opcja pracy w warunkach polowych - Minimum 7” dotykowy i kolorowy ekran graficzny - Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury - Pamięć wewnętrzna dla minimum 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą - Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania - Menu w języku polskim Pomiar pH: - w zakresie i z dokładnością nie gorszą niż: -6,000 ÷ 20,000 pH ± 0,002 - możliwość kalibrowania elektrody pH w jednym lub kilku punktach pomiarowych (nie mniej niż pięciu) z możliwością dokonywania zmian liczby punktów pomiarowych o jeden (tj. od 1 do min. 5) - Automatyczne wykrywanie wartości buforów pH wprowadzanych przez użytkownika - Pamięć miernika dla kalibracji minimum 3 elektrod pH - Automatyczna ocena stanu elektrody, wyświetlanie charakterystyki elektrody (buffer i slope) Pomiar stężenia jonów: - Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na ppm - Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości, po wybraniu jonu - Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców - Możliwość pracy z elektrodą odniesienia z osobnym gniazdem Pomiar przewodności: - Dokładność nie gorsza niż ± 0,1% w zakresie do 1990 µS/cm - Pełny zakres pomiarowy przewodności (autorange) w zakresie od 0 do minimum 2000 mS/cm - Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie nie gorszym niż 0,010 ÷ 20,000 cm-1 lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w jednym lub kilku punktach pomiarowych (nie mniej niż pięciu) z możliwością dokonywania zmian liczby punktów pomiarowych o jeden (tj. od 1 do min. 5) . - Pamięć stałych K dla minimum trzech czujników konduktometrycznych - Szeroki zakres współczynnika α (nie gorszy niż 0,00÷10,00%/°C) - Automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń - Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia. - Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika - Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0 - Pomiar rezystancji badanej cieczy Pomiar napięcia: - Zakres pomiarowy i dokładność nie gorsza niż: ± 2000 mV / ±0,1mV - Precyzyjne określenie potencjału RedOx (dokładność nie gorsza niż 0,1 mV) Pomiar stężenia tlenu: - Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie co najmniej do 60mg/l ±0,01mg/l oraz pomiar zawartości tlenu w powietrzu - Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu - Możliwość zmiany jednostki ciśnienia atm.: hPa, Bar, mmHg - Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l - Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa - Szeroki zakres pomiarowy umożliwiający określenie stężenia tlenu w akwenach natlenianych przez rośliny. Wymagane wyposażenie dodatkowe: - fabrycznie dedykowane elektrody oferowanego miernika: zespolona pH, konduktometryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz dodatkowa precyzyjna selekcjonowana sonda Pt-1000; - zespolona platynowa elektroda RedOx z ceramicznym łącznikiem elektrolitycznym; - elektroda jonoselektywna Ca2+ (min. zakres 0,25 ppm do 0,1M) z korpusem z tworzywa; - elektroda jonoselektywna Pb2+ (min. zakres 0,04 ppm do 1M) z korpusem z tworzywa; - elektroda odniesienia z pojedynczym płaszczem i korpusem z tworzywa ; - elektroda odniesienia z podwójnym płaszczem i korpusem z tworzywa; - fabrycznie dedykowany statyw na elektrody oraz sondę temperaturową; - Wszystkie elektrody kompatybilne z miernikiem i oprogramowaniem miernika; | - |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.7 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Dostawa Polichlorku winylu, nieplastyfikowanego (UPVC), proszek, średnica ziaren max 250 mikrometrów, opakowanie 1000g według katalogu Merck lub równoważny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu/towaru | Nr katalogowy zaproponowanego produktu/towaru | Nazwa producenta zaproponowanego produktu/towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polichlorek winylu, nieplastyfikowany (UPVC), proszek, maksymalna średnica ziaren 250 mikrometrów, opakowanie 1000g | GF02103062-1EA lub równoważny |  |  |  | 1 | Opakowanie (jedno opakowanie zawiera 1000g UPVC) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

# Footnotes

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)