Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Zestaw generatorów gazu

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42980000-9 Generatory gazu

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Generator wodoru o czystości > 99,9999%(6.0) |
| 1.2 | Zawierający dwie cele elektrolityczne o niskim poborze energii, całkowite zużycie energii nie większe |
| 1.3 | niż 225 Watt |
| 1.4 | Ciśnienie wyjściowe w zakresie minimum od 2 do 11 bar |
| 1.5 | Czystość standardowa minimum 99,9999% / 6.0 |
| 1.6 | wydajność do 500 cc/min |
| 1.7 | Pojemność zbiornika na wodę minimum 10 litrów |
| 1.8 | Dokładność ciśnienia 0.1 bar (+/- 0.5 %) |
| 1.9 | Kontrola mikroprocesorowa, wyświetlacz LED minimum 128 x 64 pkt. |
| 1.10 | Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur pracy od +10°C (+/- 5oC) do +40°C (+/- 5oC). |
| 1.11 | Zakres wilgotności pracy minimum 0-80%, |
| 1.12 | Port połączeniowy 1/8 cala |
| 1.13 | Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach maksymalnych: 34 cm x 43 cm x 50 cm (+/- 20 mm - dotyczy wszystkich wymiarów). |
| 2 | Generator powietrza zerowego. Wydajność minimum 6000 cm3/min HC<0,1ppm CO<0,1 ppm. |
| 2.1 | Przepływ minimalny powietrza zerowego 6 litrów/min. |
| 2.2 | Stężenie węglowodorów i CO na wyjściu: <0.1ppm |
| 2.3 | Maksymalne stężenie CO w powietrzu wejściowym: 50ppm |
| 2.4 | Maksymalne stężenie węglowodorów w powietrzu wejściowym: 100ppm |
| 2.5 | Maksymalna temperatura powietrza wejściowego: 40 st.C |
| 2.6 | Spadek ciśnienia <1bar |
| 2.7 | Czas stabilizacji maksymalnie 40 min. |
| 2.8 | Podłączenia: wejście 1/4NPT, wyjście 1/8 NPT |
| 2.9 | Zasilanie: 220V/50Hz |
| 2.10 | Waga maksymalnie 20 kg |
| 2.11 | Nie większy niż: 28 x 43 x 17 (cm) |
| 2.12 | W zastawie zewnętrzny, bezolejowy kompresor powietrza z systemem filtracji. |
| 2.12.1 | Parametry techniczne kompresora: |
| 2.12.2 | Napięcie - 230 V |
| 2.12.3 | pojemność zbiornika - 6 litrów (+/- 10%) |
| 2.12.4 | głośność – maksymalnie 57 dB (A) |
| 2.12.5 | wydajność przy ciśnieniu maksymalnym (7 bar) - 55 l/min |
| 2.12.6 | wbudowany osuszacz adsorpcyjny |
| 2.12.7 | Filtr FP składający się z filtra koalescencyjnego z obudową metalową i uszczelkami wykonanymi z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego, wkładu filtracyjnego i manometru różnicowego. Filtr zawiera automatyczny, czasowy spust kondensatu. |
| 2.12.8 | Końcowy filtr FD (0.01 mikrometra) składający się z filtra koalescencyjnego z obudową metalową i uszczelkami wykonanymi z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego, wkładu filtracyjnego i manometru różnicowego. |
| 3 | Generator azotu |
| 3.1 | Zakres przepływu azotu, STP (Standardowa temperatura i ciśnienie, 20°C przy 1 bar) - 5 litrów / min. |
| 3.2 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 5 bar (72.5 psi) |
| 3.3 | Dokładność ciśnienia: 0.1 bar (± 0.5 %) |
| 3.4 | Standardowa czystość STP: 99,999% (< 10 ppm tlenu) |
| 3.5 | Dwa zintegrowane kompresory bezolejowe |
| 3.6 | Waga do 110 kg |
| 3.7 | Zużycie energii 1500 W |
| 3.8 | Dokładność ciśnienia: 0.1 bar (± 0.5 %) |
| 3.9 | Wyświetlacz graficzny, nie mnie niż 128 x 64 pikseli |
| 3.10 | Warunki pracy: Temperatura 15°C do +30°C; Wilgotność względna: 0-80% (przy braku skroplonej pary wodnej) |
| 3.11 | Poziom hałasu <51 dB (A) |
| 3.12 | Wykonanie co najmniej 8 przeglądów obejmujących bieżącą obsługę eksploatacyjną wszystkich aparatów uwzględniającą wymianę niezbędnych części eksploatacyjnych i ocenę poprawności pracy w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. |
| 3.13 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |
| 3.14 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla minimum 3 osób |

Załącznik nr 2E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część V

System do rozlewania płytek – sztuk 1.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne System wytwarzania atmosfery beztlenowej i niskotlenowej |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1 | System do rozlewania płytek – sztuk 1. |
| 1.1 | 96-kanałowe ruchome ramię zapewniające napełnienie całej płytki 96 dołkowej za jednym razem oraz płytki 384 dołkowej w maksymalnie czterech posunięciach |
| 1.2 | Zakres pracy nie węższy niż m 1-200µl, skok co 1µl |
| 1.3 | Cztery platformy robocze pozwalające na rozmieszenie na nich m.in zbiornika (rezerwuarka), pudełka z końcówkami oraz dwóch płytek |
| 1.4 | Możliwość napełniania płytek 96 i 384 dołkowych |
| 1.5 | Zegar analogowy |
| 1.6 | Nie wymaga programowania |
| 1.7 | Możliwość bezpiecznej aspiracji płynów z płytek |
| 1.8 | Moduł do bezpiecznej aspiracji z płytek wyposażony w motor, pompę membranową |
| 1.9 | zbiornik z kontrolą napełnienia, o pojemności co najmniej 4 l wykonanego z PP (dwa w komplecie), końcówkę do aspiracji z przewodem, maksymalna prędkość aspiracji nie mniejsza niż 8 l/minutę, możliwość płynnej regulacji szybkości aspiracji, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed tworzeniem się aerozoli, konieczność jednoczesnego podłączenia dwóch końcówek do jednej stacji roboczej |
| 1.10 | Zestaw końcówek: |
| 1.10.1 | na pojedynczą końcówkę pipety z wyrzutnikiem |
| 1.10.2 | na 8 końcówek pipety z wyrzutnikiem |
| 1.10.3 | pojedyncza igła wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.10.4 | ośmiokanałowa wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.10.5 | statyw na uchwyt |
| 1.10.6 | dodatkowy uchwyt |
| 1.11 | Możliwość łatwego przenoszenia |
| 1.12 | Waga max 18kg (±1kg) |
| 1.13 | Wymiary: 380 x 450 x 400 mm (±10mm) |
| 1.14 | Możliwość wyposażenia w aluminiowy blok grzejny na probówki 96 probówek 0,2µl |
| 1.15 | Zakresy błędów przypadkowych podczas napełniania nie gorsze niż: |
| 1.15.1 | Dla 2µl max błąd 5,5 % |
| 1.15.2 | Dla 5µl max błąd 2,5% |
| 1.15.3 | Dla 20µl max błąd 1,5% |
| 1.15.4 | Dla 100µl max błąd 0,4% |
| 1.15.5 | Dla 200µl max błąd 0,15% |
| 1.15.6 | Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| 1.15.7 | Instalacja i szkolenie dla minimum trzech osób w laboratorium użytkownika |
| 1.16 | instalacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis w Polsce , posiadający wiedzę techniczną oraz stosowne przeszkolenie potwierdzone przez producenta urządzenia (wymagane stosowne potwierdzenie producenta dla serwisu) |
| 1.17 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: |
| 1.18 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) |
| 1.19 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru |

Załącznik nr 2H do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VIII

Komora laminarna z wyposażeniem (sztuk 1)

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30, Biohazard |
| 1.2 | Sterowanie mikroprocesorowe |
| 1.3 | Podświetlany wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie pracy komory podający szybkość laminarnego przepływu powietrza , pozostały czas przydatności filtrów HEPA i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz procent zużycia filtrów HEPA |
| 1.4 | System alarmowy informujący m.in o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania |
| 1.5 | Przepływ powietrza |
| 1.5.1 | Dwa filtry HEPA o wydajności wyższej od 99,995% MPPS co odpowiada wartości 99,999% dla cząstek 0,3mm |
| 1.5.2 | Utrzymanie podciśnienia wewnątrz komory zapewniające dodatkową ochronę otoczenia przed niebezpieczeństwem kontaminacji |
| 1.6 | Poziom hałasu < 54 d |
| 1.7 | Komora wyposażona w jeden wentylator, sterowany mikroprocesorowo zapewniający stałą szybkość laminarnego przepływu powietrza niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów |
| 1.8 | Obudowa |
| 1.8.1 | Tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 |
| 1.8.2 | Okno frontowe złożone z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła, nachylone pod kątem w celu zapewnienia lepszego komfortu pracy, z możliwością całkowitego otwierania i zamykania komory |
| 1.8.3 | Blat roboczy dzielony, wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304L, perforowany na całej powierzchni w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w komorze |
| 1.8.4 | Konstrukcja komory wykonana ze stali pokrytej warstwą epoksydową w celu zapewnienia dużej trwałości i odporności na korozję |
| 1.8.5 | Komora w transporcie mieścić się musi w standardowych otworach drzwiowych o szerokości 800 mm |
| 1.9 | Wyposażenie komory |
| 1.9.1 | Komora wyposażona w moduł wytrząsający: zakres obrotów nie węższy niż 200 – 3200 rpm, dwa tryby pracy dotykowy oraz praca ciągła, orbita 3mm, możliwość zmiany głowic, możliwość zastosowania głowic: głowica płaska, głowica na mikropłytkę lub probówki min 38x1,5/2ml i min 28 x 0,5ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 12 x 1,5/2ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 4 x 15ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 2 x 50ml, głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej. Na wyposażeniu standardowym: głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej |
| 1.9.2 | Komora wyposażona w bezpłomieniowy moduł sterylizacyjny, podłączany do gniazda elektrycznego wewnątrz komory: |
| 1.9.3 | bezpieczny, wolny od azbestu system grzewczy oparty na promieniowaniu podczerwonym, |
| 1.9.4 | ceramiczna komora sterylizacyjna o wymiarach nie mniejszych niż: 13x155 mm (średni. x dł.), |
| 1.9.5 | bezpieczna obudowa komory grzewczej wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczająca przed kontaktem z wysoką temperaturą, |
| 1.9.6 | maks. temperatura sterylizacji nie niższa niż 815 °C, |
| 1.9.7 | dostępna druga niższa temperatura (co najmniej jedna wartość) do pracy w trybie „stand by”, |
| 1.9.8 | efektywna sterylizacja narzędzi w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, |
| 1.9.9 | kompaktowe, małe wymiary całkowite sterylizatora, |
| 1.10 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym |
| 1.11 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego |
| 1.12 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy |
| 1.13 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA |
| 1.14 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory |
| 1.15 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem |
| 1.16 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: |
| 1.17 | 6 pipet o zakresie pracy: |
| 1.18 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym |
| 1.19 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego |
| 1.20 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy |
| 1.10 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA |
| 1.11 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory |
| 1.12 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem |
| 1.13 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: |
| 1.14 | 6 pipet o zakresie pracy: |
| 1.14.1 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,2-2ul) x 1 szt |
| 1.14.2 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,5-10ul) x 1 szt |
| 1.14.3 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (2-20ul) x 1 szt |
| 1.14.4 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (10-100ul) x 1 szt |
| 1.14.5 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (20-200ul) x 1 szt |
| 1.14.6 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (100-1000ul) x 1 szt |
| 1.15 | Statyw na min siedem pipet jednokanałowych (x 1 szt) |
| 1.16 | Pipety automatyczne, wielomiarowe |
| 1.17 | Tłok każdej z pipet ze stali nierdzewnej |
| 1.18 | Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF |
| 1.19 | Autoklawowalna dolna część pipety |
| 1.20 | Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem |
| 1.21 | Kolorowy tłok dla każdego modelu inny (ułatwia wybór odpowiednich końcówek) |
| 1.22 | Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby ( na bok , nie zsuwany) |
| 1.23 | Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika) |
| 1.24 | W komplecie zrzutnik końcowek plastikowy i metalowy |
| 1.25 | Blokada ustawionej objętości |
| 1.26 | Oznakowanie kodem DateMatrix (kod 2D) dla każdej pipety |
| 1.27 | Dane techniczne komory: |
| 1.27.1 | wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] 1350 (+/- 10 mm) x 1500 (+/- 100 mm) x 810 (+/- 10 mm) |
| 1.27.2 | wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] (±5) 1192 x 740 x 580 |
| 1.27.3 | max. otwór roboczy [mm] 440 (±5) |
| 1.27.4 | prędkość wylotowa [m3/h] min 390 |
| 1.27.5 | poziom hałasu [dB(A)] <54 |
| 1.28 | przeszkolenie minimum 3 pracowników zamawiającego w cenie oferty; |
| 1.29 | zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, |
| 2 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |
| 3 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: |
| 4 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) |
| 5 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru |