Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 21 października 2016 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-30/2016) na: Dostawę serwera i stacji roboczej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozbudowa zaplecza informatycznego badań naukowych 
i prac rozwojowych Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk”, składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz na:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Serwer i stacja robocza – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT

Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: …………………………

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2016r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja robocza do obliczeń numerycznych, wizualizacji i przetwarzania obrazów– 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Wydajność obliczeniowa: |  |  |  |
| 1a | Stacja wyposażona w dwa procesory taktowane zegarem co najmniej 3,5 GHz, pamięci cache L3 min. 15 MB, min. 4 rdzenie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Pamięć operacyjna: |  |  |  |
| 2a | Min. 256 GB – moduły 8x32 GB, typu ECC, registered. UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY: | Odrzucenie oferty |
| 2b | Możliwość rozbudowy do min. 1024 GB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2c | Częstotliwość taktowania do 2400 MHz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Pamięć masowa: |  |  |  |
| 3a | Dwa dyski twarde: min. 256GB SSD oraz min. 512GB SSD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Grafika: |  |  |  |
| 4a | Z linii kart do zastosowań profesjonalnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4b | Min. 4GB RAM GDDR5. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4c | Min. 768 rdzeni obliczeniowych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4d | Wydajność nie mniejsza niż 4400 pkt. w teście wydajności Kart Graficznych (wynik umieszczony na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Wirtualizacja: |  |  |  |
| 5a | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym: |  |  |  |
| 6a | Działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6b | Obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6c | Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera – CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6d | Zdalną konfigurację ustawień BIOS. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6e | Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6f | Zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keybord, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1600x900 włącznie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6g | Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6h | Wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6i | Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Bezpieczeństwo: |  |  |  |
| 7a | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Wyposażenie multimedialne: |  |  |  |
| 8a | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Obudowa: |  |  |  |
| 9a | Typu TOWER (przygotowana instalacji w szafie RACK z wykorzystaniem stelaża dedykowanego do stacji graficznej) z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9b | Dedykowany do oferowanego modelu stacji roboczej zestaw do instalacji w szafie RACK. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9c | Zasilacz o mocy minimum 1200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego z aktywnym PFC i efektywności min. 90%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9d | W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: |  |  |  |
| 10a | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit., Windows 8.1 64-bit. oraz Windows 10 64-bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows Server 2012 i 2012R2 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHQL). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | BIOS: |  |  |  |
| 11a | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji i daty publikacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM oraz rodzaju pamięci RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wątków, ,zainstalowanego dysku twardego lub dysku SSD, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11b | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11c | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11d | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11e | Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11f | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11g | Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11h | Możliwość wyłączania portów USB . | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Dodatkowe oprogramowanie: |  |  |  |
| 12a | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy, Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Tworzenie raportów stanu jednostki, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Aktualizację BIOS do najnowszej wersji, Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami, Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB, Zdalne zarządzanie energią. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12b | W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12c | Certyfikowane oprogramowanie zintegrowane w BIOS umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Ergonomia: |  |  |  |
| 13a | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13b | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13c | Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13d | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14 | Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 14a | Wyjścia graficzne co najmniej 3 x Display Port. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14b | Karta FC jednoportowa 8GB SWL. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14c | Wbudowane porty minimalnie: 2 x RJ-45, 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-out, 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy, 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy, 13 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 6 portów z tyłu obudowy (w tym co najmniej 2x USB 3.0), minimum 3 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14d | Dwie karty sieciowe 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowane z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14e | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14f | Płyta główna z wbudowanymi: min. 1x PCI-Express 3.0 x8 Full height, min. 3x PCI-Express 3.0 x16 Full height, min. 1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) Full height, min. 1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8) Full height, min. 8 złączy SATA 3.0 NCQ, kontroler SATA musi zapewniać możliwość konfiguracji RAID 0/1/5. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15 | Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm): |  |  |  |
| 15a | Deklaracja zgodności CE. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15b | Wymaga się dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15c | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg. wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 16 | Gwarancja: |  |  |  |
| 16a | Na okres co najmniej 36 miesięcy (UWAGA! Kryterium oceny ofert) - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca. | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY | Odrzucenie oferty |
| 16b | Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17 | Wsparcie techniczne producenta: |  |  |  |
| 17a | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17b | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18 | Oprogramowanie do zdalnego dostępu w trybie graficznym: |  |  |  |
| 18a | Pełne wsparcie aplikacji graficznych wymagających sprzętowego renderingu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18b | Oprogramowanie serwera dostępne na systemy operacyjne: Windows (7, 8.1, 10) oraz Linux (RHEL v6, 7, SLED 12). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18c | Oprogramowanie klienta dostępne na systemy operacyjne: Windows (7, 8.1, 10), Linux (RHEL v6, 7, SLED 12) oraz MacOS 10. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18d | Możliwość współdzielenia zdalnego pulpitu z wieloma klientami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18e | Wykorzystanie lokalnych kont systemowych do uwierzytelniania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18f | Wykorzystanie kart SMART do uwierzytelniania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18g | Możliwość szyfrowamia komunkacji kliet-serwer. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18h | Współdzielenie schowka systemowego pomiędzy lokalnym i zdalnym systemem operacyjnym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwer wirtualizacyjny– 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Obudowa: |  |  |  |
| 1a | Typu RACK, wysokość 2U. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1b | Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy RACK. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1c | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Płyta główna: |  |  |  |
| 2a | Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2b | Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2c | Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe w architekturze x86_64 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 850 pkt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2d | Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Pamięć RAM: |  |  |  |
| 3a | Zainstalowane min. 64 GB pamięci RAM (UWAGA! Kryterium oceny ofert) typu DDR4 Registered, 2400 Mhz w kościach o pojemności 8GB. | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY | Odrzucenie oferty |
| 3b | Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3c | Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3d | 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1500GB pamięci RAM DDR4. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Kontrolery dyskowe, I/O: |  |  |  |
| 4a | Zainstalowany kontroler SAS 12G RAID 0,1,5,6,50,60. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4b | Min. 1GB pamięci podręcznej cache. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4c | Wyposażony w nieulotną pamięć cache. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Dyski twarde: |  |  |  |
| 5a | Zainstalowane 3 dyski SAS 12G 10K RPM o pojemności min. 600 GB każdy, dyski Hotplug. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5b | Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5c | Możliwość rozbudowy serwera do obsługi minimum 16 dysków twardych Hotplug 2,5 cala. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Kontrolery LAN: |  |  |  |
| 6a | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x1Gb/s LAN. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6b | Wsparcie iSCSI i iSCSI boot i teamingu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6c | Interfejsy kontrolera LAN RJ-45. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6d | Karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Exspress. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Kontrolery I/O: |  |  |  |
| 7a | Karta FC 8G 2-portowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Porty: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8a | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8b | 6x USB, w tym minimum 3x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 2 dostępne z tyłu serwera); Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Zasilanie, chłodzenie: |  |  |  |
| 9a | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej minimum 800W. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9b | Redundantne wentylatory hotplug. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Zarządzanie i zarządzanie zdalne: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 10a | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10b | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10c | Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10d | Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10e | Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL) oraz SSH. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10f | Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10g | Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10h | Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10i | Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10j | Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10k | Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10l | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | Wspierane OS: |  |  |  |
| 11a | Microsoft Windows 2012/2012 R2, VMWare vSphere 5.5/6.0, Suse LES 11/12, RedHat EL 6/7. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Gwarancja: |  |  |  |
| 12a | Minimum 36 miesięcy gwarancji (UWAGA! Kryterium oceny) producenta serwera w trybie onsite. | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY | Odrzucenie oferty |
| 12b | Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12c | Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

| 1. | Rozbudowa macierzy Dwa dyski twarde 6TB (UWAGA! Kryterium oceny) NL-SAS dedykowane do posiadanej macierzy Fujitsu Eternus DX100 S3. Dyski muszą przejmować reżim serwisowy macierzy w której zostały zainstalowane. Gwarancja nie może być krótsza niż 1 rok. | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY | Odrzucenie oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rozbudowa pamięci RAM serwera Pamięć RAM o całkowitej pojemności 32 GB ECC Registered w maksymalnie czterech kościach do posiadanego serwera HP ProLiant DL 380 G7. Pamięć musi być kompatybilna z w/w serwerem. Gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy. (UWAGA! Kryterium oceny) | Warunek konieczny | UWAGA KRYTERIUM OCENY | Odrzucenie oferty |

………………………………. dnia: …………………..2016r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwera i stacji roboczej 
dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozbudowa zaplecza informatycznego badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwera i stacji roboczej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozbudowa zaplecza informatycznego badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………….…………………..……………………..….., 
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………....…

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonał, co najmniej jedną dostawę infrastruktury informatycznej o wartości minimum: 50 000,00 złotych brutto każda (w ramach jednej dostawy)

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę wspólnie z innymi lub w konsorcjum warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże się wymaganym doświadczeniem.

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

UWAGA! Należy załączyć dowody, czy ww. dostawy zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału).

Do wykazu należy wpisać jedynie te dostawy, które zostały zakończone przed upływem terminu składania ofert. Dostawy, które nie zostały zakończone do upływu tego terminu nie będą brane pod uwagę.

........................ , dnia ........................ 2016 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8 do SIWZ

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwera i stacji roboczej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki pn. „Rozbudowa zaplecza informatycznego badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert:

( nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; *

( należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. *

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Skreślić niewłaściwe