Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie czyszcząco-zbierające, akumulatorowe (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | W zakres dostawy wchodzi: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | Dostawa kompletnego urządzenia wraz z wyposażeniem i osprzętem dodatkowym, zgodnie z opisem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Przeszkolenie czterech osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi bieżącej urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Dostawa środka czyszczącego niskopieniącego, zasadowego z pielęgnującymi komponentami antypoślizgowymi do mycia szorowarką mocnych i elastycznych wykładzin podłogowych typu: PVC, linoleum, guma, marmur, żywica lana, beton, marmur – koncentrat do rozcieńczania w stosunku 1:100 - min. 20 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Dostawa niskopieniącego środka do mycia przemysłowego, rozpuszczającego oleje i tłuszcze, sadzę, smary grafitowe oraz zabrudzenia po spalinach, odpowiedniego do mycia szorowarką automatyczną – koncentrat do rozcieńczania w stosunku 1:100 – min. 20 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Minimalne parametry: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Moc silnika systemu odkurzacza – min. 370 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Moc silnika szczotki/poduszki – min. 520 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Pojemność zbiornika wody czystej – min. 30 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Pojemność zbiornika wody zwrotnej – min. 30 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Dźwignia podnoszenia/opuszczania zgarniaka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Układ kół ułatwiający transport i parkowanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Zdolność pokonywania wzniesień – min. 2% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.8 | Minimalny promień skrętu – max. 750 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.9 | Szerokość czyszczenia – min. 430 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.10 | Wbudowana ładowarka akumulatora (prostownik) wraz z kablem przyłączeniowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.11 | Zasilanie akumulatorowe – 24V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.12 | Akumulatory żelowe o pojemności min. 70 Ah | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.13 | Sygnalizator stanu naładowania akumulatora (np.: całkowicie naładowany/ rozładowany do połowy/ rozładowany) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.14 | Regulacja położenia uchwytu lub ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy dla każdego operatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.15 | Regulacja przepływu roztworu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Wyposażenie urządzenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Komplet szczotek przystosowanych do mycia posadzek z żywic poliuretanowych z posypka kwarcową, z PVC, gresu i terakoty (szczotki mokre) o średnicy min. 430 mm każda, uchwyt montażowy poduszki czyszczącej (pad) o średnicy min. 430 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | poduszka czyszcząca o średnicy – min. 430 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | ssawa zbierająca | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność – zawarte w niniejszym SIWZ | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)