znak sprawy: A-2401-14/2024

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biodrukarka 3D – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Biodrukarka 3D |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Biodrukarka 3D |
| --- |
|  | Producent: ……………. Model: ……………………… |
|  | Nazwa podzespołu / minimalne parametry: | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1. | Biodrukarka 3D |  |  |
| 1.1 | Możliwość wymiany głowic drukujących | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Możliwość montażu co najmniej 3 głowic drukujących | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Kalibracja położenia dyszy drukującej manualna i automatyczna | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Możliwość druku na szalkach Petriego i szkiełkach mikroskopowych | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Pozycjonowanie głowicy z rozdzielczością XY: 1 μm (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Pozycjonowanie stolika próbki z rozdzielczością (rozdzielczość warstwy): 1μm (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Kalibracja położenia stolika próbki automatyczna | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Wielkość stolika próbki co najmniej 120 x 80 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Minimalny obszar zadruku maksymalnego co najmniej 120 x 80 x 60mm | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Wyposażenie w wewnętrzną sprężarkę do pompowania powietrza o minimalnym ciśnieniu w zakresie 0-200 kPa (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu od 0 do 700 kPa (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Zakres temperatur stolika próbki od co najmniej 5 do co najmniej 65 [°C] (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Możliwość wymuszonego przepływu powietrza w komorze drukarki oraz wyposażenia w filtrację minimum HEPA 14 | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Możliwość sterylizacji komory za pomocą światła UV: co najmniej UV-C 265 nm (+/- 10%) o mocy co najmniej 20 mW | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Możliwość pracy z głowicami które w zależności od swojego przeznaczenia mogą utrzymywać materiał w temperaturze od 4 do 250°C (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Wbudowany w biodrukarkę 3D mikrokomputer z ekranem co najmniej 5” umożliwiający przygotowanie receptury wydruku na podstawie modelu wgrywanego przez port USB drukarki. | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Możliwość przesłania do biodrukarki 3D modelu w formacie .gcode lub .STL przez siec WiFi | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Możliwość podłączenia biodrukarki 3D do komputera poprzez złącze Ethernet | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem producenta biodrukarki 3D, które umożliwia przygotowanie receptury wydruku oraz kontrole wszystkich parametrów pracy drukarki. Minimalne wymagania komputera stacjonarnego: 16gb RAM, dysk twardy SSD 500GB, system operacyjny (Stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy), monitor 24 cali, mysz, klawiatura, dodatkowa karta sieciowa (zainstalowana w komputerze) umożliwiająca dostęp do Internetu. | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno m.in. wyliczać w czasie rzeczywistym podawaną przy danych parametrach wydruku objętość materiału na milimetr wydruku oraz jego całkowite zużycie. | Warunek konieczny |  |
| 1.21 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno pozwalać na stworzenie podstawowego modelu do testu parametrów wydruku, dostępne podstawowe geometrie co najmniej sześcian, walec i półkula. | Warunek konieczny |  |
| 1.22 | Biodrukarka 3D powinna zostać wyposażona w 3 głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65° C | Kryterium 1 |  |
| 1.23 | Głowica strzykawkowa powinna pozwalać na dodatnią oraz ujemną ekstruzję aby umożliwić retrakcję materiału w przypadku żeli o niskiej gęstości, parametry sterowane z poziomu oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 1.24 | Głowica strzykawkowa powinna oferować możliwość ustawienia z poziomu oprogramowania szybkości ekstruzji materiału oraz objętości na milimetr wydruku | Warunek konieczny |  |
| 1.25 | Instalacja systemu wraz ze szkoleniem (możliwe online) dla minimum 5 osób w łącznym wymiarze 8 godzin, przy czym 4 godziny w dniu instalacji i 4 godziny w terminie późniejszym ustalonym przez strony w miejscu instalacji. Zamawiajacy wymaga aby instalacja została przeprowadzona przez pracownika serwisu, który posiada certyfikat szkolenia serwisowego wydany przez producenta oferowanej biodrukarki 3d. Ponadto Zamawiający wymaga aby pracownik serwisu posiadał wiedzę praktyczną w zakresie tworzenia modeli tkanki zawierającej żywe komórki i biomateriały. | Warunek konieczny |  |
| 1.26 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Kryterium 2 |  |
| 1.27 | Dostawa maksymalnie do 90 dni od dnia podpisania umowy | Warunek konieczny |  |
| 1.28 | Możliwość utrwalania kształtu za pomocą fotosieciowania z wykorzystaniem modułu z czterema diodami LED o długości fali 365, 405, 485, 520 (+/- 5%). | Warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Kryterium 1 – Dodatkowe głowice strzykawkowe

Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

za 1 dodatkową głowicę strzykawkową o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 5 pkt

za 2 dodatkowe głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 10 pkt

za 3 dodatkowe głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 15 pkt

Kryterium 2 - Gwarancja

Punkty w kryterium Gwarancja przyznawane będą wg. następującej skali:

Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy – odrzucenie oferty.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy, a krótszej niż 23 miesiące – 10 pkt.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 23 miesiące – 25 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy