Załącznik nr 2E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część V

Detektor wycieków – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Urządzenie umożliwiające wykrycie wycieków gazów w systemach chromatografii gazowej. |
| 1.2 | Wykrywane gazy oraz minimalne wykrywane stężenia(atm cc/sec): |
| 1.3 | Wodór – 1,0x10-5; |
| 1.4 | Hel - 1,0x10-5; |
| 1.5 | Azot – 1,4x10-3; |
| 1.6 | Argon – 1,0x10-4; |
| 1.7 | Dwutlenek węgla – 1,0x10-4 |
| 1.8 | Pracujący w zakresie temperatur od minimum 0oC do 45oC. |
| 1.9 | Pracujący w zakresie wilgotności powietrza od minimum 10 do 95%. |
| 1.10 | Przenośny, zasilany akumulatorkami lub akumulatorem– minimum 6 godzin ciągłej pracy na jednym komplecie akumulatora (ów) . Ładowarka do Akumulatora (ów) z zestawie. |
| 1.11 | Walizka do bezpiecznego przechowywania urządzenia 1 szt. |
| 1.12 | Adapter do małych prób, 1 szt. |
| 1.13 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Myjka ultradźwiękowa A – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 1 litr (+/- 0,2L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 190x85x60 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 206x116x178 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 90 W (+/- 5 W) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2G do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VII

Myjka ultradźwiękowa  B – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 6 litrów (+/- 1L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x151x150 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x186x264 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 550 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2H do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VIII

Myjka ultradźwiękowa C – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 12 litrów (+/- 2L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x240x200 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x278x264 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 1000 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2I do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IX

Myjka ultradźwiękowa D – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 90 litrów (+/- 5L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 600x500x300 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 715x570x467 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe o płynnej regulacji w czasie rzeczywistym i o skoku nie większym niż 1 Hz |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 2800 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |