Załącznik nr 2A do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I

Kolumna chromatograficzna – 2 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Kolumna chromatograficzna |
| 1.1 | Wykonanie z wysokotemperaturowego poliamidu stabilnego do 400oC |
| 1.2 | Wymiary: 60mx 0,25 mm x 025µm |
| 1.3 | Faza 5% fenyl 95% dimetylo-polisiloksan |
| 1.4 | Możliwość pracy w minimalnym zakresie temperatur od -60 do 400 oC |
| 1.5 | Stabilna praca w metodzie gradientowej do minimum 400oC |
| 1.6 | Certyfikowana do MS |
| 1.7 | Gwarancja 12 miesiące |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Wagosuszarka – 1szt

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | max. masa naważki; do 60 g +/-10% |
| 1.2 | działka odczytowa: 0,1 do 1 mg |
| 1.3 | dokładność odczytu wyniku: 0,01% |
| 1.4 | wyświetlany wynik: |
| 1.4.1 | wilgotność - w %, |
| 1.4.2 | substancja sucha - w %, |
| 1.4.3 | pozostałość masy - w g |
| 1.5 | - zakres temperatury suszenia: od 0°C do 170°C |
| 1.6 | ustawianie temperatury co 1°C lub co 5°C |
| 1.7 | kryterium zakończenia procesu: automatyczny, czasowy |
| 1.8 | pokazywanie wyników na wyświetlaczu |
| 1.9 | wymiary szalki ok. 90 mm |
| 1.10 | zasilanie od 230 do 240V |
| 1.11 | waga max. 8 kg |
| 1.12 | wymiary gabarytowe: |
| 1.13 | długość 230 mm (+/- 130 mm) |
| 1.14 | szerokość 340 mm (+/- 140 mm) |
| 1.15 | wysokość 200 mm (+/- 100 mm |
| 1.16 | - możliwość współpracy z drukarką |
| 1.17 | Kompatybilna drukarka do wagosuszarki |
| 1.18 | Zewnętrzna drukarka taśmowa służąca do wydruku danych z pomiaru wilgotności |
| 1.19 | Wydruk termiczny |
| 1.20 | Kabel wagosuszarka - drukarka |
| 1.21 | instrukcja obsługi oryginalne oraz w języku polskim, |
| 1.22 | zainstalowanie, skalibrowanie i uruchomienie |
| 1.23 | Gwarancja 24 miesięcy |
| 1.24 | Dodatkowo szalki 90mm w ilości 200szt |