Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do hodowli roślin w kontrolowanych warunkach 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Spektofotometr UV VIS. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Minimalny zakres długości fali: od 190 do 1100 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Źródło światła: Lampa Ksenonowa-min. 5 lat pracy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Rozdzielczość optyczna (szerokość spektralna szczeliny) 1.8 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zmienność długości fali płynna, min. co 1 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokładność długości fali 1nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Powtarzalność długości fali +/- 0,5nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dokładność absorbancji przy 1A +/- 0,005 Abs. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Stabilność minimum 0,0005 Abs/h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Światło rozproszone 0,08 % przy 220nm i 340nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | 6-pozycyjny zmieniacz kuwet. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Możliwość pomiaru w kuwetach o objętości 5 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Możliwość instalacji przystawki umożliwiającej pomiar stężenia DNA w roztworach o objętości 1 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Możliwość instalacji sondy światłowodowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Możliwość pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Ciekłokrystaliczny ekran pozwalający na wyświetlanie widm, krzywych kalibracji, wyników i metod. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Szczelna klawiatura membranowa odporna na zalanie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Zapis danych i metod możliwy na zewnętrznej pamięci USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Laptop 15,6” - 1 sztuka. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.2 | Pamięć RAM 4GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.3 | Dysk twardy 1 TB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.9 | Praca na baterii 5h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.11 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wirówka laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Obroty regulowane w minimalnym zakresie 100-15000 min-1, RCF 20 - 21000xg, , krok 1rpm i 100rpm oraz 1xg i 10xg lub krok 100rpm oraz 10xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Minimalna pojemność całkowita: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | 400ml rotor horyzontalny (4x100ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | 450ml -rotor kątowy (30x15ml, 6x50ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Osiągi minimalne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Rotory kątowe: 24x1.5/2ml RCF 20000xg, 30x1.5/2ml RCF 16000xg, 10x10ml RCF 15400xg, 6x30ml RCF 15500xg, 6x50ml RCF minimum 15294xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Rotory swing-out: 4x100 RCF 3100xg, rotor MTP/DWP RCF 2100xg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Rotor-cyto 4xszkieł. podst. RCF 1100xg, 24x1.5/2.2ml RCF 16000xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Czas programowany minimum 0-10 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Programowanie: temperatury, rpm, rcf, czasu, funkcja szybkiego zwirowania, „soft start” i „soft stop”, 5 krzywych rozpędzania i hamowania, min. 50 programów użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie, programowanie przy pomocy wielofunkcyjnych pokręteł elektronicznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Wyposażenie: rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą hermet. minimum 15000rpm, RCF 20500xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.16 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy < 1.1kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.17 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.18 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla kilku osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.19 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Kołyska laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Minimalny zakres prędkości od 3 do 60 obrotów na minutę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Ruch orbitalny 3D o odchyleniu minimum 7°. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Temperatura otoczenia podczas pracy minimum od 4 ° do 65 ° C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 33 x 35.2 x 21 cm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Zasilanie 230V ~, 50/60 Hz. Maksymalne obciążenie co najmniej 5 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Minimalny zakres regulacji czasu pracy od 20 do 120 min. lub ciągły. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Wyposażenie: platforma 40 X 40 cm z matą antypoślizgową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Możliwość zastosowania platformy ze statywem na probówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Vortex | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | minimalny zakres 0-2850 rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | praca ciągła lub po nacisku, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | zakres temp. pracy 4 do 65oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | wymiary maksymalnie 14x16x13 cm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | waga do 2,2 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Gwarancja 12miesięcy od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Dygestorium | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 200mm ±10mm. Blat o grubości minimum 20mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem z czterech stron. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik z PP o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x100x150 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w układzie poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Zawory wodne oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.10 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.11 | Wylewki wodne muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.12 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP44. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.13 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.14 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej lub anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.15 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.16 | Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.17 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,8 m2 ±5%. Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1100mm. Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.18 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 2x gniazdo 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.19 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji, dostarczenie do laboratorium i montaż. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Zestaw do hodowli roślin hydroponicznej i aeroponicznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | System umożliwiający hodowlę hydroponiczną lub aeroponiczną roślin w 6 niezależnych roztworach i w minimum 8 pojemnikach o poj. 10l na każdy roztwór. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Pojemność pojemników na każdą z pożywek minimum 150l+/-10l. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Irygacja każdego z pojemników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Minimum 48 pojemników do hodowli roślin. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Laptop 15,6” - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark – CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.2 | Pamięć RAM 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.3 | Dysk twardy 500 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.4 | Matryca Matowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.5 | Karta graficznaOsiągająca w teście PassMark - G3D Mark 898 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.6 | Typ ekranu 15,6” HD, 1366 x 768 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.7 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.8 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.9 | Wymiary: Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 671 mm (np. 31 mm+380 mm+260mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.10 | Praca na baterii 4 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.11 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.12 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.13 | Pakiet oprogramowania biurowego najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.14 | Wyposażenie dodatkowe - Bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.15 | Torba na laptopa – 15,6”, dwukomorowa, zamykana na zamek, oddzielna zabezpieczona komora na laptopa oddzielająca od pozostałych przedmiotów, 24 miesiące gwarancji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Przenośny miernik wielofunkcyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Funkcja pomiaru: pH, potencjału redox, zasolenia, przewodności, stężenia tlenu w powietrzu i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach, ciśnienia i temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Kalibracja pH w minimalnym zakresie 1 do 5 punktów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Dokładność pomiaru pH +/- 0,002pH, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | zakres pomiaru -2-16pH. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.5 | Pamięć kalibracji minimum 3 elektrod. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.6 | Automatyczna ocena stanu elektrody. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.7 | Pamięć wewnętrzna minimum 4000 wyników. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.8 | Wymagane sondy: do pomiaru pH w objętościach od 0,4ml, Zakres pomiaru sondy 0-14pH, średnica odcinaka pomiarowego maksymalnie 6,5mm. (1szt). Elektroda zespolona do pomiarów pH powierzchni płaskich w tym pożywek agarowych, korpus odporny na stłuczenie (1szt.). Kompatybilna sonda temperatury (1szt) i tlenu rozpuszczonego w wodzie (1szt). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.9 | Zestaw buforów pH 4, 7, 9 po 100ml, nasycony roztwór KCl 100ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.10 | Gwarancja 24 miesiące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Przenośny chlorofilomierz do pomiaru zawartości chlorofilu w wąskich liściach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Pomiar niezależny od wielkości, kształtu i grubości próbki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Pomiar na podstawie fluorescencji chlorofilu 735/700nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | Rozdzielczość 0,01 lub 1mg m-2, szum <+/-2%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Kompensacja temperatury źródła światła i detektora. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.5 | Dotykowy ekran. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.6 | Pamięć wewnętrzna minimum 2GB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.7 | Komunikacja USB. Pamięć pojedynczych pomiarów z możliwością uśredniania wyników. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8 | Laptop 15,6” - 1 sztuka. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.2 | Pamięć RAM 4GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.3 | Dysk twardy1 TB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.9 | Praca na baterii5 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.11 | Gwarancja24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.9 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Łaźnia wodna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Pojemność 8-10 litrów, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | wanna ze stali nierdzewnej bezspoinowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Regulacja temperatury 20-99,9oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | dokładność stabilizacji temperatury +/-1,5ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Sygnalizacja optyczna: grzania wody, osiągnięcia zadanej temp., przekroczenia temp. zadanej, poziomu wody w zbiorniku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Zasilanie 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.7 | Łaźnia z pokrywą i rejestratorem temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.8 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Mieszadło magnetyczne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Mieszadło z płytą grzewczą ze stali szlachetnej z zestawem magnesów; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.2 | Silnik z elektroniczną kontrolą prędkości; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.3 | Mieszane objętości do 20l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.4 | Zakres obrotów 100-1400 obr/min, regulacja temp. do minimum 300oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.5 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | Termos do transportu próbek w ciekłym azocie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | Pojemność 2l +/-10% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.2 | odporność na temperatury minimum od -196 do+100oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.3 | Czas przechowywania ciekłego azotu minimum 9 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Autoklaw 10-12l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.1 | Automatyka procesu sterylizacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.2 | Temperatura sterylizacji minimum 125oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.3 | Detektor małej ilości wody, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.4 | Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.5 | System zamknięcia zapobiegający otwarciu pokrywy w czasie sterylizacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.6 | Minimalna ładowność 4kg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.7 | Możliwość sterylizacji przedmiotów o dł. 290 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.8 | Czas trwania całego cyklu do 22min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.9 | Waga do 4,5kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.10 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Zegary elektroniczne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.1 | Przystosowane do sterowania odbiornikami prądu 230V, 3600W (4szt.). Możliwość niezależnego zaprogramowania włączenia i wyłączenia w dowolnym dniu tygodnia lub wszystkich dniach tygodnia o dowolnej godzinie. Minimum niezależnych 8 programów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.2 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14 | Listwa z zabezpieczeniem przepięciowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14.1 | 230V na min 5 gniazd 230V, długość minimum 3m (4szt). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14.2 | Gwarancja 12miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)