Załącznik nr 2A do SIWZ

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. dostawa probówek wirówkowych, sączków filtracyjnych i butelek z ciemnego szkła.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sączki filtracyjne z celulozy do analiz ilościowych, średnica 90 mm, filtracja wolna,100 szt w opakowaniu |  |  |  |  | 3 | Opakowanie (100 szt) |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe typu falkon, o pojemności 15 ml stożkowe, z podziałką, zakręcane, przezroczyste, wykonane z polipropylenu. Nadające się do wirowania próbek (przy obrotach co najmniej 4000 rpm) w posiadanej wirówce Eppendorf nr 5810R, podczas wirowania nie może dochodzić do zniekształceń i pęknięć probówek. |  |  |  |  | 1 | Opakowanie (150 sztuk) |  |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe typu falkon, o pojemności 50 ml stożkowe, z podziałką, zakręcane, przezroczyste, wykonane z polipropylenu. Nadające się do wirowania próbek (przy obrotach co najmniej 4000 rpm) w posiadanej wirówce Eppendorf nr 5810R, podczas wirowania nie może dochodzić do zniekształceń i pęknięć probówek. |  |  |  |  | 1 | Opakowanie (150 sztuk) |  |  |  |  |
| 4 | Butelki z ciemnego szkła, nadające się do przechowywania substancji wrażliwych na światło, z podziałką, z szeroką szyjką, autoklawowalne, wyposażone w zakrętkę, pojemność 250 ml |  |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                                                                         ………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2B do SIWZ

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

Część 2. dostawa zestawu pipet jednokanałowych, mechanicznych, o regulowanej objętości, pipetora strzykawkowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw pipet jednokanałowych, mechanicznych, o regulowanej objętości. Zestaw ma zawierać 4 pipety o objętościach: 20-200 µl, 100-1000 µl, 1-5 ml oraz 1-10 ml. Pipety o objętościach 1-5 ml oraz 1-10 ml mają być wyposażone w filtry zabezpieczające przed zanieczyszczeniem urządzenia i próbki (po min. 10 szt. filtrów dla każdej pipety). • Pipety mają być ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu • pipety w całości autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV • pipety mają nadawać się do stosowania wraz wymiennymi filtrami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem urządzenia i próbki • z płynną regulację objętości oraz mechanizmem blokującym który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości •pipety mają mieć izolację termiczną elementów wewnętrznych poprawiająca dokładność i powtarzalność, uniemożliwiającą zakłócenie dokładności pipetowania przez ciepło dłoni nawet po kilku godzinach operowania urządzeniem • zestaw zawiera klucz do kalibracji • Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwiające wybór odpowiednich końcówek • Przejrzysty i czytelny wyświetlacz z dużymi liczbami • Mechanizm ładowania pipet umożliwiający idealne dopasowanie końcówek oraz szybki i łatwy ich zrzut przy użyciu minimalnej siły wyrzutu • gwarancja co najmniej 2 lata |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Pipetor strzykawkowy Pipetor strzykawkowy - precyzyjny dozownik manualny, przeznaczony do szybkiego szeregowego pipetowania. -Musi nadawać się do pracy w długich seriach, z możliwoscią do 100 dozowań przy jednym napełnieniu, - Pipetor ma posiadać licznik kroków, wskazujący liczbę wykonanych dozowań, co pozwoli uniknąć błędów, nawet w przypadku zakłóceń pracy -Dozowanie musi się odbywać na zasadzie wyporu bezpośredniego, co zagwarantuje precyzję i powtarzalność w odmierzaniu objętości, niezależnie od parametrów cieczy (gęstości, lepkości, lotności) -Pipetor ma posiadać uproszczony systemem ustawiania pojemności oraz możliwość ustawienia co najmniej 100 różnych objętości w zakresie od 1 µl do 10 ml. -Pipetor musi nadawać się do precyzyjnego dozowania lepkich roztworów (np. glicerol, olej) oraz cieczy o wysokim ciśnieniu pary (np. etanol, aceton), przy czym musi skutecznie uniemożliwiać powstawanie aerozoli. -Pipetor musi być wyposażony w elektroniczny wyświetlacz ze wskaźnikiem pojemności i funkcją automatycznego rozpoznawania końcówek strzykawkowych. -Pipetor ma zapewnić bezpieczną pracę i zapobiegać kontaminacji, musi mieć możliwość bezkontaktowego zakładania i zdejmowania końcówek. -Pipetor ma posiadać strefę uchwytu gwarantującą wygodne ułożenie przyrządu w dłoni oraz zapewniającą ergonomiczną pracę. -Pipetor ma posiadać na wyposażeniu 5 adapterów do tipsów strzykawkowych o pojemności 50 ml i 5 adapterów do tipsów strzykawkowych o pojemności 25 ml oraz baterie. -Gwarancja co najmniej 24 miesiące. -Instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2C do SIWZ

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

Część 3. dostawa pH-metru, mieszadła magnetycznego z grzaniem, elektronicznego licznika kalorii

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH - metr Precyzyjny i łatwy w obsłudze pH-metr, do pomiaru stężenia (aktywności) jonów wodorowych wyrażonych w jednostkach pH, potencjału redox i temperatury, stosowany do pomiarów w terenie i laboratorium. Zasilanie przyrządu poprzez zasilacz oraz baterie. Posiadający duży, czytelny wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury. Posiadający wodoszczelną obudowę, o niewielkiej masie i wymiarach umożliwiających pracę w terenie. Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00). Automatyczna kompensacja temperatury. Szeroki zakres pomiaru temperatury. Automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii. Przyrząd musi być wyposażony w zasilacz, baterie, elektrodę, która umożliwi pomiar pH roztworów gleby oraz innych roztworów wodnych w zaktresie pH co najmniej 0-14, dokładność ± 0,01 pH. pH-metr musi być wyposażony w bufory pH do kalibracji o pH 4.00, 7.00 i 9.00 o poj. 250 ml, oraz roztwór KCl nasycony do uzupełniania elektrod o poj. 100 ml. Gwarancja na przyrząd co najmniej 24 miesiące. Instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem Mieszadło magnetyczne z grzaniem i elektroniczną regulacją prędkości obrotowej Płyta grzejna wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną. Liczba stanowisk 1 Średnica płyty grzejnej: 145 mm Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 1400 min-1 Dokładność regulacji prędkości obrotowej: +/- 2% Maksymalna objętość mieszanej cieczy (wody): 20 l Max. obciążenie 25 kg Zakres temperatur: 20- 300°C Dokładność ustawienia temperatury: +/- 5°C Dokładność temperatury płyty grzejnej: +/- 5°C Mieszadło ma posiadać niezależny obwód bezpieczeństwa wyłączający płytę, gdy jej temperatura osiągnie 25°C powyżej temperatury zadanej. Mieszadło ma posiadać możliwość podłączenia zewnętrznego termometru. Mieszadło ma być wyposażone w mieszadełka magnetyczne, kształt cylindryczny, o wymiarach: 20×7 mm, 25×7 mm, 30×7mm, 40×7 mm, 50×7mm, 80×10 mm (po 2 sztuki mieszadełek w każdym z podanych wymiarów) Mieszadło ma być wyposażone w bagietki do mieszadełek magnetycznych wykonane z PTFE. Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE, z elastycznym i poręcznym trzonkiem. Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Bagietki nie mogą powodować kontaminacji. Wymiary bagietek: Dł. 200 mm i 250 mm, (po 2 sztuki bagietek w obu podanych wymiarach). Gwarancja na mieszadło min 24 miesiące |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Elektroniczny licznik kolonii Licznik kolonii musi posiadać: lekki ergonomiczny korpus umożliwiający łatwą manipulację, kontrolki dotykowe do wielokrotnych zliczań, możliwość zliczania w górę i w dół, możliwość wciśnięcia przycisku blokowania w celu opisania markerem płytek bez zliczania, licznik ma automatycznie wydawać sygnał dźwiękowy po każdym zliczaniu z możliwością wybrania trybu migania diody LED, Licznik ma być wyposażony w baterie, marker permanentny umożliwiający dobrze widoczne oznakowanie na szalkach plastikowych i szklanych, z cienka końcówką. Dodatkowo licznik kolonii ma być wyposażony w zestaw markerów permanentnych z cienką końcówką w różnych kolorach (co najmniej 4 różne kolory, markery muszą pasować do licznika kolonii). |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)