Załącznik nr 2I do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IX

Zestaw do hodowli roślin w kontrolowanych warunkach - sztuk 1

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

-38433000-9 Spektrometry

42931000-1 Wirówki;  42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

+38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

+38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

-39180000-7 Meble laboratoryjne

38552000-9 Mierniki elektroniczne

+42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria

39221150-3 Termosy

38436500-5 Mieszadła mechaniczne

33191110-9 Autoklawy

30237280-5 Akcesoria zasilające

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1 | Spektofotometr UV VIS. |
| 1.1 | Minimalny zakres długości fali: od 190 do 1100 nm. |
| 1.2 | Źródło światła: Lampa Ksenonowa-min. 5 lat pracy. |
| 1.3 | Rozdzielczość optyczna (szerokość spektralna szczeliny) 1.8 nm. |
| 1.4 | Zmienność długości fali płynna, min. co 1 nm. |
| 1.5 | Dokładność długości fali 1nm. |
| 1.6 | Powtarzalność długości fali +/- 0,5nm. |
| 1.7 | Dokładność absorbancji przy 1A +/- 0,005 Abs. |
| 1.8 | Stabilność minimum 0,0005 Abs/h. |
| 1.9 | Światło rozproszone 0,08 % przy 220nm i 340nm. |
| 1.10 | 6-pozycyjny zmieniacz kuwet. |
| 1.11 | Możliwość pomiaru w kuwetach o objętości 5 ml. |
| 1.12 | Możliwość instalacji przystawki umożliwiającej pomiar stężenia DNA w roztworach o objętości 1 ml. |
| 1.13 | Możliwość instalacji sondy światłowodowej. |
| 1.14 | Możliwość pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. |
| 1.15 | Port USB. |
| 1.16 | Ciekłokrystaliczny ekran pozwalający na wyświetlanie widm, krzywych kalibracji, wyników i metod. |
| 1.17 | Szczelna klawiatura membranowa odporna na zalanie. |
| 1.18 | Zapis danych i metod możliwy na zewnętrznej pamięci USB |
| 1.19 | Laptop 15,6” - 1 sztuka - parametry techniczne - minimalne |
| 1.19.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy |
| 1.19.2 | Pamięć RAM 4GB |
| 1.19.3 | Dysk twardy 1 TB |
| 1.19.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) |
| 1.19.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| 1.19.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth |
| 1.19.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD |
| 1.19.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm |
| 1.19.9 | Praca na baterii 5h |
| 1.19.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 1.19.11 | Gwarancja 24 miesiące |
| 1.19.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. |
| 1.19.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej |
| 1.20 | Gwarancja 12 miesięcy. |
| 2 | Wirówka laboratoryjna |
| 2.1 | Obroty regulowane w minimalnym zakresie 100-15000 min-1, RCF 20 - 21000xg, , krok 1rpm i 100rpm oraz 1xg i 10xg lub krok 100rpm oraz 10xg |
| 2.2 | Minimalna pojemność całkowita: |
| 2.2.1 | 400ml rotor horyzontalny (4x100ml) |
| 2.2.2 | 450ml -rotor kątowy (30x15ml, 6x50ml) |
| 2.3 | Osiągi minimalne: |
| 2.4 | Rotory kątowe: 24x1.5/2ml RCF 20000xg, 30x1.5/2ml RCF 16000xg, 10x10ml RCF 15400xg, 6x30ml RCF 15500xg, 6x50ml RCF minimum 15294xg |
| 2.5 | Rotory swing-out: 4x100 RCF 3100xg, rotor MTP/DWP RCF 2100xg, |
| 2.6 | Rotor-cyto 4xszkieł. podst. RCF 1100xg, 24x1.5/2.2ml RCF 16000xg |
| 2.7 | Czas programowany minimum 0-10 godz. |
| 2.8 | Programowanie: temperatury, rpm, rcf, czasu, funkcja szybkiego zwirowania, „soft start” i „soft stop”, 5 krzywych rozpędzania i hamowania, min. 50 programów użytkownika |
| 2.9 | Wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie, programowanie przy pomocy wielofunkcyjnych pokręteł elektronicznych |
| 2.10 | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy |
| 2.11 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej |
| 2.12 | Wyposażenie: rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą hermet. minimum 15000rpm, RCF 20500xg |
| 2.16 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy < 1.1kW |
| 2.17 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji |
| 2.18 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla kilku osób |
| 2.19 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |
| 3 | Kołyska laboratoryjna |
| 3.1 | Minimalny zakres prędkości od 3 do 60 obrotów na minutę. |
| 3.2 | Ruch orbitalny 3D o odchyleniu minimum 7°. |
| 3.3 | Temperatura otoczenia podczas pracy minimum od 4 ° do 65 ° C. |
| 3.4 | Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 33 x 35.2 x 21 cm. |
| 3.5 | Zasilanie 230V ~, 50/60 Hz. Maksymalne obciążenie co najmniej 5 kg. |
| 3.6 | Minimalny zakres regulacji czasu pracy od 20 do 120 min. lub ciągły. |
| 3.7 | Wyposażenie: platforma 40 X 40 cm z matą antypoślizgową. |
| 3.8 | Możliwość zastosowania platformy ze statywem na probówki |
| 3.9 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji |
| 4 | Vortex |
| 4.1 | minimalny zakres 0-2850 rpm, |
| 4.2 | praca ciągła lub po nacisku, |
| 4.3 | zakres temp. pracy 4 do 65oC, |
| 4.4 | wymiary maksymalnie 14x16x13 cm, |
| 4.5 | waga do 2,2 kg. |
| 4.6 | Gwarancja 12miesięcy od dostawy/instalacji. |
| 5 | Dygestorium |
| 5.1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. |
| 5.2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 200mm ±10mm. Blat o grubości minimum 20mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem z czterech stron. |
| 5.3 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik z PP o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x100x150 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. |
| 5.4 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. |
| 5.5 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. |
| 5.6 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. |
| 5.7 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. |
| 5.8 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w układzie poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. |
| 5.9 | Zawory wodne oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. |
| 5.10 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. |
| 5.11 | Wylewki wodne muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. |
| 5.12 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP44. |
| 5.13 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. |
| 5.14 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej lub anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. |
| 5.15 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. |
| 5.16 | Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. |
| 5.17 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,8 m2 ±5%. Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1100mm. Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. |
| 5.18 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 2x gniazdo 230V. |
| 5.19 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji, dostarczenie do laboratorium i montaż. |
| 6 | Zestaw do hodowli roślin hydroponicznej i aeroponicznej |
| 6.1 | System umożliwiający hodowlę hydroponiczną lub aeroponiczną roślin w 6 niezależnych roztworach i w minimum 8 pojemnikach o poj. 10l na każdy roztwór. |
| 6.2 | Pojemność pojemników na każdą z pożywek minimum 150l+/-10l. |
| 6.3 | Irygacja każdego z pojemników |
| 6.4 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. |
| 6.5 | Minimum 48 pojemników do hodowli roślin. |
| 6.6 | Laptop 15,6” - 1 sztuka - parametry techniczne - minimalne |
| 6.6.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark – CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy |
| 6.6.2 | Pamięć RAM 8GB |
| 6.6.3 | Dysk twardy 500 GB |
| 6.6.4 | Matryca Matowa |
| 6.6.5 | Karta graficznaOsiągająca w teście PassMark - G3D Mark 898 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) |
| 6.6.6 | Typ ekranu 15,6” HD, 1366 x 768 |
| 6.6.7 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth |
| 6.6.8 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD |
| 6.6.9 | Wymiary: Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 671 mm (np. 31 mm+380 mm+260mm) |
| 6.6.10 | Praca na baterii 4 h |
| 6.6.11 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 6.6.12 | Gwarancja 24 miesiące |
| 6.6.13 | Pakiet oprogramowania biurowego najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. |
| 6.6.14 | Wyposażenie dodatkowe - Bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej. |
| 6.6.15 | Torba na laptopa – 15,6”, dwukomorowa, zamykana na zamek, oddzielna zabezpieczona komora na laptopa oddzielająca od pozostałych przedmiotów, 24 miesiące gwarancji. |
| 6.7 | Gwarancja 12 miesięcy |
| 7 | Przenośny miernik wielofunkcyjny |
| 7.1 | Funkcja pomiaru: pH, potencjału redox, zasolenia, przewodności, stężenia tlenu w powietrzu i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach, ciśnienia i temperatury. |
| 7.2 | Kalibracja pH w minimalnym zakresie 1 do 5 punktów. |
| 7.3 | Dokładność pomiaru pH +/- 0,002pH, |
| 7.4 | zakres pomiaru -2-16pH. |
| 7.5 | Pamięć kalibracji minimum 3 elektrod. |
| 7.6 | Automatyczna ocena stanu elektrody. |
| 7.7 | Pamięć wewnętrzna minimum 4000 wyników. |
| 7.8 | Wymagane sondy: do pomiaru pH w objętościach od 0,4ml, Zakres pomiaru sondy 0-14pH, średnica odcinaka pomiarowego maksymalnie 6,5mm. (1szt). Elektroda zespolona do pomiarów pH powierzchni płaskich w tym pożywek agarowych, korpus odporny na stłuczenie (1szt.). Kompatybilna sonda temperatury (1szt) i tlenu rozpuszczonego w wodzie (1szt). |
| 7.9 | Zestaw buforów pH 4, 7, 9 po 100ml, nasycony roztwór KCl 100ml. |
| 7.10 | Gwarancja 24 miesiące. |
| 8 | Przenośny chlorofilomierz do pomiaru zawartości chlorofilu w wąskich liściach. |
| 8.1 | Pomiar niezależny od wielkości, kształtu i grubości próbki. |
| 8.2 | Pomiar na podstawie fluorescencji chlorofilu 735/700nm. |
| 8.3 | Rozdzielczość 0,01 lub 1mg m-2, szum <+/-2%. |
| 8.4 | Kompensacja temperatury źródła światła i detektora. |
| 8.5 | Dotykowy ekran. |
| 8.6 | Pamięć wewnętrzna minimum 2GB. |
| 8.7 | Komunikacja USB. Pamięć pojedynczych pomiarów z możliwością uśredniania wyników. |
| 8.8 | Laptop 15,6” - 1 sztuka - parametry techniczne - minimalne |
| 8.8.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy |
| 8.8.2 | Pamięć RAM 4GB |
| 8.8.3 | Dysk twardy1 TB |
| 8.8.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) |
| 8.8.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| 8.8.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth |
| 8.8.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD. |
| 8.8.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm) |
| 8.8.9 | Praca na baterii5 h |
| 8.8.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 8.8.11 | Gwarancja24 miesiące |
| 8.8.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. |
| 8.8.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej |
| 8.9 | Gwarancja 12 miesięcy |
| 9 | Łaźnia wodna |
| 9.1 | Pojemność 8-10 litrów, |
| 9.2 | wanna ze stali nierdzewnej bezspoinowa. |
| 9.3 | Regulacja temperatury 20-99,9oC, |
| 9.4 | dokładność stabilizacji temperatury +/-1,5ºC. |
| 9.5 | Sygnalizacja optyczna: grzania wody, osiągnięcia zadanej temp., przekroczenia temp. zadanej, poziomu wody w zbiorniku. |
| 9.6 | Zasilanie 230V. |
| 9.7 | Łaźnia z pokrywą i rejestratorem temperatury. |
| 9.8 | Gwarancja 12miesięcy. |
| 10 | Mieszadło magnetyczne. |
| 10.1 | Mieszadło z płytą grzewczą ze stali szlachetnej z zestawem magnesów; |
| 10.2 | Silnik z elektroniczną kontrolą prędkości; |
| 10.3 | Mieszane objętości do 20l |
| 10.4 | Zakres obrotów 100-1400 obr/min, regulacja temp. do minimum 300oC. |
| 10.5 | Gwarancja 12 miesięcy. |
| 11 | Termos do transportu próbek w ciekłym azocie. |
| 11.1 | Pojemność 2l +/-10% |
| 11.2 | odporność na temperatury minimum od -196 do+100oC. |
| 11.3 | Czas przechowywania ciekłego azotu minimum 9 godz. |
| 12 | Autoklaw 10-12l |
| 12.1 | Automatyka procesu sterylizacji. |
| 12.2 | Temperatura sterylizacji minimum 125oC. |
| 12.3 | Detektor małej ilości wody, |
| 12.4 | Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury, |
| 12.5 | System zamknięcia zapobiegający otwarciu pokrywy w czasie sterylizacji. |
| 12.6 | Minimalna ładowność 4kg, |
| 12.7 | Możliwość sterylizacji przedmiotów o dł. 290 mm. |
| 12.8 | Czas trwania całego cyklu do 22min. |
| 12.9 | Waga do 4,5kg. |
| 12.10 | Gwarancja 12miesięcy. |
| 13 | Zegary elektroniczne |
| 13.1 | Przystosowane do sterowania odbiornikami prądu 230V, 3600W (4szt.). Możliwość niezależnego zaprogramowania włączenia i wyłączenia w dowolnym dniu tygodnia lub wszystkich dniach tygodnia o dowolnej godzinie. Minimum niezależnych 8 programów. |
| 13.2 | Gwarancja 12miesięcy. |
| 14 | Listwa z zabezpieczeniem przepięciowym |
| 14.1 | 230V na min 5 gniazd 230V, długość minimum 3m (4szt). |
| 14.2 | Gwarancja 12miesięcy |